# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产10万吨生物质颗粒燃料

建设单位（盖章）：陕西净然生物质颗粒有限公司

编制日期：          二零二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨生物质颗粒燃料 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-610824-04-01-282140 |
| 建设单位联系人 | 马*勃 | 联系方式 | 182****0322 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）榆林市靖边县（区）杨桥畔镇（街道）中小企业创业园 |
| 地理坐标 | （108度59分48.40秒，37度37分6.13秒） |
| 国民经济 行业类别 | C254生物质燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25-43生物质致密成型燃料加工 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 靖边县行政 审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 820 | 环保投资（万元） | 20.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：正在建设安装颗粒机、粉碎机、包装机、装载机等设备 | 用地（用海） 面积（m2） | 12200m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《靖边县经济技术开发区总体发展规划》（2021-2035） 审批机关：靖边县人民政府 审批文件名称：《关于靖边县经济技术开发区总体发展规划（2021-2035）》的批复 审批文件文号：靖政函[2022]102号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）项目与园区规划符合性分析 2022年6月25日靖边县人民政府出具了同意《关于靖边县经济技术开发区总体发展规划（2021-2035）》的批复（靖政函[2022]102号）（见附件2），靖边县经济技术开发区总体发展规划最新规划用地规划图及现状图见附图1和附图2，靖边县经济技术开发区是将原靖边能源化工综合利用产业园、原靖边县中小企业创业园区和原现代综合物流产业园三大产业园整合而来的。这三个产业园成为现在靖边县经济技术开发区的三大片区，即能源化工园、创业创新园和商贸物流园。本规划实施后，靖边县经济技术开发区最终将形成“一区三园”发展模式。一区，即靖边县经济技术开发区；三园，即能源化工园、商贸物流园和创业创新园。其中创业创新园主要分为塑料制品及配套服务片区和综合加工制造及资源循环利用两个片区，创业创新园未来入园项目以加工类为主，发展建筑/建材、机械装备、能化终端轻工产品，废弃物再利用项目及综合利用服务。（见表1-1） 项目与靖边县经开区创业创新园规划相对位置关系图见附图3，由图可以看出，本项目位于综合加工制造及资源循环利用片区。本项目主要工程内容为对农业、林业剩余物进行粉碎、挤压加工，制造生物质颗粒燃料，因此本项目符合园区产业功能规划及定位。 表1-1 靖边县经济技术开发区“一区三园”总体规划范围（单位：平方公里） 靖边县经济技术开发区 三园 各园包 含片区 规划 面积 四至范围 备注 能源化工园 煤制项目区 32.4 北至：规划纬六路 南至：石化大道 西至：经一路 东至：蒙（西）华（中）铁路线 集中布局化工产业。重点承接园区核心龙头项目主要原料，发展下游项目；发挥龙头项目凝聚效益，吸纳汽车、电子、建材等行业所需化工新材料及专用化学品项目入园，形成上下游一体化发展模式。 新材料及专用化学品区 公共服务配套 建成产业现状 商贸物流园 物流多式联运 14.03 主要承接开发区物流运输，保障区域内物流。依托靖边及辐射区域资源优势，打造集货运枢纽型、商贸服务型、生产服务型为一体的综合商贸物流园区。 加工贸易 综合配套服务 综合保税 南方商品集散中心 储煤基地 创业创新园 塑料制品 及配套服务 6.9 北至：靠靖杨一级公路和太中银铁路 南至：接青银高速 西至：邻包茂高速 东至：衔浩吉铁路 未来入园项目以加工类为主，发展建筑/建材、机械装备、能化终端轻工产品，废弃物再利用项目及综合利用服务。 综合加工制造及资源循环利用 同时靖边县经济技术开发区管委会出具了“关于同意‘年产10万吨生物质颗粒燃料项目’入园发展的批复”（见附件3），同意入园建设。 |
| 其他符合性分析 | 一、分析判定情况 1、项目与国家产业政策的符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“一、农林业-18、农村可再生资源综合利用开发工程-生物质能清洁供热”，不属于限制类、淘汰类，属于鼓励类，靖边县行政审批服务局于2022年07月27日出具了本项目备案确认书（项目代码：2201-610824-04-01-282140）（附件4），项目建设符合国家产业政策。 2、项目与“三线一单”的符合性分析 （1）与“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”的符合性分析见下表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 序号 “三线一单”内容 符合性 1 生态保护红线 项目所在地位于榆林市靖边县经开区创业园区，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目不触及生态保护红线。 2 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》，本项目区域PM2.5、SO2、CO、NO2、O3达标，PM10不达标。评价区监测期间，TSP、厂界噪声均满足相应环境质量标准，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 3 资源利用上线 项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线 4 生态环境 准入清单 项目属于二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25-43生物质致密成型燃料加工，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》内禁止新建、扩建项目；根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目选址属于重点管控单元，符合《榆林市生态环境准入清单》中分区管控的准入要求。 （2）与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发〔2021〕17号），本项目涉及生态环境重点管控单元，经分析，项目建设符合所在生态环境分区管控的要求，具体见表1-3。 表1-3 项目与榆林市生态环境准入清单符合性分析 管控 维度 《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》中要求 本项目情况 符合性 4.5大气高排放重点管控区 污染物排放管控 完善大气污染防治设施，全面提高污染治理能力。 本项目粉碎工序设布袋除尘器；上料工段设集气罩+布袋除尘器；生产集中于封闭挤压车间内；原料堆放车间、粉碎车间和上料车间全封闭；进出厂道路硬化，运输单位对运输车辆遮盖封闭，并采取洒水、洗车、清扫等措施，对大气环境影响较小。 符合 关注氮氧化物和挥发性有机物的一次排放。 本项目不产生氮氧化物和挥发性有机物。 新建“两高”项目需要依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。大气污染防治重点区域内采取增加散煤清洁化治理，为工业腾出指标和容量等措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目为生物质颗粒项目，不属于“两高”项目。 3、项目与相关产业政策及当地相关规划相符性分析 （1）项目与行业及地方政策符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与行业及地方政策符合性分析 文件名称 文件要求 本项目情况 相符性 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 加快推进秸秆综合治理，持续提高秸秆综合利用率。 本项目是农业、林业及其他废弃物综合利用，属于农业废弃物的综合利用，同秸秆综合利用同理。 符合 “十四五”节能减排综合工作方案 推进农药化肥减量增效、秸秆综合利用，加快农膜和农药包装废弃物回收处理。深入推进规模养殖场污染治理，整县推进畜禽粪污资源化利用。整治提升农村人居环境，提高农村污水垃圾处理能力 本项目是农业、林业及其他废弃物综合利用，属于农业废弃物的综合利用，同秸秆综合利用同理。 符合 《减污降碳协同增效实施方案》 提升秸秆综合利用水平，强化秸秆焚烧管控。 本项目是农业、林业及其他废弃物综合利用，属于农业废弃物的综合利用，同秸秆综合利用同理。 符合 《黄河流域生态环境保护规划》 推进农业废弃物和农村生活垃圾处理。因地制宜推广秸秆综合利用模式，着力提升秸秆收储运专业化水平。 本项目是农业、林业及其他废弃物综合利用，属于农业废弃物的综合利用。 符合 《榆林市扬尘污染防治条例》 从事石材、木料加工等 活动，应当设置封闭车间，并采取洒水、喷淋等抑尘措施。 本项目为木料加工，同时在封闭车间内，并采取洒水、喷淋等抑尘措施。 符合 《榆林市固体废物污染防治专项整治行动方案》 加大固体废物防治力度，固体废物减量化、资源化、无害化。 本项目固体废物除尘灰、车间降尘回用，生活垃圾由环卫部门统一处置，危废交由有资质的单位处理处置。 符合 4、榆林市“多规合一”符合性分析 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2022（4396）号，）（见附件5），项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告相符性分析见下表。 表1-5 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告相符性分析 控制线名称 《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 检测意见 文物保护线分析 0hm2 符合 生态红线叠加情况分析 0hm2 符合 土地利用现状分析 其他土地0.9294hm2 符合 草地0.4436hm2 土地用途区分析 村镇建设用地区1.373hm2 矿区分析 1.373hm2 符合 林地规划分析 建设用地1.373hm2 符合 基本农田保护图斑分析 0hm2 符合 建设用地管控区分析 允许建设区1.373hm2 符合 综上，本项目符合《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》要求，满足生态红线管控要求。 根据项目选址“一张图”控制线检测报告，本项目不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水源保护区、重要水库等。 5、选址符合性判定 项目位于靖边县经济技术开发区创业创新园，在园区增荣集团现有车间内运营，不新增占地，项目周边无水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村人群较集中的区域等保护目标；符合相关标准规范、环境功能区划，在项目运营期间采取本次评价提出的环保措施后，产生粉尘可以达标排放，生活污水经园区污水处理厂处理达标后，部分回用于园区绿化、道路洒水及设备冲洗用水，多余部分排入园区人工湖作为景观用水。固废得到合理处置，对周边环境影响较小，因此，项目选址可行。 二、报告编制依据 根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），本项目类别为二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业、25-43生物质致密成型燃料加工应编制环境影响报告表。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 1、项目背景 生物质能是由植物的光合作用固定于地球上的太阳能，生物质能有可能成为21世纪主要能源之一。目前，作为能源的生物质主要是指农业、林业及其它废弃物，如各种农作物秸秆、糖类作物、淀粉作物和油料作物，林业及木材加工废弃物、城市和工业有机废弃物、以及动物粪便等的一次加工生产的燃料（例如，颗粒）或者二次加工产生的能源（例如，沼气，微藻油）。本项目主要原料为木材加工废弃物。生物质能源仅次于煤炭、石油和天然气，居于世界能源消费总量第四位，且前三位的能源都是属于不可再生能源，由此更加凸显出生物质能源的重要性-生物质能源将成为未来可持续能源系统的重要组成部分。 木质颗粒的生产方法与其他生物质能相比较，具有生产工艺、设备简单，易于操作，生产设备对原料的适应性强，固化成型的燃料易于贮运（可长时间存贮和长途运输），易于实现产业化生产和大规模使用等特点。 木质颗粒燃料是清洁环保的能源。据测定，含硫量仅占0.01%，燃烧后产生的灰分仅占1.5%，燃烧后烟气中CO、CO2、SO2、NO2等成分的排放，均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准。木质颗粒燃料在使用中不会带有灰尘或脏物，从而保证场所清洁，减少清洁打扫的工作量。木质颗粒燃料是一种全天然的燃料，一经压缩和干燥后，将保持其天然木质素，不需要胶水和粘合剂。木质颗粒燃料已被证实是一种完全燃烧的固体燃料，使用该燃料的炉体平均排放量为每小时1.2克，低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态优势明显。 木质颗粒热效率高：木质颗粒燃料的热值约为标准煤的0.7-0.8倍，即1.25吨的木质颗粒燃料相当于1吨标准煤的热值，但木质颗粒燃料在配套的燃烧炉中燃烧，其燃烧效率是现有燃煤锅炉的1.3-1.5倍，因此1吨木质颗粒燃料的热量利用率与1吨标准煤的热量利用率基本相当。木质颗粒燃料替代煤炭作为供热锅炉、茶水炉、发电燃料等是具备相当的市场前景的。 2、产品方案 （1）本项目建成后主要生产生物质颗粒燃料，外售到靖边县各生产企业。产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 产品 产品规格 年产量 运输方式 生物质燃料 颗粒状，30-40kg/袋 10万t 汽车运输 （2）根据《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010），本项目颗粒状燃料主要是以木本类为主，标准要求与产品成分对比表详见表2-2。 表2-2 燃料成分标准要求与成分对比表 产品名称 主要原料为木本类的颗粒状燃料 检测项目 标准要求 本项目产品成分 直径或横截面最大尺寸（D），mm ≤25 20 长度，mm ≤4D 38 成型燃料密度，kg/m3 ≥1000 1200 含水率，% ≤13 8.8 灰分含量，% ≤6 2.98 低位发热量，MJ/kg ≥16.9 18.5 粉碎率，% ≤5 4 含硫量，% ≤0.2 0.09 3、项目组成 该项目拟建规模为年产10万吨生物质颗粒燃料，项目设计由4条2.5万吨的生产线及相关配套设施组成。项目占地面积为12200m2，分为四大功能区，即，原料收集堆放区4000m2,生产加工区3800m2，产品储存区3400m2，管理配套区1000m2。主要建设内容为：原料堆放车间、原料粉碎车间、挤压车间、产品存储车间、生产办公用房及辅助设施。以及供水供电用房及设施，产品展示销售用房等。（见表2-3） 表2-3 项目组成一览表 项目 项目组成 项目内容 主体工程 原料收集 堆放区 原料收集堆放区为封闭车间，设有原料堆放车间和粉碎车间，主要用于原料装卸和储存及粉碎、占地面积为4000m2。 生产加工区 生产加工区为封闭车间，主要分为上料车间和挤压车间，占地面积3800m2。上料车间利用受料坑皮带传输上料进入挤压车间的颗粒机。挤压车间新建设4条生产线用于生产生物质颗粒燃料。年产生物质颗粒燃料10万吨。 辅助工程 办公及 生活区域 位于厂区东侧，建有占地1000m2的办公和员工宿舍，周围设有围墙及护栏并进行了绿化，地面及道路均已进行硬化。 职工灶房 设有职工灶房。 配电房 位于原料堆放粉碎车间的西侧。 储运工程 产品存储区 位于挤压车间北侧，占地面积为3400m2成品生物质燃料，直接入袋包装进入车间储存。 公用工程 电由园区配电站提供，水由园区供水管网提供。 环保工程 废气 上料车间 单独封闭车间上料+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） 粉碎车间 采用封闭式车间粉碎+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） 道路运输 地面硬化、定时洒水、运输车辆加盖篷布 废水 生活污水 生活污水进园区污水处理厂处理达标后，部分回用于园区绿化、道路洒水及设备冲洗用水，多余部分排入园区人工湖作为景观用水。 噪声 颗粒机 粉碎机 装载机 皮带传输机 风 机 低噪声设备、基础减震、厂房隔声 固废 生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一收集处理处置 废包装袋 暂存于一般工业固体废物暂存间，定期出售 除尘灰 车间降尘 回用 废机油 废机油桶 废机油手套废抹布等 由专用容器收集后，暂存于危废柜，定期交由危废处置单位处置 表2-4 依托增荣集团现有工程及依托可行性一览表 序号 依托项目 依托现有工程建设内容 可行性分析 1 挤压车间 现有封闭式挤压车间1座2000m2 制粒过程须在封闭式厂房内进行，因此，依托现有挤压车间可行。 2 上料车间 现有封闭式上料车间面积1800m2 上料过程须在封闭式厂房内进行，因此，依托现有上料车间可行。 3 原料堆放粉碎车间 现有封闭式原料堆放粉碎车间2000m2 原料堆放及粉碎须在封闭式厂房内堆放，因此，依托现有原料堆放粉碎厂房可行。 4 产品储存车间 现有封闭式产品储存车间3400m2 产品储存须在封闭式厂房内储存，因此，依托现有产品储存厂房可行。 5 给水 生活用水由园区供水管网提供。 可满足供水需求，依托可行。 6 供电 由厂区现有供电系统供应。 可满足供电需求，依托可行。 7 供热 办公生活区采用电采暖，项目冬季生活取暖采用现有电锅炉（18kW）供热。 建设单位的办公及生活区域冬季需供热，供热面积为260m2，因此，利用现有电锅炉供热系统可行。 增荣集团现已停止运营，经调查未履行相关环保手续。 4、建设地点 靖边县经济开发区创业创新园增荣集团院内，项目总投资820万元，其中环保投资为20.5万元，占总投资的2.5%。项目北侧为增荣集团，项目南侧为沧海商贸公司，项目西侧为靖边储备库有限公司，项目东侧为空地。项目地理位置图见附图4，项目四邻关系图见附图7 5、厂区平面布置 厂区呈长方形，进厂道路由北向南进入厂区，厂区东侧为办公楼及住宿楼，挤压车间位于厂区最南侧，挤压车间东侧为上料车间，挤压车间北侧为成品储存车间，成品储存车间东侧为原料堆放粉碎车间。项目平面布置图见附图5。 6、项目主要设备选型见表2-5 表2-5 主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量 单机功率（kw） 一 原料筛分、粉碎系统 1 粉碎机 DECM400 2 110 2 皮带运输机6m MYPD800 2 2.2 3 关风器 TGFY16 2 1.1 4 皮带输送机10m MYPD800 2 4 5 投料口 / 2 / 6 皮带输送机4.5m MYPD800 2 1.5 二 制粒系统 7 破拱喂料仓 TXLP180 1 3 8 破拱喂料仓 TXLP120 1 3 9 阻旋料位器 / 2 / 10 木屑颗粒机 MUZL1610M 4 295.4 11 颗粒机现场控制柜 / 2 / 12 关风器 TGFY16 2 1.1 13 皮带输送机 MYPD1000 1 5.5 14 皮带输送机 MYPD1000 1 5.5 15 缓冲斗 / 1 / 16 新型逆流式冷却器 / 1 1.5 17 剃克龙 55-Φ1250 / / 18 关风器 GFZY16 1 1.1 19 刮板输送机 TGSU20 1 1.5 20 斗式快速提升机 TDTG40/23 1 4 三 打包系统 21 成品仓 / 2 / 22 上料位器 / 2 / 23 下料位器 / 2 / 24 自动包装称 LCS-50-BZ 1 1.5 25 风机 / 2 3 26 刮板输送机 / 1 2.2 27 其他配套 / / 12.55 7、项目主要原辅料及产品 生物质颗粒原料主要是玉米秸秆、水稻杆、木屑、稻壳、花生壳、瓜子壳、树枝（根）等所有农林剩余物，经过粉碎、挤压等工艺，最后制成颗粒状的燃料。本项目主要以可用木材采伐剩余物（枝桠材和次小薪材）等外材、间伐小径材、木材加工生产中的边角废料、城市废弃木料等为原料。 表2-6 项目原辅料一览表 项目 种类 数量 储存方式 含水率 含硫 来源 运输方式 原料 木屑 100008.081t/a 袋装 10% 0.1% 周边农民木材剩余物 汽车运输 辅料 机油 0.005t/a / / / 外购 随用随买 能耗 新鲜水 225m3/a — — — 园区供 水管网 管道 电 8万千瓦/年 — — — 园区供电网 电网 表2-7 项目物料平衡表 输入原、辅料 输出物质 物料 用量（t/a） 名称 t/a 木屑 100008.081t/a 生物质颗粒燃料 10万 磁板除铁 0.09 无组织排放粉尘 1.338 有组织排放粉尘 6.523 水分损失量 0.13 合计 100008.081t/a 合计 100008.081t/a 8、公用工程 （1）给排水 1）给水：该项目所在地供水二期工程已经启动，设计日供水规模3000m2。本项目劳动定员25人，日常生活用水按30L/（人·d）计，则生活用水量为750L/d。本项目由所在地供水厂供给，可以满足本项目要求。 2）排水： ①生活污水 本项目不产生生产废水，只产生生活污水。废水的产生量按80%计，则生活废水产生量为600L/d。本项目园区内设有集中式污水处理厂，生活污水经园区集中式污水处理厂处理达标后，部分回用于园区绿化、道路洒水及设备冲洗用水，多余部分排入园区人工湖作为景观用水。 ②雨水 雨水经厂区雨水管网排入园区集中式污水处理厂。 表2-8 项目用排水量一览表 用水对象 规模 用水标准 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 备注 职工生活 用水 25人 30L/（人·d） 0.75 0.6 进园区污水处理厂处理 （2）供热 项目取暖选用电取暖。 （3）供电 项目用电接园区电网。 （4）用水 项目用水使用园区供水管网。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员25名，年工作300天，每天运行10h，年运行3000h，两班制。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁现有厂房运营，因此无施工期环境影响。 2、运营期 本项目主要原料为木材加工废弃物，原料的含水率为10%，加工后的产品含水率为8.8%，满足《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010）中制作生物质燃料颗粒含水率的要求。主要生产工艺为：原料储存--粉碎--上料--制粒成型--冷却--筛分--包装。 （1）原料储存 原料直接进入封闭原料堆放粉碎车间进行卸料和储存。此环节产生少量粉尘，经车间降尘，对大气环境影响较小。 （2）粉碎 项目原料主要为木材采伐剩余物（枝桠材和次小薪材）等外材、间伐小径材、木材加工生产中的边角废料、城市废弃木料等，项目原料在原料堆放粉碎车间经皮带运输至粉碎机，利用粉碎机封闭进行粉碎，且在封闭式车间内进行。此环节产生粉尘量较大，由于粉碎机属于封闭状态，通过布袋除尘器除尘后经过一根15m高排气筒（DA001）达标排放，对大气环境影响较小。 （3）上料 原料粉碎后经传输皮带进入封闭式上料车间受料坑内，再经全封闭式自动传输皮带将碎料送入颗粒机进行制粒。此环节产生大量的无组织粉尘通过集气罩收集后进去布袋除尘器，然后经一根15m高排气筒（DA001）达标排放，对大气环境影响较小。 （4）制粒成型 符合制粒要求的原料经皮带机输送至颗粒机，生物质原料在压缩过程中由机器内部电加热，加热温度为60~70℃，原料连续经压轮强行挤压进模具小孔后，经过变形成圆柱形颗粒不断挤出，经切刀切断成需求长度，由拨盘拨出进入接料皮带机。 （5）冷却 出料生物质燃料温度高达80—98度，结构较为松弛，容易粉碎，须经过皮带运输自然冷却，冷却至常温后方可装袋入库。 （6）筛分 制粒成型后的成品进行筛分，将未成形的成品回用于挤压工段进行重复利用。此环节会产生少量无组织粉尘，经车间降尘之后，对大气环境影响较小。 （7）包装 项目冷却后产品经计量后，入袋包装，送入成品库。 项目工艺流程及产污环节图见图2-1 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目不涉及原有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省环境保护办公室《环保快报2021年1～12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表》中的相关数据，见表3-1。2022年8月22日-2022年8月25日，陕西太阳景检测有限责任公司对大气特征污染物TSP、噪声环境质量进行了监测（监测报告见附件6）。监测点位布设见附图6。 1、环境空气质量现状 （1）区域大气基本污染物环境质量现状 本项目大气基本污染物环境质量现状数据参考陕西省环境保护办公室《环保快报2021年1～12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表》中的相关数据，见表3-1。 表3-1 靖边县环境空气质量现状一览表 项目 现状浓度 标准值 占标率/% 超标倍数 达标情况 PM10（年平均质量浓度μg/m3） 58 70 83 0 达标 PM2.5（年平均质量浓度μg/m3） 31 35 94 0 达标 SO2（年平均质量浓度μg/m3） 14 60 38 0 达标 NO2（年平均质量浓度μg/m3） 42 40 80 0.05 超标 CO（第95百分位浓度mg/m3） 2.3 4 45 0 达标 O3（第90百分位浓度mg/m3） 50 160 95 0 达标 由以上统计数据可知，靖边县环境空气质量评价项目中NO2浓度值超标，PM2.5、PM10、SO2、CO和O3浓度值达标，故判定本项目环评所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 2022年8月22日-2022年8月24日，陕西太阳景检测有限责任公司对大气特征污染物TSP进行了监测。监测点与本项目的方位、距离情况见表3-2，监测点位布设见附图6。 表3-2 监测点位与拟建项目位置关系表 编号 监测点名称 监测点坐标 监测因子 经度 纬度 1# 厂区下风向300m处 108°59′32.19″ 37°37′05.21″ TSP 环境空气质量现状监测结果统计见表3-3。 表3-3 项目TSP 24小时浓度监测值 监测点位 监测日期 总悬浮颗粒物(mg/m3) 标准值(ug/m3) 超标倍数 达标情况 下风向300米处 2022.08.22 0.059 300 0 达标 2022.08.23 0.065 0 达标 2022.08.24 0.062 0 达标 由上表可知，监测期间评价区TSP24小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中表2中的二级浓度限值。 2、声环境质量现状 本次在项目场址四周各设1个监测点，监测布点图见附图6。 陕西太阳景检测有限责任公司于2022年9月22日-9月23日对项目环境噪声进行了监测，昼、夜各监测1次，监测频次为2天。 监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位 监测结果 [dB(A)] 标准值 9月22日 9月23日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界南侧 51 47 51 47 60 50 2#厂界西侧 51 47 51 48 3#厂界北侧 47 45 48 46 4#厂界东侧 50 46 50 46 由表可知，噪声监测昼间声级范围为48-51dB（A），夜间声级范围为46-48dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值要求。 土壤和地下水现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目属于原则上不开展环境质量现状调查类型。本项目租赁现有厂房，场地均已进行水泥硬化，在采取防渗措施后，切断了项目地下水、土壤污染途径，对地下水及土壤产生的影响很小。所以本项目未对地下水质量、土壤环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；厂界外820米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区。 2、地下水：建设项目厂界500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、本项目位于靖边县经济开发区创业创新园区内，且符合规划环评的要求，不涉及生态敏感区。本次不进行生态环境影响的分析。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求；无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值； 2、运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别 时间 昼间 夜间 2 标准值[dB（A）] 60 50 3、一般工业固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年36号）中的相关规定。 4、生活污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准； 5、其他要求评价按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目工艺特征和排污特点，本项目产生废气主要为生产过程中排放的粉尘，生活污水总量控制指标COD、氨氮纳入园区污水处理厂总量控制指标，因此不需要再申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁增荣集团现有车间进行办公及运营，因此不涉及施工期的环境影响及措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 本项目采用皮带传输进行输送，由于原料为块状木屑输送距离较短且在封闭车间内进行，因此，本次评价不考虑输送过程的粉尘，运行期废气主要是原料粉碎车间内粉碎工段产生的粉尘，上料车间上料工段产生的粉尘，原料装卸、储存过程、颗粒筛分过程会产生少量的粉尘，原料运输环节产生的废气。 （1）有组织排放废气 ①粉碎粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2542生物质致密成型燃料加工行业”粉碎工艺中颗粒物的产排污系数为6.69×10-4吨/吨--产品，本项目产品为10万吨产品，则原料粉碎车间粉碎工艺段的粉尘产生量约为66.9t/a。 粉碎在原料粉碎车间内通过封闭式粉碎机进行粉碎，建设单位拟在粉碎机旁设有1台布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA001排放口）有组织排放。布袋除尘器除尘效率按95%计，除尘器总风量为12000m3/h，年工作时间3000h，则项目运行期工艺粉尘产排污情况见表4-1。 表4-1 项目粉碎粉尘有组织排放源强 产污环节 污染物 产生量t/a 处理效率% 废气治理措施 排放量t/a 风机风量m3/h 风机年工作时间h/a 排放浓度 mg/m3 排放速率kg/h 排气筒（DA001） 粉碎工段 颗粒物 66.9 95% 布袋除尘器 3.345 12000 3000 92.916 1.115 高度15m内径0.5m ②上料粉尘 上料车间上料工艺段类比粉碎工艺段粉尘产生量计算方法，则上料工艺段的粉尘产生量计算仍得66.9t/a。 上料在上料车间内进行，原料粉碎后经皮带传输输送至上料车间的受料坑内，碎料经坑内封闭式自动传输廊道送入颗粒机内进行压制，建设单位拟在受料坑上方设置一个集气罩，收集率为95%，并设有一台布袋除尘器处理后通过一根15m排气筒（DA001）有组织排放。布袋除尘器除尘效率95%计，除尘器总风量为12000m3/h，年工作时间3000h，则项目运行期上料工艺粉尘产排污情况见表4-2。 表4-2 项目上料工艺粉尘有组织排放源强 产污环节 污染物 产生量t/a 处理效率% 废气治理措施 排放量t/a 风机风量m3/h 风机年工作时间h/a 排放 浓度 mg/m3 排放速率kg/h 排气筒（DA001） 上料工段 颗粒物 63.555 95% 集气罩 + 布袋除尘器 3.178 12000 3000 88.278 1.059 高度15m内径0.5m 根据表4-1可知，项目运行期粉碎工段粉尘排放速率为1.115kg/h、排放浓度为92.916mg/m3；根据表4-2可知上料工艺段粉尘排放速率为1.059kg/h、排放浓度为88.278mg/m3，两者通过一根15m高排气筒排放，两者合并后排放速率为2.174kg/h，排放浓度为90.583mg/m3均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求。 （2）无组织排放废气 ①项目上料工艺段粉尘有95%收集，有5%以无组织形式排放，上料工艺段位于封闭车间内，粉尘经车间阻隔无组织排放，封闭车间降尘效率为60%，因此排至外环境的粉尘很少，对环境影响较小。无组织排放源强见表4-3。 表4-3 项目上料工艺段无组织排放源强 污染源 污染物 产生量（t/a） 车间降尘量（t/a） 排放量（t/a） 上料车间 颗粒物 3.345 2.007 1.338 ②项目原料储存、卸车过程及颗粒筛分过程均有无组织粉尘产生，项目原料主要为木材采伐剩余物（枝桠材和次小薪材）等外材、间伐小径材、木材加工生产中的边角废料、城市废弃木料等，项目原料储存、卸车均在全封闭车间内，车辆入棚卸料，粉尘经过厂房的阻隔自然沉降，同时加强厂房内部地面清洁工作，因此排至外环境的粉尘很少，对环境影响较小。 ③原料运输扬尘 本项目原料均来自厂区周边木材采伐剩余物，运输距离较短，且运输道路全部硬化路况较好，定时洒水、运输车辆加盖篷布，故运输扬尘产生量较少。 （3）大气排放口基本信息表（见表4-4） 表4-4 大气排放口基本信息表 编号 污染物 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 温度/℃ 类型 排放标准 DA001 颗粒物 15 0.5 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级排放限值要求 （4）大气监测计划（见表4-5） 表4-5 废气监测计划表 监测项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 有组织粉尘 排气筒（DA001） 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排 放标准》(GB16297-199 6)表2二级排放限值要求 无组织粉尘 厂界四周 颗粒物 1次/年 （2）防治措施可行性分析 本项目粉碎工段粉尘经1台布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA001排放口）排放，上料工段粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001排放口）排放。 集气罩的工作原理：是烟气净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。 布袋除尘器的工作原理：本项目除尘器采用粉尘自降方式设计，即含尘气体由除尘器进风口进入中、下箱体，通过滤袋进入上箱体的过程中，由于滤袋的各种效应作用将粉尘、气体分离开。粉尘被吸附在滤袋上，而气体穿过滤袋由文氏管进入上箱体，净化后的空气可以直接通过除尘器的出口排出，完成整个系统的循环。含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加，积聚在滤袋上的粉尘越来越多，滤袋的阻力逐渐增加，通过滤袋的气体量逐渐减少，为了使除尘器能正常工作，设备安装脉冲自控清装置，脉冲控制仪发出指令按顺序触发每个控制阀，开启脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管经各孔文氏管喷射到各对应的滤袋内，滤袋在气流瞬间反向作用下急剧膨胀，使积在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生，被清掉粉尘的粉尘落入灰斗经旋转卸料阀排出机体。积附在滤袋上的粉尘定期清除，被净化的气体正常通过，能够保证除尘器正常工作。 2、噪声环境影响及治理措施 （1）项目噪声源 项目主要噪声源为装载机、粉碎机、颗粒机、除尘器风机、皮带运输机等产生的噪声，其声压级为85~95dB(A)之间。运营期主要噪声设备噪声值及采取的治理措施情况详见表4-6。 表4-6 项目运营期设备噪声源一览表单位：dB（A） 序号 主要噪 声源 数量（台） 噪声声级dB(A) 位置 噪声防治措施 性质 降噪后声级dB(A) 1 除尘器 风机 2 95 原料堆放 粉碎车间 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 连续 65 上料车间 2 颗粒机 4 90 挤压车间 连续 60 3 粉碎机 2 85 原料堆放 粉碎车间 连续 55 4 装载机 2 95 原料堆放 粉碎车间 连续 65 上料车间 5 皮带运输机 10 85 原料堆放 粉碎车间 连续 55 上料车间 挤压车间 （2）噪声预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。某个噪声源在预测点的A声级为： 1）室内声源在预测点的A声级计算 ①首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级A声级 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数；取R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； Q——指向性因数（取Q=1）。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中： Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中： S——透声面积，m2（取S =10 m2）。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 噪声预测结果 噪声预测选择在厂界四周，噪声预测参数见表4-7。 表4-7 噪声预测参数 噪声源位置 声源名称 噪声源距各预测点距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 原料堆放 粉碎车间 装载机 30 30 80 30 粉碎机 30 20 80 40 运输皮带 30 20 80 40 风机 30 20 80 40 上料车间 装载机 30 10 80 50 运输皮带 40 10 70 50 风机 40 10 70 50 挤压车间 颗粒机 60 10 50 50 传输皮带 85 10 25 50 预测噪声结果见表4-8。 表4-8 项目噪声预测结果表 单位：dB（A） 监测点位置 噪声值 昼间 夜间 1#厂界南侧 贡献值 55.17 51.12 2#厂界西侧 贡献值 48.48 45.14 3#厂界北侧 贡献值 43.28 40.36 4#厂界东侧 贡献值 51.15 49.57 评价标准 60 50 项目厂界外四周50m范围内均无声环境敏感目标，在采取车间隔声和基础减震并经距离衰减后，厂界噪声昼间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。 经车间阻隔可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时本评价提出如下防治措施： ①选用低噪设备，从声源上降低噪声值； ②生产车间为封闭车间，生产设备布置厂房南侧； ③提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度，风机采用消声措施； ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 （4）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，本次评价提出噪声监测计划见表4-9。 表4-9 噪声监测计划 监测期 监测对象 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 运行期 厂界噪声 厂界东、南、西、北各设1个监测点 Leq(A) 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 3、水污染物及治理措施 本项目生活污水经园区集中污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，部分回用于园区绿化、道路洒水及设备冲洗用水，多余部分排入园区人工湖作为景观用水。 4、固体废物环境影响及治理措施 本项目运营期固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。 ①一般工业固体废物 项目生产过程中会产生除尘灰、车间降尘、废包装袋等一般工业固体废物，根据工程分析，布袋除尘器除尘灰约为120.765t/a，车间降尘约为4.01，由于除尘灰及车间降尘主要成分为锯末等粉尘，进行回用。根据建设单位提供资料，废包装袋产生量约为0.02t/a，暂存于一般工业固废暂存区，定期出售。 ②危险废物 本项目设备检修过程会产生废机油、废机油桶、废含油手套和废抹布等危险废物。根据与建设单位沟通，项目使用颗粒机等为液压设备，机器内机油每月需要更换一次，更换量大概有0.5kg，废机油产生量约为0.006t/a，废机油桶产生量约为0.002t/a，废含油手套和废抹布产生量约为0.003t/a。危险废物产生量合计0.011t/a。废机油、废机油桶、废含油手套和废抹布等危险废物由专用容器收集后，暂存于危废柜，定期交由危废处置单位处置。 ③生活垃圾 本项目共有职工25人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量约为12.5kg/d，即3.75t/a。生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门处置。 综上所述，本项目产生的固体废物都能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目地下水、土壤的污染源主要为原料粉碎车间、上料车间，挤压车间、产品储存车间、危废柜等，在采取封闭厂房、水泥硬化防渗等污染防治措施后，因雨水淋溶、垂直入渗等对地下水、土壤造成污染影响较小。 环境风险分析 本项目涉及的风险物质为项目运行产生的危险废物。 本项目原料为木屑，进场含水率约10%，项目产品为生物质燃料，含水率为8.8%，原料及产品含水率均较低，为易燃物质。 结合本项目特点，本项目环境风险事故的主要类型为原料堆放区和产品储存区发生火灾及危险废物泄露引发火灾后不完全燃烧产生的大气污染物对周围大气环境的影响。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，废机油等风险物质存储临界量为2500t，本项目风险物质厂内最大在线量为0.09t，不超过0.1t，计算得出Q=0.1/2500=0.0004<1，环境风险潜势为I，仅对本项目环境风险影响进行简单分析。具体分析内容见表4-10 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产10万吨生物质颗粒燃料项目 建设地点 靖边县经济开发区创业创新园增荣集团院内 地理坐标 经度 108°59′48.40″ 纬度 37°37′6.13″ 主要危险物质及分布 危险废物分布于危险废物暂存柜，原料和成品生物质颗粒分别分布于原料堆放区和成品储存区。 环境影响途径及危害后果（大气、土壤、地下水等） 项目危废暂存柜存在危险废弃物泄漏，从而发生的废机油等进入土壤、地下水等风险，以及因泄漏引发的火灾等不完全燃烧产生的CO对环境空气的影响。项目原料及成品生物质颗粒不完全燃烧产生的CO对环境空气的影响。 风险防范措施要求 1、危险废物管理措施 危险废物应设专用存储装置，收集装置周围设置消防设施；危废暂存柜采取防渗措施，防渗技术要求不低于等效粘土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s的防渗能力；危险废物及时清运，危废周边设置禁止明火标志。 2、生物质颗粒管理措施 生产区域及原料、成品储存区域设置禁止明火标志；生产厂房内设置不少于8个灭火器，分区布设；生产厂房内具备良好的换气通风条件。 3、设置专人对厂内环境风险区进行管理，定期巡视。 4、明确环境风险应急响应制度，完善应急队伍储备，提高员工环境风险防范意识，加强环境风险宣传教育。 7、环保投资 本项目总投资820万元，其中环保投资20.5万元，占总投资的2.5%，环保投资情况见表4-11。 表4-11 环保投资一览表 序号 项目 环保设施 数量 投资（万元） 1 废气治理 集气罩 1套 0.8 2个布袋除尘器+15m排气筒 1套 16.0 2 噪声治理 设备均布置在车间内，对高噪声设备采取基础减振等降噪措施 若干 2.0 3 固体废物 生活垃圾收集箱 1个 0.2 危废暂存柜 1个 1.0 4 生态治理 厂区围墙护栏周围进行绿化 植被覆盖率不小于95% 0.5 合计 / 20.5 8、项目竣工环境保护验收清单（见表4-12） 表4-12 项目竣工环境保护验收清单 类别 验收内容 验收标准 设施名称 数量 废气 1个集气罩+2个布袋除尘器+排气筒（DA001） 1 《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996) 废水 生活污水 / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准； 噪声 粉碎机、颗粒机、装载机、包装机、皮带运输机 7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 / 分类集中收集，交由环卫部门统一处理处置 除尘灰及车间降尘 / 回用 废包装袋 / 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 废机油 废机油桶、废含油手套、废抹布等 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年36号）中的相关规定。 生态 厂区围墙护栏周围进行绿化 / 植被覆盖率不小于95% 环境管理 配备专职或兼职管理人员1人 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 1个集气罩+2个布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 |
|  | 无组织 | 原料堆放粉碎车间上料车间挤压车间 | 颗粒物 | 封闭车间沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等 | 排入园区集中污水处理厂处理达标后，部分回用于园区绿化、道路洒水及设备冲洗用水，多余部分排入园区人工湖作为景观用水。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18 918-2002)一级A标准； |
| 声环境 | 粉碎机、颗粒机、装载机、风机、传输皮带等 | Leq（A） | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234 8-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中收集，交由环卫部门统一处理处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废包装袋 | 暂存于一般工业固废暂存区，定期出售 |  |
|  | 除尘灰及 车间降尘 | 回用 | / |
|  | 废机油、废机油桶、废含油手套、废抹布等 | 由专用容器收集后，暂存于危废柜，定期交由危废处置单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年36号）中的相关规定。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 厂区周围设有围墙及护栏并进行了绿化，地面及道路均已进行硬化。 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对员工的环保教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； （4）按规范进行台账记录，主要包括原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录等。 |

# 六、结论

“年产10万吨生物质颗粒项目”符合国家产业政策，选址合理。项目在采取环评报告中提出的各项污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响较小。从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 6.352t/a | / | 6.523t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.75t/a | / | 3.75t/a | / |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 123.932t/a |  | 123.932t/a |  |
|  | 车间降尘 |  |  |  | 2.007t/a |  | 2.007t/a |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  | 废铁 |  |  |  | 0.09t/a |  | 0.09t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a |  |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
|  | 废含油手套 废抹布 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图与附件

附件1项目委托书

附件2《关于靖边县经济技术开发区总体发展规划（2021-2035）》的批复（靖政函[2022]102号）

附件3关于同意年产10万吨生物质颗粒燃料项目入园发展的批复

附件4项目备案确认书

附件5榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告

附件6现状监测报告

附图1靖边县经济技术开发区总体发展规划图

附图2靖边县经济技术开发区总体发展规划用地现状图

附图3本项目与创业创新园相对位置关系图

附图4本项目位置图

附图5本项目平面布置图

附图6项目监测布点图

附图7项目四邻关系图

附图8年产10万吨生物质燃料颗粒燃料与榆林市“三线一单”成果比对图

附图9重点管控单元与本项目关系图

# Text boxes

新鲜水0.75

生活用水

0.6

生活污水经园区集中式污水处理厂处理达标后，部分回用于园区绿化、道路洒水及设备冲洗用水，多余部分排入园区人工湖作为景观用水。

0.15

图2-1  项目水平衡图 （m3/d）

2-1 项目工艺流程及产污环节图

布袋除尘器2

除尘灰S2

除尘灰S1

G2

集气罩

G3

原料储存

噪声N1

噪声N2

G1

布袋除尘器1

上料

粉碎

噪声N3

皮

带

封闭

皮

带

封闭

皮

带

噪声N4

制粒成型

冷却

筛分

包装

噪声N5