建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          胜利机砖厂扩建项目

建设单位（盖章）：    靖边县胜利机砖厂

编制日期：           2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 胜利机砖厂扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-610824-04-05-297943 |
| 建设单位联系人 | 王*荣 | 联系方式 | 187****5999 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县张家畔镇新房滩三组境内 |
| 地理坐标 | 经度：108°52′15.496″，纬度：37°36′28.683″ |
| 国民经济 行业类别 | C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造粘土砖瓦及建筑砌块制造303 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 900 | 环保投资（万元） | 105 |
| 环保投资占比（%） | 11.7% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已拆除轮窑、建设隧道窑等配套设施 | 用地面积m2 | 52711平方米 （5.2711公顷） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委会令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许项目；根据国家发展改革委、商务部最新印发的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止建设的项目；项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》中限制类产业。项目已于2021年9月24日取得了靖边县行政审批服务局出具的陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2109-610824-04-05-297943）。 因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于靖边县张家畔镇新房滩三组境内，在原有项目场地内进行扩建，不新增用地。项目选址与榆林市投资项目“一张图”控制线检测报告结果符合性分析表见表1-1，控制线检测报告见附件。 表1-1 与榆林市“多规合一”符合性分析表 序号 控制线名称 检测结果 1 建设用地管制区 占用限制建设用地区1.1293公顷、占用允许建设用地区4.1417公顷。 2 土地利用现状（2020年） 占用草地0.0494公顷、占用工矿用地5.1767公顷、占用林地0.0451公顷。 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告2022（3663）号结果分析，项目建设涉及的以上用地性质，企业正在与相关部门对接。 项目西侧紧邻坝九路，东南侧紧邻四通砖厂，项目东侧为空地东北侧为砖厂。项目厂区内，西侧设置进场道路，采矿区位于东侧，周围无自然保护区、水源地等需要特殊保护的区域，地质结构稳定，交通方便。在严格实施环评提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响较小，从环境保护方面及环境影响方面分析，本项目选址较为合理。 3、“三线一单”符合性分析 表1-2 “三线一单”符合性分析表 三线一单 本项目 符合性 生态保护红线 依据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目属于重点管控单元，不在生态保护红线范围内。 符合 环境质量底线 本项目为煤矸石制砖，项目产生的废水、固废在采取相应的环保措施后均可做到资源化利用，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目为煤矸石制砖，主要消耗一定量的水、电等资源，不触及资源利用上线。 符合 负面清单 本项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》、项目位于榆林市靖边县，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》之列。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号文）、《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目生态环境管控分区对照分析内容为：本项目位于陕西省榆林市靖边县张家畔镇新房滩三组境内，项目位于重点管控单元，管控单元面积52711m2，项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小。项目生态环境准入清单分析见表1-3。 表1-3 项目涉及的生态环境管控单元准入清单 管控单元分类 管控要求 面积/长度 优先保护单元 空间布局约束 / 0 污染物排放管控 / 0 环境风险管控 / 0 资源开发效率要求 / 0 重点管控单元 应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 52711m2 一般管控单元 / 0 4、相关政策符合性分析 本项目与相关政策协调性分析详见表1-4。 表1-4 项目与产业政策符合性分析表 政策名称 相关要求 本项目 符合性 《产业结构调整指导目录》（2019年） 限制类 九、建材 6、粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）； 9、6000万块标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线。 项目位于陕西省榆林市靖边县，主要生产煤矸石烧结空心砖；扩建后年产6300万块（折标砖）。 不在限制类 淘汰类 建材 12、砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑。 原有一座38门轮窑，本次拆除轮窑，在原址上新建一座隧道窑。 不在限制类 《市场准入负面清单（2022年版）》 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。 法律、法规、国务院决定等未设立且与市场准入相关的禁止性规定。 符合 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 项目扩建后采用隧道窑炉，不属于淘汰限制类设备。 符合 《陕西省限制投资类产业指导目录》 七、建材 5、3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线。 本项目主要生产煤矸石烧结空心砖；扩建后年产6300万块（折标砖）。 符合 《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019版）》 砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑； 项目采用隧道窑炉。 不属于 普通挤砖机； 项目采用真空挤出机。 不属于 100吨以下盘转式压砖机； SJ1580-3000双轴、单轴 制砖机； SQP4000500-700500双辊破碎机； 项目采用高细碎对辊机。 1000型普通切条机； 项目采用伺服切条切坯机。 破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心粘土砖生产线； 项目未破坏农田、耕地，烧制煤矸石烧结空心砖。 不属于 原料燃料破碎及制备成型颗粒物排放浓度超过30mg/m3，人工干燥机焙烧颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别超过30mg/m3、300mg/m3、200mg/m3的砖瓦生产线。 项目破碎机制备成型颗粒物排放浓度小于30mg/m3，无人工干燥机。 排放达标 《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本） 淘汰类：轮窑及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑生产线。（轮窑在2020年前完成）。 项目拆除轮窑，新建一座隧道窑炉。 符合 《关于加强高污染、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号） 深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 本项目符合“三线一单”管控要求，项目建设不触及当地环境质量底线要求。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），本项目为砖瓦制造，属于两高行业、不属于两高项目。 符合 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造，不属于两高项目。 符合 《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》 企业布局 新建或改建扩建（以下简称改建）烧结砖瓦生产项目，必须符合国家产业政策和产业规划，新建或改建扩建砖瓦生产企业用地，必须符合城乡规划的要求，必须符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准的规定。严格执行环境保护有关规定。 本项目不属于产业政策限制类和淘汰类项目，项目位于靖边县张家畔镇新房滩三组，所在地不在靖边县城镇规划范围内；大气500m保护范围内西南方向428m处有瑞丰园,，项目地常年主导风向为西南方向，项目地位于敏感目标下风向，项目产生的污染物对其影响较小。项目建设涉及的其他用地性质，企业正在与相关部门对接。 符合 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区，不得建设烧结砖瓦生产企业。 项目地不涉及风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区。 符合 在距粉煤灰、煤矸石堆存地20公里范围内不准新建、扩建粘土砖厂；已建的粘土砖生产企业，必须掺用一定比例的粉煤灰、煤矸石。 本项目为煤矸石烧结空心砖。 符合 经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，禁止生产粘土实心砖；粘土资源较为丰富的西部地区，要发展粘土空心制品，限制生产粘土实心砖。 本项目为煤矸石烧结空心砖。 符合 烧结砖瓦企业和质量的管理必须满足《烧结砖瓦企业质量管理规程》和《烧结砖瓦企业检验室基本条件》要求，完善质量检测手段。 本项目建设单位和产品质量的管理满足《烧结砖瓦企业质量管理规程》和《烧结砖瓦企业检验室基本条件》要求。 符合 工艺与装备 严禁建设粘土实心砖项目（装饰砖、铺地砖及其它特种用途的砖除外）。 本项目为煤矸石烧结空心砖。 符合 大中城市或经济发达地区新建和改(扩)建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块(折普通砖)/年；其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)/年。 项目年产6300万块（折标砖）。 符合 新建和改（扩）建烧结砖瓦企业的设计和建设，应满足节能设计要求，待（烧结砖瓦工厂节能设计规范）标准实施之日起，执行《烧结砖瓦工厂节能设计规范》标准的规定。 项目焙烧采用隧道窑，干燥充分利用窑炉余热，原料充分利用煤矸石，总图布置合理利用地形，分区明确，布置紧凑，项目的设计和建设，满足节能设计要求。 符合 新建和改（扩）建隧道窑的宽度必须在3m以上（含3m），正常生产时，窑体维护结构温度无阳光照射时外墙不高于环境温度5℃，窑顶不高于环境温度8℃。以煤矸石等含热能工业废渣为原料且不用商品燃料补充热量、余热充分利用后仍有富余的可不作要求。 项目采用隧道窑，宽度为4.6m，满足3m以上；正常生产时，窑体维护结构温度无阳光照射时外墙不高于环境温度5℃，窑顶不高于环境温度8℃。烧窑时依靠煤矸石自燃烧。 符合 新建和改(扩)建烧结砖瓦企业应采用正常挤出压力2.0MPa以上、真空度≤-0.092MPa的真空挤出机。 项目双级真空挤出机挤出压力3.0-4.0MPa，真空度≤-0.092MPa。 符合 烧结空心砖和空心砌块应符合GB13545（烧结空心砖和空心砌块）标准的规定。 烧结空心砖抗压强度≥10Mpa，干燥收缩率0.042%，密度等级900kg/m3，符合（烧结空心砖和空心砌块）标准的规定。 符合 《十四五新型墙体材料发展规划》 大力淘汰落后产能。于2025年底前，完成淘汰烧结墙材轮窑生产工艺。轮窑生产工艺的新型墙材企业，2025年底后不再续证。 扩建项目拆除现有轮窑，新建一座隧道窑。 符合 提高准入门槛。在非烧结墙材领域，新建项目应采用自动化生产工艺，采用高精度电子计量配料系统，高精度自动切割、自动掰板、自动码卸坯、机械包装等工艺技术装备。在烧结墙材领域，工厂建设、技术工艺必须按烧结砖瓦工厂设计等相关规范（标准）要求进行规范设计，按标建设、达标生产。 本项目为扩建项目，扩建后年产6300万块（折标砖）。 符合 陕西新型墙材推广应用行动方案 到2020年，全省县级（含）以上城市禁止使用实心粘土砖，设区级城市规划区限制使用粘土制品。 本项目生产煤矸石烧结空心砖。 符合 陕北地区重点发展利用煤矸石、粉煤灰等废弃物生产各类建筑板材和砌块，DP型煤矸石多孔砖和空心砖，发展装配式建筑部品构件等。 项目利用煤矸石、粘土等生产烧结空心砖。 符合 淘汰落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，加大落后产能淘汰力度，结合全省粘土砖厂整治行动，淘汰年生产能力2000万块标准砖以下的多孔（空心）粘土砖厂、24门轮窑等国家或地方政府明令禁止的落后工艺、技术和设备的生产企业。 项目扩建后年产6300万块（折标砖），采用隧道窑炉。 符合 陕西省粘土砖厂专项整治行动方案（陕国土资发[2016]34号） 违法违规生产的粘土砖厂。 本项目为煤矸石烧结空心砖，现有项目已取得相关环保手续，不属于违规生产的粘土砖厂。 符合 位于城乡规划区、生态保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、森林公园、地质公园等各类禁采区、限采区、保护区内的； 项目粘土开采位于厂区内，项目用地不在城乡规划区、生态保护区、风景名胜区、文化古迹保护区、森林公园等范围内。 符合 不符合土地利用总体规划，占用基本农田的； 不占用基本农田，已取得土地手续。 符合 位于交通路线两侧威胁线路安全或严重破坏环境、影响观瞻的； 项目相距交通路线较远，不在可视范围内，不影响观瞻。 符合 位于防洪、行洪堤坝保护范围内或威胁堤坝安全的； 不处于防洪、行洪范围内。 符合 年生产规模不符合要求的。 年产6300万块（折标砖）。 符合 《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）、《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》陕环函[2019]247号 加大产业结构调整力度，新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目属于当地政府保留砖厂，原有砖厂已建成并取得相关环评手续，本次项目属于扩建项目，在厂区内进行建设不新增占地，配套建设烟气脱硫环保治理设施。 符合 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 隧道窑焙烧所需热量由砖坯中煤矸石燃烧提供，利用煤矸石自身热量，采取纯内燃方式烧制砖坯。 符合 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目废气经处理后排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）修改单中标准及相关规定。 符合 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 本项目破碎筛分搅拌工序在封闭车间内进行，粉尘通过集气罩收集，经过袋式除尘处理后经15m高排气筒（DA001）排放，物料在输送过程封闭通廊等措施，棚内，场地硬化。对车辆运输覆盖毡布，不得超载超限，在厂内低速行驶。 符合 以煤、煤矸石等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施。 本项目以煤矸石为燃料，隧道窑配备钙钠双碱法脱硫除尘装置。 符合 《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》 工信部联原[2017]279号 引导砖瓦产品向高掺量、高孔洞率、高强度、多功能和自装饰等方向发展，重点发展结构功能一体化的烧结多孔砖、空心砖、自保温砌块、复合保温砌块、清水墙砖、透水路面砖、烧结墙板等产品。 本项目主要生产煤矸石烧结空心砖。 符合 依法淘汰落后工艺、装备和产品。鼓励东中部地区淘汰轮窑生产线。 本项目不涉及落后工艺、装备及产品。扩建项目拆除原有轮窑，新建隧道窑。 符合 开展清洁生产技术改造，原燃料应密闭存储或采取防风、抑尘、降尘等措施。严格控制并强化治理原燃料破碎、干燥焙烧、制备成型等工段无组织排放烟(粉)尘。安装污染物在线监控系统并与监管部门联网，主动披露污染物排放信息。全面实施排污许可证，严格按证排放污染物，禁止无证排污。加强氟化物等其他有毒有害污染物治理技术研发和应用。 原料存储在封闭车间，喷淋降尘等措施。破碎筛分工序、焙烧工序采取环保措施，废气有组织排放。要求安装污染物在线监控系统并与监管部门联网。原有项目已办理排污许可证，扩建完成后要求企业对排污许可证进行及时的变更。本项目采取环保措施加强氟化物的污染物治理。 符合 《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字[2021]7号）、《靖边县2022年生态环境保护四十三项攻坚行动方案》 坚决依法查处粘土砖厂各类违法用地用矿行为，各县市区要对环保不达标、无土地手续、采矿许可证逾期的矿山企业限期整改，对越界开采等违法违规生产的粘土砖厂依法查处；对拟保留的需限期完善环保、用地、采矿许可证延期等相关手续，并达到环保相关要求；对手续不全、不符合环保要求的，报经有批准权的人民政府批准，依法予以关闭取缔。 现有工程已取得环评手续，本次扩建项目正在办理相关环保手续、土地手续；项目采矿许可证目前正在办理延续手续，厂区内现已停产；本次扩建项目在厂区内进行，不新增占地；本次环评要求在未取得采矿证延续手续前，不得进行开采，项目环评手续未办理完成不得进行运行。 符合 5、项目与采矿相关行业政策相符性分析 表1-5 本项目与采矿相关行业政策相符性分析 文件 政策要求 本项目情况 符合性 陕西省矿产资源总体规划(2016-2020年)》 鼓励开采石油、天然气、煤层气、页岩气、地热、锰、铜、岩金、银、岩盐、重晶石、玉石、名贵饰面石材等矿产，在符合开采准入条件下，可考虑优先设置采矿权。适度控制开采煤、铁、铅、锌、钼、水泥用灰岩，保护性开采钨、锑、晶质石墨，限制开采高硫煤、石煤、钒、硫铁矿、石棉、瓦板岩、高岭土、石膏等矿产，限制开采陕南地区的煤资源。限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采，禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土。 项目开采粘土，开采范围不属于可耕地，不属于其中的鼓励类、限制类和禁止类，属于允许类。 符合 限制开采区：饮用水源地二级保护区和准保护区、城市规划区、秦岭地区海拔1500米至2600米之间的秦岭中山针阔叶林水源涵养与生物多样性生态功能区；黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区、秦巴生物多样性功能区、沿黄土长梁沟壑水土保持生态片区、秦岭东段中低山水土保持片区、点状开发的城镇；矿产资源开发利用过程中可能对生态环境有较大影响的区；目前开采技术达不到要求，易造成资源浪费的地区。另将以下4个矿产资源分布区域划定为限制开采区：西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上4个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。限制开采区严格控制采矿权的设置。新设采矿权应进行严格的规划论证，开展环评工作并制定有效的保护措施，确保有关功能区安全和相关资源安全。限制开采区内已设采矿权在开发利用活动中应确保有关功能区和相关资源的安全，对存在不安全因素的矿山要限期整改，对到期仍达不到要求的，依法注销其采矿许可证。 项目位于黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，属于限制开采区，现有项目采矿证过期，本次扩建项目目前正在办理采矿证延续手续。要求建设单位在取得采矿证后，对开采区内开发利用活动中应确保有关功能区和相关资源的安全。 符合 《榆林市矿产资源开发“保生态治污染”实施方案(2016-2020年)》 产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用、资源回收企业必须建设规范堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等实现全收集、全处理。确需排放的，必须经过环保部门批准并达到相应类别水质方可排放，严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放废水。 项目厂区内有粘土采矿区，随采随用，不设堆放区，无废石废渣产生。 符合 陕西省人民政府关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划(2016-2020年)的通知》(陕政发[2016]5号) 自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、水源保护区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内矿山逐步依法退出。矿山生态环境恢复治理率达到80%；尾矿、废渣利用率达60%以上，矿山废水、废气、粉尘排放全面达标，矿山人为重金属污染基本根治。 本项目不在所列区域内，评价要求严格做到遵循边开采、边治理的原则，随开采进度推进实施复垦方案，服务期满后生态治理率达到80%；采取本环评要求的环保措施后粉尘达标排放。 符合 加强重要生态区域保护。严禁在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域一定范围内新设探矿权和采矿权，对已有的矿业权，区分不同情况，依法限期退出或调整。 项目不涉及所列的重要生态区域。 符合 落实矿山企业“边开采边治理”“谁破坏、谁治理”的主体责任，严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度、矿山地质环境治理恢复保证金制度以及土地复垦履约金制度。 严格落实“边开采、边治理”，服务期满后生态治理率达80%。 符合 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(行)》(HJ651-2013) 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 本项目不属于规划的禁止开采区。不属于重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。 符合 荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡 和覆盖等防风蚀措施。 扩建项目在现有厂区内进行，项目占地面积小、不易发生风蚀，开采后对矿区进行恢复。厂区植被绿化，采矿区为砖厂配套建设的采矿区，无废渣，采矿区不设置排土场。 符合 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。 符合 《靖边县非煤矿山领域违法开采专项整治行动方案》靖政办发〔2021〕59号 采取“严格制止、严厉查处、严肃处置”的措施，全面整治非煤矿山领域违法开采中存在的问题，对环保不达标、无土地手续、采矿许可证逾期、存在安全隐患、“散乱污”、违规开采非煤矿山等不符合产业政策的，要限期整改；对不符合政策要求、计划关闭的非煤矿山，要明确关闭时限，有序推进落实，确保关闭到位；对存在越界开采、无证开采等违法违规开采行为的，要依法查处、坚决取缔。 本项目采取相关环保措施后可满足环保达标、已取得无土地、正在办理采矿许可证延期手续、不存在安全隐患、项目不属于“散乱污”、违规开采矿山；本项目砖厂属于当地政府保留砖厂；本项目不存在越界开采、无证开采等违法违规开采行为的。 符合 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发〔2005〕109号 1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 本项目开采范围不涉及自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、地质灾害危险区等。露天开采区不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 靖边县胜利机砖厂成立于2012年6月，主要从事机砖生产销售。2015年在陕西省榆林市靖边县张家畔镇新房滩三组境内建设3000万块/年空心砖生产项目，主要建设内容为：建设原料堆场、生产车间、轮窑车间、成品堆场及配套辅助用房，购置破碎机、筛分机、搅拌机等。2016年初投入运行，2016年初至2018年年底生产用粘土均来自于厂区采矿区；2019年采矿证过期，建设单位于2019年开始外购粘土。由于新冠疫情的影响，项目煤矸石烧结空心砖出现滞销，于是现有项目于2020年暂停生产；随着新冠疫情得到控制，各行各业恢复生产，促进了煤矸石烧结空心砖的销售，建设单位决定煤矸石烧结空心砖生产项目进行复工。 根据《产业结构调整指导目录》（2019年）中相关要求“限制建设6000万块标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线、淘汰砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”，对现有厂区进行扩建，拆除现有轮窑，在原址上新建一座隧道窑，年产6300万块（折标砖）。考虑到现有设备不能满足扩建项目生产产能，故本次扩建采用新购设备，现有设备全部淘汰。 2、项目组成及建设内容 项目整体分为两部分，采矿区和制砖生产区。 （1）采矿区 原料粘土取自厂区东侧的粘土矿。根据采矿许可证，采矿区由4个拐点坐标圈定，采矿面积0.0245km2，开采标高1360-1378m，开采规模3.0万立方米/年，采矿许可证有效期为3年，自2015年12月31日至2018年12月31日（2019年生产采用外购粘土）。现有采矿证已经到期，建设单位目前正在办理采矿证延续手续。通过计算，2016年初至2018年底已开采粘土矿粘土量约为9.0万m3，还剩约20万m3开采量。本项目扩建完成后需粘土量约9.45万t/a，粘土密度约2.4t/m3，故需年开采量为3.9万立方米。现有的粘土矿剩余可开采量可满足本项目5年的粘土需要量。项目开采范围见下表。 表2-1 采矿区范围拐点坐标 拐点 1980西安坐标系3度带 X坐标 Y坐标 1 4164302.50 36576231.93 2 4164408.60 36576452.80 3 4164311.74 36576593.50 4 4164166.01 36576308.98 采矿权人 靖边县胜利机砖厂 采矿矿种 砖瓦用粘土 矿山名称 靖边县胜利机砖厂砖瓦用粘土矿 矿区面积 0.0245平方公里 生产规模 3.00立方平米/年 开采方式 露天开采 本项目开采矿种为砖瓦用粘土，采用露天开采工艺，采矿区域采用分层分区、自上而下分层取土，表土要求设置专门区域进行储存覆盖，底层粘土通过挖掘机和装载机通过皮带运输至投料口供后续生产使用，闭矿期进行生态恢复处理，将表土重新敷在土地表面。 采土场均按一定采高分台阶布置，遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，采场由上而下分台阶水平推进，采用挖掘机分层开采，台阶高度为3m，上层粘土开采完后，用挖掘机继续往下进行开采作业。最终开采至于场区地面平行后向前推进。开采的粘土由装载机推运至受料口，经皮带输送供后续生产使用。 经现场踏勘，采矿区未设置排水系统造成水土流失，已开采区未进行生态恢复。本次评价要求根据运营期生态环境影响减缓、恢复补偿措施，及时按要求落实工程措施和植物措施。 （2）制砖生产区 主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目组成及主要工程内容表 工程组成 工程名称 建设内容 备注 主体工程 粘土采矿区 开采区位于项目东侧，矿区面积0.0245平方公里，采矿许可证有效期为3年，目前已经过期，建设单位正在办理延续手续； 正在办理采矿证延续手续 隧道窑 建设一座隧道窑（1条烘干窑、1条焙烧窑，均为3.6m×120m），高4.6米，包括干燥、预热、焙烧、保温、冷却； 拆除现有轮窑，在原址新建隧道窑 加工车间 1座，建筑面积为1200m2，单层封闭轻钢结构，厂房高度10m，主要设置板式给料机、破碎机、对辊机、双笼筛、搅拌机、挤砖机等，用于矸石的堆放、破碎、筛分及砖的制作； 依托现有车间，购置新设备 储运工程 原料堆放区 位于加工车间内，用于煤矸石的堆放。 依托 成品堆场 在原有的晾晒场上进行产品堆放，露天堆放于隧道窑周围，雨天采用苫盖。总面积约1200m2。 依托 运输 煤矸石运输由社会车辆运输进场，产品运输直接由用户进场装车拉运； / 辅助工程 生活办公区 1F，位于厂区北侧，占地面积是100m2。 依托 磅房 1F，建筑面积20m2，砖混结构。 依托 公用工程 给水 依托现有给水系统； 依托 排水 生产废水回用于生产工序，不外排； 盥洗废水用于厂区洒水抑尘； 生活污水设旱厕，定期清掏用于农田施肥。 依托 供电 利用原有供电网络接入； 依托 采暖制冷 隧道窑通过汽油引燃砖内的煤矸石进行燃烧；办公室冬季采用电取暖，夏季制冷采用分体空调。 依托 环保工程 废气 粘土开采 粘土随取随用，分层开采，降低落差，开采时作业面喷水湿润，规范作业； 依托 煤矸石堆场粉尘、粘土传输粉尘 项目生产、物料装卸均在全封闭车间内进行，地面进行硬化处理；卸料喷淋洒水抑尘；物料输送皮带机设密闭廊道、落料端加装胶皮挡帘； 依托 厂区道路扬尘 厂区道路硬化、洒水降尘，运输车辆限速、加盖篷布； 依托 破碎筛分搅拌粉尘 破碎筛分工序置于加工车间内，煤矸石破碎、筛分粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放； 依托 隧道窑焙烧废气 隧道窑产生的焙烧烟气通过钙钠双碱法脱硫除尘装置+15m高排气筒（DA002）排放，烟气安装在线监测装置，并与当地环保部门联网； 新建 废水 生产废水回用于生产工序，不外排； 盥洗废水用于厂区洒水抑尘； 生活污水设旱厕，定期清掏用于农田施肥。 依托 固废 生活垃圾定点收集，交环卫部门处理； 依托 次品砖低价外售给周边居民作为平整院落、垒牲畜圈； 除尘灰、脱硫脱氟渣回用于生产工序； 依托 废机油、废机油桶等危险废物暂存于危废暂存箱，定期交有资质单位处理。 依托 噪声 选用低噪声设备，设备入室，并采取减振、隔声措施。 新建 防渗 厂区地面硬化； 新建 对旱厕、危废暂存设施周边进行防渗。 依托 生态 修建排水沟； 新建 取土场四周高边坡进行安全防护；分区开采，边开采边恢复治理；分层剥离、分层堆放、分层回填以达到底层稳定；取土完成后植被恢复：选择适应当地具体情况的抗旱性强、抗风沙能力强、耐土层薄的乔灌木草。厂区绿化面积达200m2。 依托 3、主要生产设备 表2-3 主要生产设备及生产设施 序号 名称 单位 数量 备注 粘土开采 挖掘机 台 1 新购 装载机 台 1 新购 制砖 给料机 台 1 新购 对辊机 台 1 新购 密闭皮带输送机 台 2 新购 破碎机 台 1 新购 双笼筛 台 2 新购 双轴搅拌机 台 1 新购 真空挤砖机 台 1 新购 自动切条切坯联动机 台 1 新购 板式给料机 台 1 新购 电瓶水坯车 台 5 新购 隧道窑 座 1 新购，1条烘干窑、1条焙烧窑，均为3.6m×120m，高4.6米。 码坯机 台 1 新购 夹坯机 台 1 新购 装载机 辆 1 新购 环保设备 袋式除尘器 套 1 新购 钙钠双碱法脱硫除尘装置 座 1 新购，双碱法，塔高9m 风机 台 2 新购 水泵 台 2 新购 4、产品方案 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2.4（4）对粘土砖瓦和建筑砌块，计量单位为万块标砖。标砖的体积为240毫米×115毫米×53毫米，其他体积需与标砖体积换算。”、《新型墙材折算标砖换算表》，空心砖与标砖体积比为1.7:1，项目扩建后年生产规模为6300万块（折标砖），则空心砖年产量约3706万块，产品执行《烧结空心砖和空心砌块》（GB13545-2014）标准，产品方案见下表。 表2-4 产品方案及规模 型号 尺寸(mm) 产量（万块/年） 备注 主要型号 240×180×90 （孔洞率≥40%） 6300（标砖） 符合GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》标重2.5kg/标块 5、原辅材料 扩建后项目年产6300万块（折标砖），主要原料为煤矸石及粘土，原料配比（煤矸石：粘土为4:6）。项目所需煤矸石外购，粘土取自厂区取土场。此外，隧道窑年点火1次，需用轻质汽油0.5t/a。项目原材料、能源需要量见下表。 表2-5 原辅材料用量表 序号 辅料名称 年用量 备注 1 煤矸石 63000t 外购 2 粘土 94500t 厂区内开采 3 轻质汽油 0.5t 外购，轻质汽油随用随购，厂区不涉及存储 4 生石灰 290t 外购 5 氢氧化钠 15t 外购 6 机油 0.2t 外购 7 用水 14354.4m3 厂区内水井 8 电 20万kWh / ①粘土 本项目粘土化学成分分析参照《靖边县宏鹏空心机砖厂粘土测试报告》相关数据，靖边县宏鹏空心机砖厂位于项目东北方向，相距1km，处于同一地质单元，基本可以反映本项目粘土成分，粘土主要成分见下表。 表2-6 粘土的主要化学成分 成分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O F 含量（%） 58.70 22.95 4.88 2.66 2.61 ＜0.02 ②矸石 项目煤矸石外购于横山县周边煤矿，采用汽车运输至厂内加工车间储存。项目煤矸石成分分析参照《横山县东方红煤矿洗选厂煤质化验报告单》相关数据，煤矸石处于同一地区，基本可以反应本项目煤矸石成分，煤矸石主要成分指标如下。 表2-7 煤矸石主要技术指标 序号 煤质指标 符号 单位 检测值 1 全水分 Mt % 10.2 2 空气干燥基水分 Mad % 2.84 3 干基灰分 Ad % 6.79 4 干燥无灰基挥发分 Vd % 37.77 5 焦渣特性 CRC（1-8） / 4 6 空气干燥基固定碳 FCad % 56.36 7 干基全硫 St，d % 0.58 8 氢含量 Had % 4.49 9 碳酸盐二氧化碳 （CO2）ad % 1.56 10 分析基高位发热量 Qgr，d 卡/克 1062 11 收到基低位发热量 Qnet，ar 卡/克 816 12 形态硫 硫酸盐 Ss，d % 0.08 13 硫化铁 Sp，d % 0.27 14 有机硫 So，d % 0.23 15 干基氟 Fd µg/g 82 ③NaOH：又称苛性钠，纯的无水NaOH为白色半透明结晶状固体，熔点为318.4℃，在空气中易潮解并吸收二氧化碳。易溶于水，溶液呈强碱性。固体氢氧化钠溶解或浓溶液稀释时放出热量；与无机酸反应生成相应的盐类。存放时应单独存放，防雨防潮，不得与其他物料混存，并设专人负责，设置警示标识，使用时的操作人员应经过专业技能培训。 ④生石灰：主要成分为CaO，是一种白色无定形固体，俗称生石灰，加入水后，生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇。生石灰与水会发生化学反应，接着就会立刻加热到超100℃的高温。 6、平衡 （1）物料平衡 项目物料平衡见下表。 表2-8 项目原辅物料平衡一览表 投入（t/a） 产出（t/a） 煤矸石 63000 产品 砖 157500 粘土 94500 废气 粉尘 2.53 水 12600 隧道窑 烟尘 6.14 生石灰 290 二氧化硫排放 34.65 氮氧化物 51.41 氟化物 2.17 固废 次品砖 150 除尘灰 41.27 脱硫脱氟渣 687 烧失量 11914.83 合计 170390 合计 170549 （2）硫平衡 本项目硫平衡见下表。 表2-9 项目硫平衡表 投入（t/a） 产出（t/a） 原料名称 用量 以S计 占比 产品名称 产量 以S计 煤矸石 63000 365.4 不可燃 13.8% 砖带走 6300万块（折标砖）/a 192.16 可燃 86.2% （固硫率45%） / / / / 以SO2排放 34.65 17.33 / / / / 进入脱硫渣 311.82 155.91 合计 365.4 合计 365.4 （3）氟平衡 项目氟平衡见下表。 表2-10 项目氟平衡表 投入（t/a） 产出（t/a） 原料名称 用量 含氟量 占比 产品名称 产量 含氟量 煤矸石 63000 5.17 不可燃 40% 砖带走 6300万块（折标砖）/a 9.7 可燃 60% 粘土 94500 18.9 不可燃 40% 以氟化物排放 / 2.17 可燃 60% 进入脱氟渣 / 12.27 合计 24.07 合计 24.07 （4）热平衡分析 因项目采用全内燃烧工艺，内燃的热量全部来自煤矸石所含热量，根据建设单位提供资料，煤矸石分析基高位发热量为1062卡/克（4439kJ/kg），使用比例为40%，每块空心砖砖坯均重约2.5kg，煤矸石约1.0kg。经计算每块砖坯中所含热量为4439kJ。 参考《我国烧结砖隧道窑当前建设中值得重视的问题》（2010年第8期《砖瓦世界》，梁嘉琪）等资料，隧道窑烧结砖所需热量为300~350kcal/kg，即1254~1463kJ/kg，则隧道窑烧结一块空心砖所需热量为3135~3657.5kJ。本项目每块空心砖坯中所含热量为4439kJ，高于烧结时所需热量，同时隧道窑烟气用于烘干砖坯并使其升温，可进一步减少烧结时热量使用量，故砖坯中所含热量可满足烧结工艺需求，富裕热量随烟气排放。 表2-11 热量平衡表 输入 输出 投入 数量 t/a 热值kJ/kg 热量 MJ/a 消耗 数量 万块/a 热效率 %/块 热值 kJ/块 热量MJ/a 煤矸石 63000 4439 2.80×108 砖坯 6300 82.1 3657.5 2.30×108 散热 / / / 5.0×108 合计 2.80×108 合计 2.80×108 建设单位暂未编制节能评估报告，根据查阅《烧结砖瓦能耗等级定额》（JCT/713-2007）、《隧道窑结构、热工参数与能耗分析》 (姬广庆，甘肃省墙改领导小组办公室，甘肃省兰州市730000) 中“隧道窑与干燥窑综合热效率 78．36％、计算损失率为21.64%”等相关文件，本项目砖瓦制造热效率82.39%，且根据《烧结砖瓦工厂设计规范》（GB50701-2011）中“14.3.1 烧结砖瓦工厂焙烧窑炉必须设置余热回收利用系统”，本项目隧道窑设置余热回收利用系统用于砖的烘干。综上所述，本项目符合砖瓦行业节能评估相关要求。 7、平面布置 项目厂址位于陕西省靖边县张家畔镇新房滩三组境内，项目总占地面积52711m2。项目扩建后厂区内平面布置未发生变化，项目主出入口设置于厂区西侧，主入口处设置门房，从东向西按照生产工序，依次布设采矿区、廊道运输、加工车间、隧道窑和成品堆放区；西侧设置办公区，采矿区位于当地主导风向下风向（当地主导风向为南风）。项目整体布局合理。项目平面布置见附图。 8、公用工程 （1）给水 项目用水依托原有给水系统，水质、水量可满足生活生产需要。运营期项目用水主要为厂内人员生产用水、生活用水、绿化用水和抑尘用水，其中生产用水为制砖用水、脱硫循环补充水。 ①制砖用水 项目制砖用水主要为陈化搅拌用水，年产6300万块（折标砖）。根据企业实际生产经验，陈化前搅拌用水指标以1.5m3/万标块计，则用水量为9939m3/a，32.13m3/d；陈化后搅拌用水指标为0.5m3/万标块，则用水量为3213m3/a，10.71m3/d。 制砖搅拌工序合计用水12600m3/a，42m3/d，其中新鲜水用量12480m3/a，41.6m3/d，回用脱硫除尘定期排水120m3/a，0.4m3/d。 ②脱硫用水 项目双碱法脱硫工艺，脱硫系统循环水量为30m3，补充水量为3.75m3/d、1125m3/a。脱硫废水循环使用，每2个月更换一次，更换量为30m3（120m3/a），更换下的脱硫废水全部用于制砖搅拌工序。则脱硫除尘用水量为1245m3/a，平均日用水量4.15m3/d（折合到300天）。 ③抑尘用水 项目加工车间设置喷淋洒水装置，喷淋洒水，则润湿用水量为2.0m3/d，600m3/a。 项目道路总面积以1000m2计，抑尘洒水按2.0L/(m2﹒次)计，抑尘天数以90次计，则洒水用水量180m3/a，平均日用水量0.6m3/d（折合到300天）。 ④绿化用水 项目绿化面积200m2，用水量按3.3L/m2·次计，绿化天数按全年90次计，则年消耗绿化用水59.4m3/a，平均日用水量0.198m3/d（折合到300天）。 ⑤生活用水 项目扩建后在职员工20人，提供住宿，不提供洗浴和集中餐饮。依据《陕西省地方标准行业用水定额》（DB61/T-2020）中陕北农村生活用水，项目员工生活用水定额以65L/（人·d）计，则项目生活用水量为1.3m3/d，390m3/a。 （2）排水 生活废水以用水量80%计，则生活污水的产生量为1.04m3/d、312m3/a，厂区内旱厕定期委托村民清运肥田。 项目给排水情况见下表，水平衡见图2-1。 表2-12 项目水平衡表 序号 名称 用水标准 规模 用水量（m3/d） 废水量（m3/d） 备注 1 制砖用水 2.0m3/万块（标砖） 6300万块（标砖） 42 0 蒸发，无废水产生 2 脱硫循环水 / / 3.75 0.4 循环水量为30m3，定期更换用于制砖 3 抑尘用水 / / 2.6 0 自然蒸发 4 绿化用水 3.3（L.m2） 200m2 0.198 0 自然蒸发 5 生活用水 65L（人·d） 20人 1.3 1.04 厂区内洒水抑尘，旱厕定期清掏还田 图2-1 扩建完成后项目水平衡图 m3/d （4）供电 项目供电依托厂内现有配电系统。 （5）供热及制冷 生产车间隧道窑通过汽油引燃砖内煤矸石；办公室冬季采用电取暖，夏季制冷采用分体空调。 9、劳动定员及工作制度 本项目不新增人员，劳动定员为20人，项目年生产天数为300天。制坯生产线采用一班制，每天8小时工作制；隧道窑采用三班制，每班8小时工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目已建成，本次评价仅分析运营期工艺流程。 二、营运期工艺流程及产污环节 1、营运期生产工艺概述： （1）粘土开采 取土场位于砖厂东侧，取土采用露天采矿工艺，粘土洒水润湿后即采即用，不储存。由于现状资源全部裸露于地表，无需剥离；取土工艺为自上而下分层取土，项目采用机械为主，人工配合的取土方法，开挖设备主要为挖掘机、装载机，开采的粘土由装载机运至受料口，经密闭皮带输送供后续生产使用。 （2）煤矸石破碎、筛分 项目所用煤矸石由货运汽车运至加工车间内储存，煤矸石通过皮带运输至破碎机，经过破碎的物料进入滚动筛筛分，粒径大于3mm的物料进行二次破碎，小于3mm的物料经全封闭传送带传送至对辊机。 （3）对辊 经密闭皮带传输来的粘土和煤矸石粉共同进入密闭对辊机。经过对辊的粘土、煤矸石粉已经进行了初步的混合。 （4）一次搅拌、陈化 粉碎后的粘土、煤矸石进入搅拌机中按原料设定的配比进行第一次加水搅拌，湿混后的物料进行堆存陈化。经陈化后的原料颗粒易疏解，原料中的水分均匀化程度提高，提高了原料的成型性能。 （5）二次搅拌搅拌机对陈化后的混合料进一步加水混合搅拌均匀，使其达到成型水分要求，同时进一步提高混合料的塑形。 （6）制坯、码坯工序 混合料经输送带送至真空挤砖机，挤出压力达4.0MPa，真空度≤0.092MPa，排除物料空隙中的空气，提高物料密度，通过机械挤压，可使成型的坯体致密，提高强度。挤出的泥条经自动切条切坯联动机切割成需要规格的砖坯，通过板式给料机将砖坯码放到窑车上。整个切、码坯系统全部采用程控机控制，可切、码多种规格尺寸的坯体，可在窑车上码多种形式的码坯方式。 （7）干燥、焙烧 项目采用隧道窑。隧道窑三班生产。隧道窑点火时使用轻质汽油，点火时间约6h。该隧道窑设有排烟系统、急冷系统、冷却系统、窑顶冷却系统及窑底压力平衡系统。隧道窑烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx以及氟化物，烟气进入干燥段进行余热利用后，由风机引入钙钠双碱法脱硫除尘装置处理，最终由1根15m高（DA002）排气筒排放。烧成后成品砖运送到卸砖处，由人工检选、卸下并运至堆场。 2、营运期生产工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 运行期工艺流程及产污环节图 双碱法脱硫工艺 （1）废气收集措施 隧道窑在窑顶部均匀的布置排气支管和1根主管，所有的排气支管与主管链接，主管最终进入烟囱底部，各排气主管上设有排气量调解阀。隧道窑内的湿气和废气通过排气支管、排气主管进入烟囱底部，烟囱高15米，烟囱顶部气压小于下部气压（烟囱效应），自动将隧道窑内废气和湿气抽出进入钙钠双碱法脱硫除尘装置。隧道窑烟气收集治理系统示意图见图 2-3，隧道窑结构示意图见图2-4。 图2-3 隧道窑烟气收集治理系统示意图 图2-5 隧道窑结构示意图 （2）工艺说明 焙烧烟气采用钠钙双碱法处理，烟气中的 SO2属于酸性气体，利用酸碱中和原理，选用碱性的Na2CO3、NaOH、Ca(OH)2作为吸收剂，和烟气中的酸性气体反应生成 CaSO4，从而去除烟气中 SO2，并利用湿式喷淋除尘的原理，去除烟气中粉尘等颗粒物。 其工艺流程如下： 废气经烟道从塔顶进入吸收塔，在塔内布置若干层、数十只喷嘴，喷出细微液滴雾化均布于塔内，烟气与吸收液进行充分汽液混合接触，使烟气中SO2和烟尘被充分吸收和粘附，达到脱除SO2和烟尘的目的。经洗涤后的净烟气经塔顶除雾器脱水，经塔上部进入烟囱排入大气。吸收液经塔内气液接触去除SO2后，进入塔底循环区，经过循环泵，部分循环吸收液返回塔上部循环使用，部分进入再生池再生（在池内与配置好的石灰乳液进行再生反应），再生后的吸收液进入沉淀池进行沉淀处理，上层清液进入清液池，补入NaOH后，由泵打入塔顶部循环使用。沉淀渣在沉淀池中分离出来，主要成分为CaSO3、CaSO4 及脱除的烟尘等，工艺流程见图2-5。 图2-5 钠钙双碱法工艺流程 钙钠双碱法脱硫除尘工艺是以钠碱为脱硫剂，用钙碱再生的脱硫工艺，该工艺系统简单，适应性好，脱硫效率高，其主要脱硫机理具体反应如下： 1）系统启动阶段： 脱硫塔内吸收液中加入氢氧化钠。首先二氧化硫融入吸收液中： SO2+H2O=H2SO3 （1） 生成的亚硫酸与吸收液中加入的氢氧化钠进行中和反应： 2NaOH+H2SO3=Na2SO3+2H2O （2） 如烟气中二氧化硫浓度过高，生成的亚硫酸钠溶液可以进一步吸收二氧化硫： Na2SO3+H2SO3=2NaHSO3 （3） 以上主反应发生时会伴有以下副反应： Na2SO3+1/2O2=Na2SO4 当加入氢氧化钠之后，（2）式为主要反应；当氢氧化钠消耗完毕后，开始（3）式反应，此时溶液pH值缓慢下降，当pH值下降到5.5以下时（即溶液中主要成分为NaHSO3和Na2SO4）将吸收液排出塔体进入再生池再生。 2）再生反应： 首先在浆液制备池中加入CaO和水曝气生成石灰浆液： CaO+H2O=Ca(OH)2 （4） 随后通入再生池中发生下列反应： 2NaHSO3+Ca(OH)2=Na2SO3+CaSO3·1/2H2O↓+3/2H2O （5） 脱硫塔内部分Na2SO3被氧化生成的Na2SO4于再生池中发生以下反应： Na2SO4+Ca(OH)2=2NaOH+CaSO4↓ （6） 再生的NaOH和Na2SO3等吸收剂可以循环使用。 3）氧化阶段 生成的亚硫酸钙进入氧化池氧化： CaSO3·1/2H2O+1/2O2+3/2H2O=CaSO4·2H2O↓ （7） 产生的CaSO4·2H2O经过沉淀池沉淀和脱水，形成最终产物石膏，石膏由泵抽取至旋流分离器分离收集后回用于破碎工序。 本项目采用的脱硫塔直径为4.2m，高度9m，共设置三层喷头，双碱法主要技术指标见下表。 表2-13 钙钠双碱法技术指标表 序号 指标 单位 指标值 1 脱硫效率 % 90 2 除尘效率 % 85 3 脱氟效率 % 87 4 液气比 无量纲 3 5 钙硫比 无量纲 1.05 6 循环液pH值 无量纲 5.0~8.0 7 空塔速度 m/s 3.38 4）脱氟机理 粘土中SiO2四面体结构在高温下较稳定，因此砖瓦厂排出的氟化物以HF为主(占90%以上)，其次为SiF4。SiF4在空气中极易水解生成HF(SiF4+2H2O=4HF+SiO2)。项目采用钙钠双碱法为吸收剂，洗涤吸收废气中的气态氟化物。HF和SiF4都是易溶于水的物质，HF和SiF4在经过水中大部分溶于水中，当湿式装置的流出液中 Ca2+达到一定浓度后与烟气中氟化物反应生成 CaF2。 其中HF气体溶于水后形成氢氟酸，发生电离反应： HF= H++F- （8） SiF4气体被水溶解后，与水反应生成 H2SiF6： SiF4+2H2O= H2SiF6+SiO2 （9） 氟硅酸极易溶于水，在碱性水中电离： H2SiF6+6O-=6F-+ H2SiF4+ 2H2O （10） 在氟化物向灰水中迁移的同时，料浆中的CaCO3和CaO缓慢溶于水中生成Ca2+： Ca2++2F-==CaF2↓ （11） 随着料浆中的碳酸钙逐渐溶解生成 Ca2+，液相中的高浓度氟离子更易与之生成CaF2沉淀，经过沉淀池沉淀和脱水，形成最终产物石膏，定由泵抽取至旋流分离器分离收集后回用于破碎工序。 （3）吸收剂制备及补充系统 脱硫装置启动时用氢氧化钠作为吸收剂，氢氧化钠干粉料加入碱液池中，加水配制成氢氧化钠碱液，碱液被打入返料水池中，由泵打入脱硫塔内进行脱硫，为了将用钠基脱硫剂脱硫后的脱硫产物进行再生还原，需用一个制浆罐。碱液池中加入的是石灰粉，加水后配成石灰浆液，将石灰浆液打到再生池内，与亚硫酸钠、硫酸钠发生反应。在整个运行过程中，脱硫产生的很多固体残渣等颗粒物经渣浆泵打入石膏脱水处理系统。由于排走的残渣中会损失部分氢氧化钠，所以，在碱液池中可以定期进行氢氧化钠的补充，以保证整个脱硫系统的正常运行及烟气的达标排放。为避免再生生成的亚硫酸钙、硫酸钙也被打入脱硫塔内容易造成管道及塔内发生结垢、堵塞现象，可以加装瀑气装置进行强制氧化或特将水池做大，再生后的脱硫剂溶液经三级沉淀池充分沉淀保证大的颗粒物不被打回塔体。另外，还可在循环泵前加装过滤器，过滤掉大颗粒物质和液体杂质。烟气经烟道进入除尘器进行除尘后进入脱硫塔，洗涤脱硫后的低温烟气经两级除雾器除去雾滴后进入主烟道，经过烟气再热后由烟囱排入大气。 （4）石膏脱水 用氢氧化钠吸收二氧化硫后的产物用石灰来再生，只有少量的Na2SO4被带入石膏浆液中，这些掺杂了少量Na2SO4的石膏浆液用泵打入旋流分离器中进行固液分离，分离后的大量含水率较低的固体残渣回用于破碎工序，因此不会造成二次污染。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程（轮窑砖厂）环保手续办理情况 表2-14 现有项目环保手续履行情况一览表 序号 时间 事件 1 2012年8月 委托西北大学环境影响评价室编制《靖边县新房滩胜利机砖厂3000万块/年空心砖生产项目环境影响报告表》。 2 2012年9月 获得靖边县环境保护局《关于靖边县新房滩胜利机砖厂3000万块/年空心砖生产项目环境影响报告表》（靖环批复[2012]66号）的批复。 3 2019年11月 委托陕西精益达安全环保技术服务有限公司编制《靖边县新房滩胜利机砖厂3000万块/年空心砖生产项目竣工验收报告》。 4 2019年6月 取得靖边县环境保护局出具的《排污许可证》（证书编号：92610824MA703Y2W3Y001X）。 5 2019年12月 获得靖边县环境保护局《关于靖边县新房滩胜利机砖厂3000万块/年空心砖生产项目环境保护设施验收意见》靖环批复[2019]181号）。 通过调查，现有工程未取得重点污染物总量控制指标，未取得应急预案备案。 2、现有工程（轮窑砖厂）建设内容及规模 现有项目位于靖边县张家畔镇新房滩三组境内，总占地面积52711平方米，建设内容包括38门轮窑一座，破碎、搅拌、制砖生产线一条，配套相关空心砖生产设备和辅助设施。现有项目建设内容一览表见表2-15。 表2-15 现有项目建设内容表 类别 项目 建设内容 备注 主体工程 粘土采矿区 开采区位于项目东侧，年开采量约3.0万m3，矿区面积0.0245平方公里，储量约29万m3。开采方式为挖掘机开采，装载车运输的方式。 采矿证已过期 砖厂 38门焙烧窑一座，煤矸石粉碎生产线一条，包括板式给料机、输送机、破碎机、滚筒筛；制砖生产线一条、供料机、搅拌机、对辊机、切坯机、断条机等。 / 辅助工程 生活办公区 1F，位于厂区西侧，占地面积是100m2。 / 磅房 1F，建筑面积20m2，砖混结构。 / 储运工程 原料堆场 煤矸石堆放在棚内，全封闭。规格为90m×50m×6m。 / 晾晒场 产品露天堆放于轮窑周围的晾晒场上进行晾晒，雨天采用苫盖。四块面积和约为1200m2。 / 公用工程 给水 生产、生活用水由建设单位自备井供给。 / 排水 盥洗废水用于厂区洒水抑尘；生活污水设旱厕，定期清掏用于农田施肥。 / 供电 依托市政供电。 / 环保工程 废气 破碎粉尘采取厂房封闭，喷淋除尘措施； 窑炉废气采用双碱喷淋法后由17.2m高排气筒排放；开采区洒水抑尘；运输粉尘洒水抑尘。 / 废水 生产废水回用于生产工序，不外排； 盥洗废水用于厂区洒水抑尘； 生活污水设旱厕，定期清掏用于农田施肥。 / 噪声 基础减振，厂房隔声等措施。 / 固废 生活垃圾定点收集集中交环卫部门处理； 次品砖低价外售给周边居民作为平整院落、垒牲畜圈； 脱硫脱氟渣回用于生产工序； / 废机油、废机油桶等危险废物暂存于危废暂存箱，定期交有资质单位处理。 生态 取土场四周高边坡进行安全防护；分区开采，边开采边恢复治理；分层剥离、分层堆放、分层回填以达到底层稳定；取土完成后植被恢复：选择适应当地具体情况的抗旱性强、抗风沙能力强、耐土层薄的乔灌木草。厂区绿化面积达200m2。 / 3、现有工程污染物排放情况 根据现有工程（轮窑砖厂）验收报告，其污染防治措施及污染物排放情况见下表。 表2-16 现有项目建设内容表 序号 污染物名称 单位 排放量 治理措施 1 废气 颗粒物 t/a 7.03 厂房封闭、喷淋除尘；窑炉废气用双碱喷淋+17.2m高排气筒排放 2 SO2 t/a 28.09 3 NOx t/a 41.68 4 氟化物 t/a 1.75 5 污水 生活污水 t/a 312 设置旱厕定期清掏还田 6 固废 生活垃圾 t/a 3.0 环卫部门处置 7 次品砖 t/a 120 低价外售 8 脱硫脱氟渣 t/a 220 返回生产工序 9 废机油 t/a 0.08 暂存危废暂存箱，定期交有资质单位处置 10 废机油桶 t/a 0.04 根据验收报告：项目生产废水全部回用生产，无废水排放；生活盥洗废水洒水抑尘，项目设置旱厕，定期清掏不外排；项目厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物无组织排放监测结果符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中相关规定，双碱喷淋塔废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放监测结果符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中相关规定；厂界四周昼夜噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；生活垃圾交环卫部门处置，次品砖块外售周边居民用于平整院落、垒牲畜圈；脱硫脱氟渣回用于生产工序；废机油、废机油桶等危险废物暂存于危废暂存箱，定期交有资质单位处理。 现有工程设置有危废暂存箱，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定执行。定期委托危废资质单位处理、采用专用车辆和容器集中处置，并开具危废转移单，报环保管理部门备案。 项目各项污染物均能实现达标排放。 4、现有工程（轮窑砖厂）环境问题及以新带老措施 根据资料查询和现场踏勘，现有项目现存主要问题及针对现有项目提出的整改措施，见下表。 表2-17 现有工程存在的问题及“以新带老”措施 序号 存在的环境问题 整改措施 1 空心砖生产采用38门轮窑生产工艺 本次以新代老，拆除现有轮窑生产线及其他设备，通过本次扩建，在原址上新建一座隧道窑生产线及配套生产设备，满足扩建后年产63000万块（折标砖）的生产产能 2 场地未硬化 加强厂区绿化区、除取土场外场地进行硬化处理 3 对晾晒场进行恢复 将晾晒场进行平整，用于成品砖的堆放 4 原料车间未进行全封闭 对原料车间进行全封闭，仅留出入口，出入口设置软帘。 5 采矿证已过期 及时办理采矿证 6 采矿区未设置排水系统造成水土流失，已开采区未进行生态恢复 根据运营期生态环境影响减缓、恢复补偿措施，及时按要求落实工程措施和植物措施 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 本项目位于陕西省榆林市靖边县张家畔镇新房滩三组境内，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况分析空气常规六项污染物统计数据，基本污染物统计结果如下表3-1所示。 表3-1 污染物环境质量现状评价表 (单位：µg/m3) 污染物 评价指标 评价标准 现状浓度 占标率/（%） 达标情况 PM10 年平均 51 70 72.9 达标 PM2.5 年平均 29 35 82.9 达标 SO2 年平均 11 60 18.3 达标 NO2 年平均 23 40 57.5 达标 CO 第95%百分位数24h均值 1400 4000 35.0 达标 O3 第90%百分位数8h平均 137 160 85.6 达标 根据表3-1统计结果显示，项目所在区域为大气环境质量达标区。 2、特征污染物环境质量达标情况 本次环境空气质量委托榆林科立威生态环境检测有限公司进行环境质量现状监测，监测时现有工程已停产，监测时间为2022年1月21~23日，监测点位为厂址下风向东北100m，结果统计见表3-2、3-3。 表3-2 总悬浮颗粒物监测结果（单位：μg/m3） 环境空气检测结果 检测点位 检测项目 采样日期 检测结果 最大占标率 标准 厂址下风向100m处 总悬浮颗粒物 1月21日 276 92.0% 300 1月22日 265 88.3% 1月23日 287 95.7% 表3-3 氟化物1h平均浓度监测结果（单位：μg/m3） 检测点位 检测项目 采样日期 检测结果 最大占标率 标准 第一次 第二次 第三次 第四次 厂址下风向 氟化物1h平均浓度 1月21日 2.6 2.7 2.6 2.7 13.5% 20 1月22日 2.6 2.7 2.9 3.0 15.0% 1月23日 2.6 2.8 2.7 2.9 9.7% 根据现状监测结果，项目厂址下风向各监测指标值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值及附录A氟化物浓度参考限值，说明项目所在地环境空气质量较好。 二、声环境质量现状 项目声环境质量现状委托榆林科立威生态环境检测有限公司进行实测，监测时间为2022年1月21~22日，监测点位为项目厂界四周噪声。 表3-4 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 点位 监测值 标准值 2022.1.21 2022.1.22 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东侧 47 40 44 39 60 50 2#南侧 47 42 43 41 3#西侧 46 39 48 40 4#北侧 48 42 49 41 从表3-4可以看出，项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 三、生态环境现状调查 评价区土壤主要有风沙土、黄土性土、红土性土、淤土、沼泽土、粟钙土等。风沙土广泛分布于风沙、盖沙区和丘陵区的梁面低凹处和背风地上，该类土壤质地为沙土或沙壤，结构松散，透水性强，保水保肥能力差，土壤贫瘠，易遭风蚀、易流动。当地土壤的共同特点是：干旱贫脊，沙化严重，质地较粗，易受侵蚀，肥力较低。评价区属温带半干旱大陆性气候，地处干草原与森林草原的过渡地带，主要植被类型有干草原、落叶阔叶灌丛和沙生类型植被。项目区域为空地无地表植被生长，由于当地气候干旱，自然灾害频繁，对农作物危害大。土质沙化严重，水利设施缺乏，农业生态条件差，农作物品种单一，产量低而不稳定。项目评价区人类生活动比较频繁，区内无野生动物及省级生态保护的野生动物。 根据《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》中内容，本项目位于靖边县，属于“二、重点监督区，为矿产资源丰富、工矿企业密集的地区，以及在开发利用中易造成新的人为水土流失的区域。２、陕北油气田开发监督区：包括吴旗、志丹、安塞、子长、延长、定边、靖边、横山、子洲等县和延安市宝塔区的全部或部分乡镇。重点监督区要突出依法监督，依法防治。按照水土保持法“三同时”的要求，建设单位必须向水行政主管部门编报水土保持方案，并根据方案落实防治措施。损坏了地貌、植被和水土保持设施的，要依法给予补偿。对于已造成新的水土流失，但又拒不承担法律责任的，要依照《水土保持法》的规定，从严处罚。” 本项目已向水行政主管部门编报水土保持方案，并根据方案落实防治措施。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场调查，项目边界500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等，且厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；噪声50m范围内不涉及敏感目标；项目不会对周边生态环境产生明显影响。周边主要环境保护目标见下表。 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素 保护目标名称 经纬度 方位 距离(m) 规模 保护要求 经度 纬度 大气环境 瑞丰园 108.860791 37.601345 SW 428 1320人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 污染物排放控制指标 | 1、运营期砖厂大气污染物排放执行GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单中相关排放限值；厂界大气污染物任何1小时平均浓度执行GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》中表3规定的限值。 表3-6 砖瓦工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 生产过程 最高允许排放浓度 污染物排放监控位置 颗粒物 SO2 氮氧化物（以NO2计） 氟化物（以F计） 原料燃料破碎及制备成型 30 / / / 车间或生产设施排气筒 人工干燥及焙烧 30 150 200 3 表3-7 砖瓦工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染项目 总悬浮颗粒物 二氧化硫 氟化物 厂界浓度限制 1.0 0.5 0.02 2、项目无废水排放。 3、运行期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 噪声排放标准 类别 标准名称及级(类)别 污染因子 标准值 单位 数值（≤） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 噪声dB(A) 厂界 昼间 60 夜间 50 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目为扩建项目，扩建后污染物总量见表3-9。 表3-9 项目扩建后污染物总量（单位：t/a） 污染物类型 控制因子 现有工程排放量 改扩建工程排放量 扩建后总排放量 变化量 废气 SO2 28.09 34.65 34.65 +6.56 NOx 41.68 51.41 51.41 +9.73 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已建成，建设期对周围环境的主要影响已随施工期结束而终止。根据对周围群众进行走访调查及咨询榆林市生态环境局靖边分局，项目施工期间无环境污染纠纷投诉。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、排放源强 （1）粘土开采作业粉尘 本项目所用原料中的粘土，取土点位于项目区东部，粘土在取土开采过程中易产生扬尘，粘土采用即采即运方式通过密闭运输带直接运入对辊机。细土的可起尘部分中<100μm的约占10.01%，<75μm的约占7.84%，<10μm约占12.34%。细土只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。计算模式参照修正后的《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式： Qi=2.1G（Vi-Vo）3×e-0.556W×fi×a Q=ΣQi 式中：Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a； Q——沙场年起尘量，kg/a； G——沙场储沙量； Vi——35米上空的风速，m/s； Vo——沙粒起动风速，取4.4m/s； W——沙含水量，%； fi——i类风速的年频率； a——大气降雨修正系数。 经计算结果可以看出，沙的含水率对沙堆的起尘量影响极大，当含水率从4%、8%增加到10%，起尘量从2.53t/a、0.23t/a减少到0.05t/a下降了数十倍。 根据建设单位提供资料，粘土的使用量约为94500t/a，未采取抑尘措施时扬尘产生量约为取土量的0.02%，计18.9t/a。项目采用分层开采及喷淋作业方式，对作业面先进行喷淋湿润，再进行取土作业，可减少扬尘90%以上。开采场在平时应经常性洒水降尘，使粘土含水控制在10%左右，因此本项目产生的扬尘量为1.89t/a。 （2）煤矸石堆场粉尘、粘土传输粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，原料储存、运输、卸料等工序中粉尘产生系数为0.01kg/t原料，项目煤矸石及粘土总量为157500t/a，估算无组织排放粉尘1.58t/a。煤矸石料棚封闭，料棚设置喷淋洒水装置，卸料过程中加强洒水降尘措施，煤矸石储存过程中定时洒水，将无组织粉尘量降到最低；煤矸石、粘土输送皮带应加罩封闭运输上料。采取上述措施后，减尘效率可达90%，项目原料卸料、转运过程中粉尘逸散量为0.16t/a。逸散至厂区的无组织粉尘排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中无组织排放限值。 （3）厂区内道路运输扬尘 本项目煤矸石由中间运输经营者采用密闭车辆运至本厂使用，因此不做定量分析，但要求运输过程中采取减速运行，并在运输过程中，加强密封，以减少运输过程中产生的扬尘对敏感点的影响。生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，同时严格控制运输速度，防止扬尘污染，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 （4）破碎筛分搅拌作业粉尘 项目破碎、筛分、搅拌工序在加工车间内进行，破碎、筛分、搅拌过程中主要粉尘产生点为破碎、筛分、搅拌入料口和出料口。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”破碎筛分搅拌等产污系数（1.23kg/万块标砖）。项目年生产6300万块（折标砖），则破碎筛分粉尘产生量为7.75t/a。破碎和筛分设备上方分别安装集气罩收集粉尘，收集效率不低于85%，经收集后的粉尘通过袋式除尘器处理后（处理效率不低于98%），最终通过15m高排气筒（DA001）排放。破碎、筛分作业工作时长以8h/d计，风机风量为5000m3/h，则粉尘有组织排放量为0.13t/a、排放速率为0.054kg/h、排放浓度为10.83mg/m3。粉尘排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放限值。 车间内未收集的无组织粉尘产生量为1.16t/a，通过在车间顶部设置自动喷淋装置洒水降尘设备，对车间进行全封闭，仅留出入口，出入口设置软帘，粉尘可去除70%，则无组织排放量为0.35t/a。通过上述措施逸散至车间外的无组织粉尘排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中无组织排放限值。 （5）隧道窑焙烧废气 项目年产6300万块（折标砖），隧道窑产生的污染物主要为颗粒物、NOx、SO2及氟化物。项目隧道窑年运行时间7200h，隧道窑在首次焙烧制砖的点火过程中需要外加0.5t轻质汽油作为热源，在正常生产过程中利用砖坯内加入的煤矸石燃烧热量即可满足生产，无需添加额外的燃料。 ①颗粒物和NOx产生及排放量 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”煤矸石砖污染物指标，产排污系数见下表： 表4-1 3131粘土砖瓦及建筑砌块制造行业产排污系数表 产品名称 工艺名称 等级规模 污染物指标 系数单位 产物系数 煤矸石砖 砖瓦工业焙烧窑炉 所有规模 废气 工业废气量 标立方米/万块标砖 152000 颗粒物 千克/万块标砖 6.5 氮氧化物 千克/万块标砖 8.16 隧道窑产生的废气通过钙钠双碱法脱硫除尘装置+15m高排气筒（DA002）排放，湿式除尘处理效率为85%，双碱法的脱硫效率为90%，则废气量为9.576×108Nm3/a（133000m3/h），污染物产排情况见下表。 表4-2 隧道窑颗粒物、氮氧化物产生及排放情况 项目 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 废气 133000m3/h / 133000m3/h / 烟尘 40.95t/a 42.76mg/m3 6.14t/a 6.41mg/m3 NOx 51.41t/a 53.68mg/m3 51.41t/a 53.68mg/m3 ②SO2产生及排放量 项目生产过程中硫元素由煤矸石带入，其产出包括随产品带出的不可燃硫、烟气脱硫装置吸收的硫和烟气排放硫。按照《燃料燃烧排放大气污染物物料核算办法》中的燃煤SO2排放量公式计算SO2产生及排放量，隧道窑中煤矸石燃烧产生SO2产生量计算如下： GSO2=B×S×D×2×（1-θ） 式中：GSO2——二氧化硫产生量，t/a； B——原料煤矸石消耗量，63000t/a； S——含硫量，煤矸石的含硫量为0.58%； D——可燃硫占总硫的百分比，根据检测报告煤矸石可燃硫均按86.2%计。 θ——烧结砖砖坯固硫率，取45%； 由上式计算可知，SO2产生量为346.47t/a，产生浓度为361.81mg/m3，排放量为34.65t/a，排放浓度为36.18mg/m3。 ③氟化物产生及排放量 根据《大气环境工程师实用手册表》中5-118增编的污染物排放系数，每200吨粘土含氟0.04~0.6吨（即含氟率0.02%~0.3%）燃烧温度达1000℃时其逸出量约为含氟量的30%~90%。 项目粘土使用量94500t/a，项目所在地粘土质量较好，本次评价含氟量取0.02%，本次评价逸出量以60%计，则烧结砖产品中氟化物含量为7.56t，焙烧废气中氟化物含量为11.34t/a。本项目煤矸石中的含氟量为82μg/g，煤矸石的用量为63000t/a，本次评价逸出量以 60%计，则烧结砖产品中氟化物含量为2.07t，焙烧废气中氟化物含量为3.10t/a。则氟化物的产生量为14.44t/a，项目除尘脱硫措施对氟化物有一定协同去除效率，钙钠双碱法氟去除率不低于85%，则氟化物排放量为2.17t/a。 项目焙烧烟气污染物产生及排放统计见下表。 表4-3 项目焙烧烟气污染物产生及排放量汇总表 项目 产生量 产生浓度 去除效率 排放量 排放浓度 废气 133000m3/h / / 133000m3/h / 烟尘 40.95t/a 42.76mg/m3 85% 6.14t/a 6.41mg/m3 SO2 346.47t/a 361.81mg/m3 90% 34.65t/a 36.18mg/m3 NOx 51.41t/a 53.68mg/m3 / 51.41t/a 53.68mg/m3 氟化物 14.44t/a 15.08mg/m3 85% 2.17t/a 2.27mg/m3 隧道窑废气经过处理后废气有组织排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放限值。 2、污染物核算 ①大气污染物有组织排放量核算 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 排放口参数 污染物 核算排放浓度(mg/m3) 核算排放速率(kg/h) 核算年排放量(t/a) 是否为可行技术 经度 纬度 高度/m 内径/m DA001破碎筛分搅拌工序 108.871132 37.608443 15 0.3 颗粒物 10.83 0.054 0.13 是 DA002焙烧排气筒 108.870643 37.607973 15 1.8 颗粒物 6.41 0.853 6.14 是 SO2 36.18 4.813 34.65 NOx 53.68 7.140 51.41 氟化物 2.27 0.301 2.17 备注：本项目采取的治理措施来源于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”末端治理技术，符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中的可行技术。 ②大气污染物无组织排放量核算 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 粘土开采 颗粒物 随取随用+分层开采+湿润作业面 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） 1.0 1.89 2 煤矸石堆场粉尘、粘土传输粉尘 封闭煤矸石棚+洒水抑尘装置+全封闭皮带走廊 1.0 0.16 3 破碎筛分搅拌工序 车间封闭 1.0 0.35 ③非正常工况 在发生环保设施故障时，假设在最不利状态下，环保设施的处理效率为 0，则非正常排放量核算如下： 表4-6 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度 /(mg/m3) 非正常排放速率/(kg/h） 单次持 续时间/h 年发生频次/年 应对措施 1 DA001 环保设施故障 颗粒物 549.17 2.746 1 1 加强设备维护 2 DA002 环保设施故障 颗粒物 42.76 5.688 1 1 3 SO2 361.81 48.121 1 1 4 NOx 53.68 7.140 1 1 5 氟化物 15.08 2.006 1 1 3、废气达标排放及影响分析 综上所述，本项目已建成，项目运营期破碎筛分搅拌工序采取“集气罩收集+布袋除尘+15m高排气筒（DA001）”、隧道窑焙烧废气采取“钙钠双碱法脱硫除尘装置+15m高排气筒（DA002）”的治理措施，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”末端治理技术、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中的可行技术，已建项目采取的治理措施为可行技术。项目周围半径200m距离范围内建筑物不高于10m，本项目隧道窑设置内径为1.8m，计算的烟气流速为14.8m/s，满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）中排放流速大于5m/s的要求。 砖厂大气污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相关排放限值，厂界大气污染物任何1小时平均浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3规定的限值。 项目位于靖边县张家畔镇新房滩三组，所在地不在靖边县城镇规划范围内；大气500m保护范围内只有一处敏感目标位于西南方向428m处有瑞丰园,，项目地常年主导风向为西南方向，项目地位于敏感目标下风向，项目产生的污染物对其影响较小。项目所在地环境空气质量现状良好，经采取上述环保措施后，不会对周边环境空气保护目标造成影响，对所在区域环境空气影响较小。 3、废气监测计划 根据《污染源自动监控管理办法》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，对项目在隧道窑排气筒处设置在线监测装置，对产生的废气进行在线监测，要求安装污染物在线监控系统并与监管部门联网。根据项目运营期环境污染特点，废气监测计划见下表。 表4-7 运行期大气污染源监测一览表 类别 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 废气 破碎筛分搅拌粉尘 DA001 颗粒物 每年一次 隧道窑废气 DA002 颗粒物、SO2、NOx、氟化物 自动在线监 测 厂界废气 厂界外上风向10m处1个、下风向10m处3个 颗粒物 每年一次 二、废水 项目不产生生产废水；生活废水不新增，盥洗废水用于厂区洒水抑尘；生活污水，设旱厕，定期清掏用于农田施肥。 三、噪声 1、源强及参数 扩建项目建成后，项目设备全部更换，厂区噪声主要源自设备的运行噪声，设备噪声拟采用基座减振、车间内安装、建筑隔声等措施。设备噪声源强和治理措施见下表。 表4-8 全厂设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称 数量（台） 单台噪声源强 治理后单台噪声值 位置 备注 挖掘机 1 90 90 厂区内 建筑物阻隔、距离衰减 破碎机 1 85 65 厂房内 选用低噪声设备、基础减振、室内放置、建筑物阻隔、距离衰减 搅拌机 1 85 65 隧道窑 1 80 60 风机 2 85 65 厂区内 选用低噪声设备、基础减振、距离衰减 水泵 2 85 65 2、预测与分析 为判定项目建成运营后厂界噪声达标情况，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的“工业噪声预测模式”。 ①噪声衰减计算公式： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg（100.1LAi） 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s; LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ③噪声预测计算公式： Lep=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Lep—预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 表4-9 噪声预测贡献值一览表 序号 设备名称 台数 治理后单台传到地面的噪声值dB(A) 距项目边界最近距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 挖掘机 1 90 68 141 252 91 2 破碎机 1 65 163 104 150 138 3 搅拌机 1 65 152 95 141 147 4 隧道窑 1 60 187 124 78 104 5 风机 2 65 197 126 119 118 6 水泵 2 65 193 114 128 124 贡献值 53.3 47.1 42.2 50.9 表4-10 环境噪声影响预测结果表 预测点位 贡献值dB(A) 现状值dB(A) 预测值dB(A) 标准值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界 项目东侧 53.3 47 40 54.2 / 60 50 项目南侧 47.1 47 42 50.1 / 项目西侧 42.2 48 40 49.0 / 项目北侧 50.9 49 42 53.1 / 备注：项目夜间不生产。 3、噪声污染防治措施 ①项目在设备选型上选用低噪声、低震动设备，风机、水泵等额定功率满足项目；所需新购的环保设备更换为更高效、噪音更低的设备； ②从设备降噪考虑，设计将高噪声设备置于车间内，利用建筑物隔声； ③高噪声设备采取隔声、设备基础减振等降噪措施。 ④加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 通过采取以上措施并经过距离衰减后，营运期间全厂设备噪声对各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、噪声监测计划 本项目噪声监测要求见下表： 表4-11 噪声监测要求 污染源名称 监测因子 监测点 监测频率 厂界噪声 Leq（A） 厂界四周 1次/季度 四、固废 1、产污情况 本项目无新增生活垃圾产生，固体废物主要为次品砖、除尘灰、脱硫脱氟渣、废机油、废机油桶。 ①除尘灰 根据工程分析，项目除尘过程中产生的灰尘为41.27t/a，收集后回用于生产。 ②次品砖 根据建设单位经验数据，制砖过程中产生的次品砖约150t/a，低价外售给周边居民作为平整院落、垒牲畜圈的材料。 ③脱硫脱氟渣 根据前述工程分析，SO2在脱硫工艺去除量311.82t/a，则相应脱硫渣产生量约663t/a；氟化物去除量12.27t/a，则相应脱氟渣产生量约24t/a。本项目脱硫脱氟渣产生量为687t/a，根据企业实际情况，本项目脱硫脱氟渣可全部返回生产工序作为制砖原料利用。 ④废机油 设备机械保养维护过程中产生少量废机油，属于危险废物，废物代码HW08/900-214-08，产生量约为0.1t/a，本项目设立危废暂存箱，对运营期产生的危险废物进行收集，定期交由有资质单位处理。 ⑤废机油桶 项目使用废机油过程产生的废机油桶，属于危险废物，废物代码HW08/900-249-08，产生量约为0.05t/a，本项目设立危废暂存箱，对运营期产生的危险废物进行收集，定期交由有资质单位处理。 项目固废产排情况见下表： 表4-12 固体废物产生情况表 名称 产污环节 属性 代码 形态 危险 特性 产生量t/a 处理措施 次品砖 生产工序 一般固废 900-999-99 固态 / 150 外售 除尘灰 废气处理工序 一般固废 900-999-66 固态 / 41.27 回用于生产工序 脱硫脱氟渣 一般固废 900-999-65 固态 / 687 废机油 生产工序 危险废物 HW08/900-214-08 液态 毒性 0.1 分类收集暂存危废暂存箱，交有资质单位处置 废机油桶 危险废物 HW08/900-249-08 固态 毒性 0.05 本项目现有工程设置有1个危废暂存箱，本次产生的危险废物依托该危废暂存箱，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中“6.3.12，总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜和箱中，柜和箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容”。本次扩建项目采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求。 五、地下水、土壤影响分析 扩建项目可能对地下水、土壤造成污染的主要为危废暂存箱、旱厕发生渗漏等。现有的危废暂存间、旱厕所在区域已进行了重点防渗，危废暂存箱周边的防渗层渗透系数小于l×10-10cm/s，且做到了表面无裂隙。在采取了相关防渗措施后，基本不会对地下水、土壤产生影响。 六、生态环境 项目取土场位于厂区东侧，采用露天采矿工艺，开采面积为0.0245km2，开采标高为1360-1378m，用装载机将粘土运输至投料口进入后续生产工序。露天采矿土方开挖将破坏地表植被，造成生物量的减少，并加剧水土流失。 1、对生态环境的影响 （1）对植被的影响分析 项目粘土开采为露天开采，对生态的影响主要体现为破坏植被。矿区表面覆盖的植被主要为丛草，开采过程中，植被将逐步遭到破坏，造成区域植被量减少趋势。原有的山坡地形变平地，改变原有的地形地貌，从而导致开采地自然生态环境发生变化。由于区域区内现有的植被类型和植物种类都较为简单，在植物遗传资源的种质方面影响微弱，其造成的物种损失只是区域内常见的普通物种。 （2）水土流失影响分析 水土流失主要是由于粘土矿开挖、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会被松动，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，土壤侵蚀加剧。开采区地面与斜坡属基本稳定型，开采诱发山体滑坡、泥石流、地面裂缝、塌陷等地质灾害的可能性小。 2、生态环境减缓、恢复补偿措施 要求建设单位编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，针对露天采矿引起的生物量减少和水土流失加剧的影响，建设单位应开展积极可靠的生态恢复与补偿工作，同时采取生态环境保护措施，边开采边恢复，采用预防措施和治理措施结合、工程措施和生物措施相结合的方法，对采矿所造成的生态破坏进行有效补偿，加快生态系统恢复和正向演替的过程，把生态环境的影响降至最低。针对露天采矿引起的生物量减少和水土流失加剧的影响，采取如下工程措施和植被恢复措施。 （1）工程措施 开采工艺：按照开拓方式及布置方式，采土场均按一定采高分台阶布置，遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，采场由上而下分台阶水平推进，采用装载机分层开采，台阶高度为3m，上层粘土开采完后，用装载机继续往下进行开采作业。最终开采至于场区地面平行后向前推进。开采的粘土由装载机推运。 装运方式：建设项目在开采区用挖掘机采挖后，通过输送带转运到后续生产区生产。 采场要素：①采场最终边坡角：本矿区开采最终边坡角为35°。②最终边坡角的组成：台阶高度3m，台阶坡面角为35°。③安全平台：根据矿层的稳定程度和开采高度，每个水平留 6m宽的安全平台，以增加终了边坡的稳定性和安全性。④取土场周边设置排水沟（宽0.5m，深0.7m），雨水经排水沟排至厂区外排水渠。 a. 取土前，对取土区采取表土剥离措施，剥离厚度按30cm考虑，后期用于整地复耕或植被恢复用土； b. 取土场采取分层分级开挖、设置拦挡墙； c. 为防止雨水对下沿山体冲刷，在开挖面周边设置临时排水沟、护坡等水土保持工程，减少水土流失； d. 对表土采用防尘网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀； e. 山地取土结束后，对取土场迹地进行平整，恢复植被； f. 增加厂区硬化面积，减少厂区沙尘量； g. 运营期，对开采至设计标高的场区地段的边坡进行维护，对破坏的土地进行整理，及时复垦，种草种树； h. 在取土场地高坡、陡坡地段采用挡土墙和护坡，减少边坡的水土流失；边坡下修建排水沟，减少雨水对取土边坡和场地的冲刷，达到防治的目的； i. 在工业场地内部、边坡及厂区周围的空地、缓坡等地带，根据当地条件可种草种树，稳定边坡，防止水土流失，树种、草种的选择以适合当地高海拔地区的树种和草种，以提高成活率，达到预期的效果。 （2）植物措施 a. 取土结束后，对取土场进行平整，覆盖表土，整治后播种苜蓿、草木犀、沙柳草籽等植被，减少水土流失。 b. 在厂区的道路两侧，特别是生产区、生活区应因地制宜，利用一切空闲地植树、种草，树种建议选择一些防水土流失的杨树、榆树、槐树等。 c. 设置专门绿化机构、管理人员，从统筹、防护、种植到养护全过程落实好绿化工作，保证绿化效果。 （3）闭矿期生态恢复和环境保护措施 闭矿后应按规定提交闭矿报告并送当地国土资源行政主管部门审批。在闭矿报告中应说明是否按规定完成了植被恢复、土地复垦等工作，闭矿报告还应包括闭矿后的生态恢复与重建方案。并安排专人负责闭坑生态环境恢复治理及工程方案的实施。建设单位应严格按照《采矿区地质环境保护与土地复垦方案》、《矿山生态恢复与治理技术规范》（HJ651-2013）中对露天采场、工业场地进行生态恢复要求。 a. 露天采场恢复 露天采矿场地采取地表平整工程、边坡地貌修复工程，土壤质量符合种草、种树的要求。根据《榆林市土地整治规划（2009~2020 年）》和《榆林市土地利用总体规划（2006~2020）》，促进采煤塌陷地以及能源化工基地建设重污染、损坏土地的全部复垦，恢复地面植被景观，规划期间加强工矿废弃地土地复垦力度，到 2020 年复垦废弃土地 2004hm2。积极推进横山、米脂国家级黄土高原综合治理示范县建设和矿山区生态环境修复治理工程。因此本项目应对矿区进行全面土地复垦，复垦目标是恢复原有生态系统，减少水土流失，防止土地质量的进一步退化，复垦表土使用取土场剥离表层土，植被覆盖度应不低于 45%。 b. 工业场地生态恢复 工业场地不再使用的车间、隧道窑、生产设备、办公场所等各项建构筑物和基础设施应全部拆除。 综上所述，项目通过运营期优化采矿工艺，减少大面积开挖，并对厂区植树种草绿化，以降低生物损失量和水土流失量。闭矿期对采矿场和工业场地进行复垦绿化，以恢复生态环境，并防止水土流失加剧。 综上所述，从生态环境影响角度分析，本项目可行。 七、环境风险分析与评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》（试行）进行环境风险影响分析，本项目所涉及物料主要为煤矸石、粘土等原料，不属于易燃易爆、有毒有害的风险物质，原辅料涉及氢氧化钠和生石灰在使用和储存过程中容器破裂引发的泄漏事故，项目设备维护保养产生的废机油属于有毒有害易燃物质，项目对废机油进行环境风险评价。 1、环境风险潜势初判 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表4-13。 表4-13 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在量qn/t 临界量Qn/t q/Q 1 废机油 （含废油桶） / 0.1 5 0.02 2 生石灰 / 5 50 0.1 3 氢氧化钠 / 15 50 0.3 4 汽油 （厂区不暂存） / 0.5 2500 0.002 根据上表可知，本项目Q值=0.422＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 2、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见表4-14。 表4-14 环境风险评价工作等级划分依据表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。 本项目风险潜势为Ⅰ级，做简单分析。 3、环境风险识别 项目环境风险及环境影响途径识别表见表4-15。 表4-15 项目环境风险及环境影响途径识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 危废间 危险废物 废机油 危险物质泄漏（散落）、火灾、引发伴生/次生污染排放 泄漏、火灾、引发伴生/次生污染排放大气、地表水、地下水 企业员工 2 加工间 原辅料 氢氧化钠、生石灰 危险物质泄漏 泄漏引发污染排放土壤、地表水、地下水 企业员工 4、环境风险分析 本项目一旦发生废机油泄露或引发火灾产生的伴生/次生污染、项目生产中原辅料涉及氢氧化钠和生石灰在使用和储存过程中容器破裂引发的泄漏事故，对厂区及周边工作人员造成一定影响，所以，发生事故后，应立即采取相应的应急预案，对周围受影响的人员进行疏散，避免人员伤亡。本项目不会发生爆炸及毒性物质扩散环境风险事故，故不会对附近居住区居民产生明显影响。 5、风险防范措施和应急要求 （1）安全管理机构及制度 按规定建立安全管理机构，或委托有健全的安全管理机构进行管理。 （2）安全防范措施 采取预防措施，加强明火管理，严防火种的产生是废机油安全管理的一项首要措施，应在醒目的位置设立“严禁烟火”等警戒标语和标牌。 （3）做好事故处置可能出现的事故主要是危废间部位泄漏，安全巡查人员与操作人员发现泄漏时，应立即采取以下应急措施： ①将废机油储存在专用桶内，放置在危废箱，危废箱区域远离火种、热源。 ②杜绝附近一切火源，同时派人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况及正在采取的措施。 根据安全管理部门要求，企业应加强生产安全管理，提高安全意识，经常检查，杜绝事故发生。企业应按照国家相关规定编制环境风险应急预案，并向主管部门备案，做到发生事故时能迅速作出处理措施，确保职工生命安全。本项目环境风险在可接受范围内。 6、分析结论 本项目危险物质为废机油、原辅料生石灰氢氧化钠，发生废机油泄露或引发火灾产生的伴生/次生污染、项目生产中原辅料涉及氢氧化钠和生石灰在使用和储存过程中容器破裂引发的泄漏事故等，对厂区及周边工作人员造成一定影响，项目在采取风险防范措施要求后，环境风险在可接受范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粘土开采作业粉尘 | 颗粒物 | 随取随用+分层开采+湿润作业面 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）修改单中相关限制要求 |
|  | 煤矸石堆场粉尘、粘土传输粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间、喷淋洒水抑尘装置、全封闭、皮带走廊 |  |
|  | 厂区内道路运输扬尘 | 颗粒物 | 洒水降尘+运输车辆限速+加盖篷布 |  |
|  | 破碎筛分搅拌作业粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间，集气罩+1台袋式除尘器+15m高排气筒（DA001） |  |
|  | 隧道窑焙烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物 | 钙钠双碱法脱硫除尘装置+15m高排气筒（DA002），在线监测系统 |  |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD5 SS、氨氮、总氮、总磷 | 盥洗废水洒水抑尘，生活废水设置旱厕，定期清掏还田 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | Leq(A) | 加强设备维护和管理，基础减振、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 次品砖全部外售； 除尘灰、脱硫脱氟渣回用于生产工序； 废机油、废机油桶分类暂存于危废暂存箱子，定期交危废资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对危废暂存箱存储位置进行重点防渗防渗。 |
| 生态保护措施 | 运营期通过优化采矿工艺，减少大面积开挖等工程措施，以及厂区植树种草等植物措施降低损失生物量和水土流失量。选择乡土种，采用乔、灌、草相结合的方式对厂区进行绿化。 |
| 环境风险防范措施 | ①应按照有关消防规范配备必要的消防设施。 ②地面进行水泥硬化。 ③制定详细的防止重大环境污染事故发生突发环境事件应急预案。 |
| 其它环境管理要求 | 1、环境管理 评价提出，建设单位应设置专人负责环境保护管理工作。环保管理人员的职能为： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则； ②严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； ③项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运营期，对各部门的环保工作进行监督与考核； ④建立环保宣传栏，加强环保知识普及，提高环保意识； ⑤制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保措施及时处理； ⑥加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转； ⑦推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； ⑧重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 ⑨按照环保要求及时办理排污许可证、环保竣工验收等相关手续。 2、环保投资 项目总投资900万元，其中环保投资105万元，占总投资的11.7%。该项目主要环保投资见下表。 表6-1 项目环境保护投资一览表 类别 污染源 防治措施 数量 投资（万元） 备注 废气 取土场 随取随用+分层开采+湿润作业面，洒水设施 1套 / 依托原有 煤矸石储存、物料输送 料棚全封闭、喷淋装置、全封闭皮带走廊 1套 / 依托原有 破碎、筛分 布袋除尘器+15m高排气筒 1套 / 依托原有 隧道窑 钙钠双碱法脱硫除尘装置+15m高排气筒 1套 25 新建 自动监测装置并联网 1套 70 新建 废水 生活污水 旱厕 1个 / 依托原有 生产废水 沉淀池 1个 / 依托原有 噪声 设备噪声 基础减震 / 4 新建 固废 一般工业废物 暂存场所 1个 / 依托原有 设备维修 危废暂存间 1个 / 依托原有 生活垃圾 垃圾桶 若干 / 依托原有 生态 绿化 厂区内空地及四周种植绿化带 300m2 / 依托原有 水土保持 取土场截水沟 / 6 新建 合计 90 / 3、项目竣工环保验收管理 建设单位在项目投产后正常生产时，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中有关规定，由企业进行自主验收。项目竣工环保验收清单见下表。 表6-2 项目竣工验收清单 治理对象 处理设施 数量 处理效果 煤矸石堆场 喷淋装置 / 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） 自燃、焙烧 废气 钙钠双碱法脱硫除尘装置+15m高排气筒、在线监测系统 1套 破碎、筛分 布袋除尘器+15m高排气筒 1套 废水 旱厕 1个 沉淀后回用于洒水抑尘 沉淀池 1套 委托村民定期清涛，外运肥田 设备噪声 基础减振、厂房隔声 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 生活垃圾收集桶 若干 100%处置 危废暂存箱 1个 工业固废收集设施 / 生态 绿化 200m2 / |

# 六、结论

从环境保护角度分析，靖边县胜利机砖厂胜利机砖厂扩建项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 7.03 | / | / | 8.67 | 7.03 | 8.67 | +1.64 |
|  | SO2 | 28.09 | / | / | 34.65 | 28.09 | 34.65 | +6.56 |
|  | NOx | 41.68 | / | / | 51.41 | 41.68 | 51.41 | +9.73 |
|  | 氟化物 | 1.75 | / | / | 2.17 | 1.75 | 2.17 | +0.42 |
| 废水 | 生活污水 | 312 | / | / | 0 | 0 | 312 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 次品砖 | 120 | / | / | 150 | 120 | 150 | +30 |
|  | 生活垃圾 | 3.0 | / | / | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.08 | / | / | 0.1 | 0.08 | 0.1 | +0.02 |
|  | 废机油桶 | 0.04 | / | / | 0.05 | 0.04 | 0.05 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①