# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：靖边县3万吨脱水蔬菜生产加工项目

建设单位（盖章）：靖边县远特工贸有限公司

编制日期：二〇二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边县3万吨脱水蔬菜生产加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-610824-04-01-179852 |
| 建设单位联系人 | 崔*军 | 联系方式 | 189****8936 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县东坑镇现代农业示范园 |
| 地理坐标 | 108度34分32.515秒，37度33分13.018秒 |
| 国民经济 行业类别 | C1371 蔬菜加工 D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业——91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 靖边县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2109-610824-04-01-179852 |
| 总投资（万元） | 3300万元 | 环保投资（万元） | 168 |
| 环保投资占比（%） | 5.09% | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 榆林靖边现代农业产业示范园区是根据国家级杨凌农业高新产业技术示范区榆林（定靖）示范基地规划而建，园区总体规划为“一区两园”。 其中“一区”以东坑镇为核心区，辐射东坑镇19个行政村，辐射耕地22.6万亩，其中水地20万亩，一区内主要发展以“菜、畜、薯”三大产业为主导的种养殖示范基地。两园”分别是：农副产品精深加工科研物流园和生态休闲采摘创意农业园。园区于 2010 年3月编制了《榆林靖边现代农业产业园区主体规划》。 |
| 规划环境影响评价情况 | 靖边县环境保护局于2012年3月9日以靖环函[2012]39号文对《榆林靖边现代农业产业示范区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据园区重点项目规划情况看，园区农副产品精深加工科研物流园建设目标中已明确引资建设蔬菜脱水厂一处，因此项目符合园区整体规划。 2012年3月9日靖边县环境保护局以靖环函【2012】39号出具《关于榆林靖边现代农业产业示范区总体规划环境影响报告书审查意见的函》。审查意见函复：根据靖边县“现代农业产业园区”承载功能，按照“一园四区”，依托区域主导和优势农产品，围绕“菜、畜、薯”三大主导产业，重点发展农产品精深加工，蔬菜物流集散批发、现代农业技术集成和农副产品加工关联产业技术发展等。本项目为农产品精深加工项目，能够进一步发展现代农业技术，发挥区位优势，打造特色产业，助力地区农业经济发展。综上所述，项目建设符合园区规划环评。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与国家产业政策的符合性分析 本项目为脱水蔬菜生产加工项目，涉及配套建设WNS4-1.25(Q)型冷凝回收燃气蒸汽锅炉3台（两用一备）。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于限制类及淘汰类，项目符合国家产业政策。 2、项目与“三单一线”的符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见下表1。 表1项目与“三线一单”符合性分析 序号 “三线一单”内容 符合性 1 生态保护红线 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线监测报告》检测报告（报告编号：2022[3899]号）可知，本项目不涉及生态红线 2 环境质量底线 根据区域常规数据，项目区属于环境空气质量达标区。通过环境影响分析，项目运营过程中，通过采取相应的环保措施后，各项污染物达标排放，不触及环境质量底线 3 资源利用上线 靖边县3万吨脱水蔬菜生产加工项目中建设的天然气锅炉，属于热力生产和供应项目。项目主要能源消耗为水、天然气，不触及资源利用上线 4 负面清单 靖边县3万吨脱水蔬菜生产加工项目中建设的天然气锅炉，属于热力生产和供应项目。项目建设符合相关产业政策，布局选址、资源利用效率、资源配置等均不触及榆林市负面清单。因此，项目符合环境准入负面清单要求。 5 《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发〔2021〕17号） 项目所在地位于靖边县现代农业示范园规划区域内，涉及一般管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域生态环境质量持续改善。项目涉及热力供应，施工期及运营期采取相应措施，各项污染物能够达标排放，可以满足所在生态环境分区管控的要求，在榆林市生态环境管控单元分布示意图中位置见附图3 3、与相关政策文件的符合性分析 项目与相关政策文件的符合性分析见表2。 表2项目与相关环境政策符合性分析一栏表 序号 文件名称 方案内容 本项目情况 符合性 1 陕西省生态环境厅关于全面推进我省燃气锅炉低氮燃烧改造工作的通知 系统施策，全面加强燃气锅炉低氮燃烧改造工作，确保燃气锅炉低氮燃烧改造取得实效 本项目涉及锅炉均采用低氮燃烧器 符合 2 陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知 全力打好重污染天气消除攻坚战。全省持续开展秋冬季攻坚行动，不断降低重污染天气发生频率和强度；坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动产业结构和布局优化调整，开展传统产业聚集区综合整治；加快实施工业污染排放深度治理，进一步强化脱硫脱硝治理设施运维监管，加快实施重点行业超低排放改造，优化能源供给结构，严控煤炭消费增长，持续做好冬季清洁取暖，深入开展锅炉综合整治；坚持联防联控、协同应对，进一步强化区域协作机制，实施绩效分级差异化管控，落实重污染天气应对措施，完善重点行业绩效分级管理体系，科学应对重污染天气。 本项目配套建设的燃气锅炉能有效减少污染，进一步优化能源供给结构，严控煤炭消费增长。 3 关于印发《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》的通知（榆办字〔2022〕11号 建筑工地精细化管控行动。 榆林中心城区和各县市区城区 及周边所有建筑(道路工程、商 砼站)施工做到工地周边围挡、 物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁) 湿法作业、路面硬化、出入车辆 清洗、渣土车辆密闭运输“六个 百分之百”；地基开挖、桩基施 工、渣土运输等施工阶段，洒水、 覆盖、冲洗等防尘措施持续进 行；严格落实车辆出入工地清洗 制度，严禁带泥上路。 评价要求项目施工区域必须采取湿法作业并设立围挡；对场区及运输道路进行洒水清洁；建筑垃圾及产尘物料覆盖防尘布或者防尘网、定期洒水；杜绝渣土车超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等措施，降低施工扬尘对周边环境的影响。 4、项目与榆林市“多规合一”的符合性分析 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（2022（3899）号）中有关内容，监测分析结果见表3。 表3 项目选址“一张图”控制线检测报告分析结果 控制线名称 控制线检测报告分析结果（单位：公顷） 文物保护线分析 0.0000 生态红线叠加情况 0.0000 土地利用现状分析 占用城镇及工矿用地5.6159 矿区图层分析 占用矿区5.6159 林地规划分析 占用非林地5.6159 基本农田保护图斑 0.0000 建设用地管制区 允许建设区5.6159 供地项目分析 0.0000 批地项目分析 占用批地项目5.6159 不动产发证数据分析 0.0000 （1）本项目不涉及文物保护线； （2）本项目不涉及生态红线。 （3）本项目本项目涉及区域全部为非林地和允许建设区，土地利用现状为占用城镇及工矿用地5.6159公顷，占用批地项目5.6159公顷。符合相关土地利用政策。 （4）本项目矿区图层分析为占用矿区 5.6159公顷。评价要求与相关部门进一步对接，履行好后期矿区开采相关事宜。 综上，项目不涉及生态保护红线、文物保护线及基本农田，土地利用现状为城镇及工矿用地，项目选址符合选址“一张图”控制线要求，经现场勘查场址500m范围内无居民及其他特殊保护目标，项目选址合理。 与规划和规划环评的符合性分析 （1）与园区整体规划的符合性分析 榆林靖边现代农业产业示范区是根据国家级杨凌农业高新产业技术示范区榆林（定靖）示范基地规划而建，园区总体规划为“一区两园”，其中“一区”以东坑镇为核心区发展以“菜、畜、薯”三大产业为主导的种养殖示范基地，“两园”分别是：农副产品精深加工科研物流园和生态休闲采摘创意农业园。 其中“一区”以东坑镇为核心区，辐射东坑镇19个行政村，辐射耕地22.6万亩，其中水地20万亩，一区内主要发展以“菜、畜、薯”三大产业为主导的种养殖示范基地。“两园”分别是：农副产品精深加工科研物流园和生态休闲采摘创意农业园。其中：农副产品加工园规划于靖边县城西18公里处，规划占地面积1万亩，设置四大功能区，即：蔬菜物流营销区、农副产品加工区、现代农业技术集成区和农副产品加工关联产业区，主要发展方向是：通过引进农副产品和关联企业，实现农副产品的精深加工，增加其附加值，延长农业产业链，带动区域经济快速发展。 本项目建设年产3万吨脱水蔬菜项目，为园区规划时许可的重点发展项目之一。位于农副产品精深加工科研物流园中，项目属于现代农业技术集成区规划发展项目。符合园区整体规划。项目用地已取得国有建设用地使用权证书（附件5），符合相关规划用地。项目建设已取得建设工程规划许可证（附件6）。 （2）与规划环评的符合性分析 2012年3月9日靖边县环境保护局以靖环函【2012】39号出具《关于榆林靖边现代农业产业示范区总体规划环境影响报告书审查意见的函》。审查意见函复：根据靖边县“现代农业产业园区”承载功能，按照“一园四区”，依托区域主导和优势农产品，围绕“菜、畜、薯”三大主导产业，重点发展农产品精深加工，蔬菜物流集散批发、现代农业技术集成和农副产品加工关联产业技术发展等。本项目为脱水蔬菜生产加工项目，为农产品精深加工项目，能够进一步发展现代农业技术，发挥区位优势，打造特色产业，助力地区农业经济发展。综上所述，项目建设符合园区规划环评。 6、选址合理性分析 项目位于靖边县现代农业示范园，厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标系，不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50米范围内无声环境保护目标。项目位于位于农副产品精深加工科研物流园区划内，为园区建设预留用地，从外环境关系上看，项目西南两侧为园区道路，东北两侧为空地，项目选址符合相关规划及标准规范，符合“三线一单”，项目配套完善的环保设施，各污染物均可达标排放，不会对周边环境产生明显影响。项目选址符合相关要求。 综上分析，本项目选址较合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来及概况 靖边县3万吨脱水蔬菜生产加工项目位于靖边县现代农业示范园，是靖边县远特工贸有限公司（原靖边县远特沙漠泉有限公司）根据周围农副产品的生产销售现状，结合公司发展规划，于2021年9月6日登记在靖边县行政审批服务局备案确认（项目编号：2109-610824-04-01-179852），备案文件见附件2。项目配套建设生产车间、办公设施、生产车间及相关配套设施等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目涉及配套建设WNS4-1.25(Q)型冷凝回收燃气蒸汽锅炉3台（两用一备），需进行环境影响评价并编制环境影响报告表。 本项目位于榆林市靖边县东坑镇现代农业示范园，总占地面积56137m2（含预留的建设用地）。厂区中心地理坐标为108度34分32.515秒，37度33分13.018秒。项目区位于规划的现代农业示范园，西侧隔路为其他企业厂房，南侧隔路为临街商铺，其余两侧均为空地。项目地理位置详见附图1，四邻关系见附图3。 项目建设有生产车间、清洗车间、冷库、锅炉房、办公用房及其它辅助工程。项目建成3万吨脱水蔬菜加工生产线2条，经现场勘察，项目暂未开工建设。 2、项目组成 本项目利用园区规划用地，建设3万吨脱水蔬菜加工生产线，占地总面积56137m2（规划用地总面积），其中脱水蔬菜项目占地30000m2，配套建设生产车间2座、冷库1间、清洗车间1间、锅炉房及办公用房各1间，具体项目组成见表4。 表4 项目组成一览表 工程类别 工程名称 新建工程内容 备注 主体工程 生产车间 1#车间 建筑面积3000m2，预设一条蔬菜脱水生产线。 单层钢结构 新建 2#车间 建筑面积3000m2，预设一条蔬菜脱水生产线。 清洗车间 建筑面积2000m2，设蔬菜清洗池和三级沉淀池各1座，800m2，用于原料的清洗及清洗水的沉淀。 单层钢结构 新建 冷库 建筑面积2000m2，用于原料的临时储存。（本项目采用氟利昂（HFC-R404A）为制冷剂） 单层钢结构 新建 辅助工程 锅炉房 建筑面积50m2，配套3台WNS4-1.25(Q)型冷凝回收燃气蒸汽锅炉3台（两用一备）（4吨卧式蒸汽锅炉，额定蒸发量4t/h） 3台燃气锅炉 新建 办公用房 建筑面积324m2。 单层钢结构 新建 公用工程 给水系统 依托当地自来水系统 / 新建 排水系统 清洗水在清洗车间设三级沉淀池1座800m2，用于清洗水的沉淀回用（回用率80%）；剩余部分由泵泵入周边农田；厂内设旱厕，生活污水不外排。 / 新建 供配电系统 引自当地变电所，厂区内设变电设施 / 新建 供暖制冷 生产用热采用燃气锅炉加热。 / 新建 储运工程 储存 项目外购的原料及产品储存于冷库内 / 新建 运输 厂内运输采用叉车，厂外运输由供货和购买方采用公路汽车运输 / 新建 环保工程 废水 生活污水主要为盥洗废水，用于洒水抑尘，场内设旱厕1座，定期清掏作农肥 / 新建 生产废水经沉淀池沉淀后泵入周边农田，综合利用，不外排。 / 新建 固废 生活垃圾采用垃圾桶定点收集后环卫部门清运 / 新建 生产 过程产生的废菜叶等有机物收集后由环卫部门清运 / 新建 沉淀池定期清掏残渣外运堆肥 / 新建 废气 燃气锅炉分别安装低氮燃烧器，烟气分别接入3根15m高排气筒1#、排气筒2#、排气筒3#。 / 新建 噪声 选用低噪声设备，设备设减振等措施 / 新建 3、产品方案 本项目主要对外购蔬菜进行脱水加工，年脱水蔬菜30000t，主要有胡萝卜（10000t）、卷心菜（10000t）、圆辣椒（10000t）。 表5 蔬菜品种及产量一览表 序号 产品 单位 年加工量 加工损失 年产量 1 胡萝卜 t 10000 91.7% 830 2 卷心菜 t 10000 95.8% 420 3 圆辣椒 t 10000 94.4% 560 表6 项目物料平衡一览表 输入 输出 原料名称 数量（t/a） 产品名称 数量（t/a） 胡萝卜 10000 胡萝卜干 830 卷心菜 10000 卷心菜干 420 圆辣椒 10000 圆辣椒干 560 清洗用水 16115 排入农田 5580 冷凝废水 180 沉渣 900 废菜叶 3000 烘干线损失 34645 合计 46115 合计 46115 表7主要燃料、动力年需求量一览表 序号 名称 年消耗量 单位 数量 1 新鲜水 万t/a 1.6 2 电力 万kwh/a 20 3 天然气 万m3/a 184.32 项目原料主要是外购的胡萝卜、卷心菜和圆辣椒，每日由供货商提供，运送至厂内。 冷库所用制冷剂为氟利昂制冷剂（HFC—R404A）。R404A由 HFC125、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，是一种不含氯的非共沸混合制冷剂，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境其 ODP 为 0 ，是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂应用领域。R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备主要用于替代 R22 和 R502 ，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。综上所述，R404A符合相关环保要求。 4、主要设备 项目主要设备选型见表8。 表8主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/件） 1 加大型螺旋提升机 1 2 滚筒清洗机 1 3 毛刷机(大号) 客户自配 1 4 连接提升机 1 5 综合输送线 1 6 漂烫机 φ1400 1 7 毛刷机(大号) 客户自配 1 8 连接提升机 1 9 去石机 1 10 切丁机 LG-500 2 11 平斜输送机 1 12 加大型自动甩水机 φ1100 1 13 加大型自动拌糖机 φ900 1 14 腌制绞龙 1 15 摇摆布料机 1 16 自动烘干线 1 17 烘箱 10 18 中转车 10 19 锅炉软化水设备 / 1 项目占地及平面布置 项目在靖边县远特工贸有限公司项目建设区进行建设（不占用基本农田），项目区平面布置根据生产的工艺流程、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，由北向南依次布置1#和2#生产车间、冷库和清洗车间、锅炉房及办公用房等设施，项目平面布置见附图2。 公用工程 （1）给水 项目用水为生活用水及生产用水，由项目区自来水管网供给。 （2）排水 项目清洗废水设污水池沉淀后，回用于清洗；锅炉清下水用于场地洒水降尘；生活方面设旱厕，旱厕由附近农户定期拉运肥田，废水不外排。 生活污水 本项目主要是员工生活污水，项目劳动定员150人，不在厂区内食宿，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），职工生活用水量按照35L/人·天计算，用水量为5.25m3/d，年工作120天（夏季6-9月份），则年生活用水量为630m3/a，则生活污水产生量为4.2m3/d，504m3/a。 生产用水 根据建设单位介绍，每清洗1t蔬菜用水0.3t，项目全年清洗蔬菜30000t，则清洗用水量为9000t/a，75t/d。项目设三级沉淀池1座，沉淀后的澄清水重新用于清洗，每清洗一次清洗水损失5%，则共计损失清洗水450t/a，3.75t/d（主要为蒸发用水及蔬菜粘连水），根据建设单位提供资料显示，损失的水量中，40%为蒸发水量，项目清洗水池与三级沉淀池设置在同一车间，设置冷凝回收装置1套，用于收集蒸发水量，冷凝回收至三级沉淀池。则冷凝回收至沉淀池的水量为180t/a，1.5t/d。综上，项目实际损失清洗水为：270t/a，2.25t/d。 本项目清洗水平均清洗5次后，经三级沉淀池沉淀后，部分回用于清洗工艺（回用率达80%），则回用清洗废水3150t/a，26.25t/d，外排清洗废水5580t/a，46.5t/d。 项目生产用热采用燃气锅炉供热，锅炉年运行120d，每天运行24h，锅炉（两用一备）额定蒸发量4t/h，锅炉排污按照5%计，汽水损失按照3%计算，则锅炉给水量为207.36m3/d、24883.2m3/a，锅炉排污量为10.36m3/d、1243.2m3/a。项目烘干线损耗为34645t/a，几乎全部为水分蒸发损耗，项目车间顶部设冷凝回收装置1套，根据建设单位资料显示，冷凝水的回收效率为60%，冷凝水回用于锅炉加热，则冷凝回收的废水约为：20787t/a，173.23t/d，未被回收的废水直接经15米高排气筒排放。 项目生产车间及锅炉房区域冲洗使用清水冲洗，用水标准按照2L/m2·d计算，预估冲洗用水约为4m3/d，480m3/a，冲洗产生废水3.6m3/d，432m3/a。 本项目水平衡图如下图所示。 图1项目水平衡图（m3/d） 外排蔬菜基地 项目位于东坑现代农业产业园区，当地农业产业发达，项目区西北侧均为蔬菜基地，根据建设单位初期估算，项目区周边蔬菜基地预计达到1000亩左右，可以满足项目三级沉淀池排放需求，通过修建明渠等方式直接泵入西北侧蔬菜基地。如果蔬菜基地不能满足排放需求的情况下，将由罐车拉运至附近污水处理厂达标排放，根据园区规划环评显示，园区污水处理厂与镇区污水处理厂合建，位于镇区北部，目前，已建设完成并投入使用，可满足蔬菜基地清洗废水达标排放要求。 供气 项目锅炉采用市政天然气管线供气，园区在建设初期，已配备完善的天然气供气系统，根据建设单位提供资料，本项目天然气需求量为184.32m3/a，项目区天然气能够满足相关供气需求。 供电 项目供电由项目区电网供给，厂区设配电设备，接线引自区域变电站，以满足厂区内用电设备和照明电器设备，故项目供电依托当地供电设施可行。 供热和制冷 由于项目运行在夏季进行，项目区不设采暖，生产用热采用新建的燃气锅炉；项目不设制冷设备。 7、劳动定员及工作制度 项目年工作120天（7月~10月），三班制，正常运营年生产时间2880h，企业劳动定员共计150人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节图 项目施工工艺流程及产污环节见下图1。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程及产污环节图 本项目主体工程为蔬菜的脱水加工，配套建设办公用房。办公用房主要为原料及成品蔬菜的产品交易；生产加工过程主要是对外购的蔬菜进行清洗、烘干脱水，具体工艺流程如下： 选料：选择肉质较厚，组织致密，粗纤维少的新鲜完整蔬菜。 修整：将选好的原料去根、籽瓤及柄、叶等，用清水冲洗后，放在没有太阳直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形状、物理特性、化学特性各异，机械完成较困难，因此该工序一般用手工操作。 洗切：洗，就是洗去蔬菜表面的泥土。带土量小的品种要用水槽清洗，带土量大的品种可用清洗机清洗。切，就是把蔬菜切制成需要的形状、尺寸。根据要求可选不同的切菜机来完成切制作业，例如萝卜、洋葱等根茎菜类可切成片状、丁状或条状，其余的蔬菜应分类捆把，做到整齐一致，便于漂烫。（以上操作均在冷库及清洗车间进行操作） 漂烫：漂烫是根据品种和生产工艺的不同要求，对切制好的蔬菜进行热水漂烫、护色等加工处理。可用机械进行自动处理，也可在水槽中用手工操作。漂烫时间依据原料种类严格控制，以菜叶变透亮或原料略软为宜。漂烫过度，养分损失大，复水能力下降。漂烫不到位，脱水保鲜有困难。烫好的蔬菜出锅后应立即放入冷水中浸渍冷却。 烘干：就是降低蔬菜的含水量，使新鲜蔬菜成为干制品。烘干时，将物料均匀地摊放在烘盘或输送网带上，温度控制在32℃~42℃，如果采用厢式干燥机，则应对烘盘内的物料适时翻动，一般经过11h~16h后，当蔬菜体内水分含量降至10%以下时，可在蔬菜表面上均匀地喷洒0.1%的山梨酸等防腐防霉保鲜剂，喷完后即可封闭。 封闭：将烘干的蔬菜放进密闭的大柜(箱)中密封暂存10h左右，目的是使干制的蔬菜含水量保持均匀一致。（以上操作均在生产车间进行操作） 分装：分装前应对干燥后的蔬菜进行整理分级，包装可选用一些清选分级设备，也可用手工操作。计量包装按要求的规格和方法进行，每500g为一小袋，50kg为一大袋，并注明商标、质量、名称、出厂日期等。（以上操作在成品库中进行操作） 项目生产工艺流程及产污环节见图3。 图3 项目营运期工艺流程及产污环节 主要污染工序： 废水 本项目清洗废水中主要为清洗蔬菜上附带的泥土，废水中主要污染物为SS，经沉淀后将上清液循环使用，循环使用五次后废水由泵输至周边菜地灌溉；其他废水主要为生活污水和锅炉废水。项目生活污水中盥洗废水就地洒水降尘，员工如厕设置旱厕，定期清运肥田，废水不外排；锅炉清下水用于洒水降尘，废水不外排。 废气 项目运营期产生的废气主要为锅炉烟气以及厂区运输车辆尾气。 噪声 项目运营期噪声主要是气泡清洗机、风选机及锅炉风机等设备产生的噪声以及运输车辆产生的噪声。 固体废物 本项目产生的固体废物主要有员工生活垃圾、废菜茎叶和沉淀池沉渣。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域大气常规污染物环境质量现状 本项目大气常规污染物环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》（2021年1~12月全省环境空气质量状况）中靖边县的数据进行评价。2021年区域环境空气质量现状评价表见表9。 表9 区域环境空气质量现状评价表 项目 现状浓度 标准值 占标率/% 超标倍数 达标情况 SO2均值（年均值ug/m3） 11 60 18.33 0 达标 NO2（年均值ug/m3） 23 40 57.50 0 达标 PM10（年均值ug/m3） 51 70 72.86 0 达标 PM2.5（年均值ug/m3） 29 35 82.86 0 达标 CO（第95百分数mg/m3） 1.4 4.0 35.00 0 达标 O3（第90百分位浓度ug/m3） 137 160 85.63 0 达标 由上表可知，本项目所在区域达标情况判定结论为达标区。 （2）区域特征污染物环境质量现状 本项目委托陕西正泽检测科技有限公司对项目区域非甲烷总烃进行监测，监测点位于项目区下风向50m处。监测布点图见附图4。 ①监测内容 监测因子：非甲烷总烃1h平均浓度。 ②监测时间、频率 监测时间：2022年9月16日～18日 监测频率：非甲烷总烃每天02:00，08:00，14:00，20:00时共采集4次 监测同时观测并记录各监测点风向、风速、气温、气压和天气情况。测定时间为2:00、8:00、14:00、20:00，连续测3天。 ③监测结果 表10环境质量现状监测结果表 序号 污染物 评价标准 监测点位 浓度范围 达标情况 1 非甲烷总烃 2.0 （mg/m3） 厂址下风向50m处 0.79~0.91 （mg/m3） 达标 监测数据表明，由上表可知，项目所在地非甲烷总烃浓度为0.79~0.91mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 声环境质量现状 （1）监测点位 在场址四周设4个监测点。监测布点图见附图4。 （2）监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行 （3）监测时间与频次 陕西正泽检测科技有限公司于2022年9月16日-17日对厂界四周环境噪声进行了监测，昼夜各监测1次。监测期间项目处于正常运行。 （4）监测结果 监测结果见下表。 表11 噪声监测结果 单位：dB(A） 点位 监测结果[dB(A)] 标准值 9月16日 9月17日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间60 夜间50 1#东厂界 48 45 47 44 2#南厂界 55 48 56 47 3#西厂界 53 46 52 46 4#北厂界 45 42 46 43 由表可知，噪声监测昼间声级范围为45-56dB（A），夜间声级范围为42-48dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于陕西省榆林市靖边县现代农业示范园区内，厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标系。厂界外50米范围内无声环境保护目标。厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。环境保护目标及保护级别见表13。 表13 环境保护目标及保护级别 环境要素 保护目标 保护级别 声环境 场界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 地下水 场址及下游水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中Ⅲ类 土壤 场址范围 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 生态环境 区域生态环境不恶化 -- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 大气污染物 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准要求；运营期非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准（非甲烷总烃1小时平均浓度2.0mg/m3）。 表120《施工场界扬尘浓度执行标准》（DB61/1078-2017）单位：mg/m3 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值 1 施工扬尘 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 2、项目清洗水循环使用，不外排；锅炉清下水用于洒水降尘，不外排；生活污水设旱厕，旱厕定期清掏肥田，无废水排放。 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 表13《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 施工阶段 噪声限值dB（A） 昼间70 夜间55 表14《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别 时间 昼间 夜间 2 标准值[dB（A）] 60 50 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中相关标准。 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》国发（2016）74号要以及大气污染防治行动计划第五条第十七款的规定，结合项目工艺及排污特点，确定总量控制指标为： 氮氧化物：0.25t/a、二氧化硫：0.086t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废气 1、废气影响分析 施工过程对大气环境影响主要来自施工扬尘、运输扬尘、车辆及施工机械尾气，施工期大气污染物主要是：TSP、NOX、CO及THC等。 施工扬尘主要为土方开挖、建筑材料装卸和堆放时产生的扬尘，主要污染物为TSP，排放位置主要位于施工基地，呈无组织形式排放。运输扬尘主要来自施工运输车辆，扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。 车辆及施工机械尾气运行过程中将产生含NOX、CO及THC等污染物废气，影响施工区及主要运输路线两侧区域大气质量，会造成局部空气污染。施工机械尾气排放是小范围的短期影响，且间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。 2、保护措施 （1）施工期扬尘 为了最大限度减小施工扬尘对周围环境空气的影响，根据《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发[2013]293号）、《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》、《榆林市2022年生态环境保护52项攻坚行动方案》（榆办字[2022]11号）以及《靖边县2022年生态环境保护四十三项攻坚行动方案》等文件要求，评价提出以下措施和要求： ①加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工； ②回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬； ③对施工场地内散装材料遮盖抑尘； ④运输车辆不得超载，不得超速行驶，避免产生扬尘。 采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，而且项目工期很短，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 施工期机械废气 工程拟合理安排施工车辆，尽可能减少车辆集中运输货物，减少怠速时间等措施减小汽车尾气对周边环境的影响。 评价要求，建设单位在施工过程中应加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，施工过程中非道路移动机械用柴油机应满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中的要求。 二、废水 1、废水影响分析 施工期废水包括施工场地的建筑施工废水和生活废水。 施工期废水主要包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水、输送系统冲洗废水，生产废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含其它污染物，要求设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后全部回用到生产中和场地的洒水抑尘，不外排。 施工生活污水主要为盥洗污水，主要污染物为COD、SS等。盥洗废水经沉淀后回用于场地洒水；施工现场设置简易旱厕1座，及时定期清掏外运至农田施肥，对环境的影响很小。 2、保护措施 对于施工期排放的污水应加强施工管理，增强施工人员的环保意识。 生产废水中含有大量悬浮物，施工单位应在施工场地设置简易沉淀池，施工废水经过沉淀后大部分回用于施工过程相应用水工序，剩余用于施工场地洒水抑尘，通过类比其他施工工地，该措施简单可行。 施工场地旱厕依托井场，定期清掏作为农用肥。施工期施工人员产生的盥洗废水水质简单，沉淀后可用于场地泼洒抑尘。 三、噪声 （1） 主要施工设备及其噪声源强 工程施工期间，噪声来源于高噪声设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要产噪机械设备有挖掘机、装载机、升降机、运输车辆等。 类比调查，施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表15。由表可以看出，施工机械对声环境影响最大的噪声源强达90dB(A)。 表15 主要施工机械及其声源强 序号 施工机械 噪声dB(A) 声源性质 1 装载机 90 间歇性 2 挖掘机 90 3 平地机 88 4 运输车辆 90 5 升降机 86 注：本表给出的施工机械噪声为1m处的实测值 （2） 噪声预测及施工边界确定 施工机械中除运输车辆外，其它施工机械可视为固定声源，将固定声源作为点声源处理。在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： 式中： ——距声源r处的A声级，dB(A)； ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； ——预测点距离声源的距离，m； ——参考位置距离声源的距离，m 施工设备噪声的距离衰减情况见表16。 表16 主要施工噪声值随距离的衰减情况 距离（m） 1 10 50 100 200 300 400 标准dB（A） 装载机 90 70 56 50 44 40.5 38 昼间：70 夜间：55 挖掘机 90 7 56 50 44 40.5 38 平地机 88 68 54 48 42 38.5 36 运输车辆 90 70 56 50 44 40.5 38 升降机 86 66 52 46 40 36.5 34 ⑶ 施工噪声影响缓解措施 根据上述计算结果分析可知，项目在100m处的噪声值符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工场界噪声限值要求。采用相应的措施可以减小施工噪声对周围环境影响。 施工期可采取的措施如下： a 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 b 合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工。 c 采用距离防护措施：在不影响施工情况下噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距敏感点较远处，同时对固定机械设备尽量入棚操作。 d 采用声屏障措施：在结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 e 施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入时应低速、禁鸣。 f 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 g 施工单位应与施工场地周围居民维持好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得群众的理解和支持。 通过采取以上措施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 四、固体废物影响分析 本项目施工期主要产生的固废为建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 1、建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾量较少，主要产生的建筑垃圾为施工产生的废弃材料，产生量较少，由施工单位收集后带走。 2、生活垃圾 施工场地内由于施工人员活动将产生少量的生活垃圾，评价要求设置垃圾箱，分类收集后定期送当地环卫部门指定垃圾收集台。 采取以上措施后，可有效防止固废对环境污染，对环境影响较小。 五、生态影响分析 本项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，主要是挖方、填方及建筑材料的堆放。本项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏。本项目场地为采油井场地，场地内植被稀少，生态环境相对简单，影响的程度和范围有限。施工时通过合理安排工期，避开雨季施工，严格对场内施工过程的管理，能够最大限度地避免水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 本项目清洗废水中主要为清洗蔬菜上附带的泥土，废水中主要污染物为SS，经沉淀后将上清液循环使用，循环使用五次后废水由泵输至周边菜地灌溉；其他废水主要为生活污水和锅炉废水。 项目生活污水中盥洗废水就地洒水降尘，员工如厕设置旱厕，定期清运肥田，废水不外排；锅炉清下水用于洒水降尘，废水不外排。 根据现场勘查，项目地处农村地区，周围无市政污水管网，项目区设旱厕，产生的废物由当地村民定期拉运肥田，不外排。由于项目区周边农业生产较发达，存在大量蔬菜大棚，故项目旱厕由农民拉运肥田可行。 项目生产运行期为7月~10月，未进入冰冻期，因此菜地灌溉在季节上可行。项目区位于农业基地南部，根据现场资料勘查，项目区北部为大面积蔬菜基地，预计规模可达1000亩左右，主要种植蔬菜、玉米等经济作物，项目清洗废水经明渠可直接排放至蔬菜基地。外输水经三级沉淀池沉淀降温后，已达到正常出水温度。清洗废水主要为清洗蔬菜带出的泥土，清洗过程中不添加洗涤剂，废水中主要污染物为SS，污水沉淀池出水口处设格栅拦截水中菜叶，类比《内蒙古安佳绿色食品有限公司绿色蔬菜产业深加工项目》废水处理方案（该项目主要对绿色蔬菜清洗脱水，废水经沉淀回用后用于农田灌溉），且由于项目所在地为农业大镇，清洗废水经沉淀回用后定期用于周边菜地灌溉可行，沉淀后的上清液用清水泵输送至大棚菜地。 故项目废水对周围环境影响较小。 二、废气 本项目产生的废气主要为锅炉烟气。 本项目生产供热采用3台4t/h燃气蒸汽锅炉（两用一备），全年运行时间120天，每天运行24小时。年耗气量为184.32万m3。 本项目使用的天然气，锅炉燃烧天然气时的烟气量按照排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的参数107753Nm3/万m3进行计算，锅炉排气筒烟气量见表17。 表17 锅炉排气筒烟气量 排气筒 耗气量（万m3/a） 烟气量（万Nm3/a） 小时烟气量（万m3/h） 锅炉排气筒 184.32 1986.1032 0.69 （2）颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下： 式中：—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； —产污系数，kg/万m3；根据锅炉厂家提供的技术参数，低氮燃烧燃气锅炉颗粒物产污系数1kg/万m3-燃料。 —污染物去除效率，%。 由上式计算可得项目锅炉燃烧天然气时排气筒颗粒物产生量见下表。 表18 锅炉废气颗粒物产生情况 排气筒 烟气量 （万Nm3/a） 小时烟气量 （万m3/h） 产生量（t/a） 产生浓度 （mg/m3） 锅炉排气筒 1986.1032 0.69 0.054 8.4 （3）SO2 SO2源强可采用物料衡算法核算，计算公式如下： 式中：—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； —燃料总硫的质量浓度，mg/m3； —脱硫效率，%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，天然气锅炉取1。 根据设计资料，本项目使用的天然气中H2S含量≤20mg/m3，折合总硫的质量浓度为18.82mg/m3，锅炉排气筒中SO2产生情况见表19。 表19 锅炉废气SO2产生情况（燃天然气） 排气筒 烟气量 （万Nm3/a） 小时烟气量 （万m3/h） 产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 锅炉排气筒 1986.1032 0.69 0.106 3.5 （4）NOx 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度计算，根据锅炉厂家提供的锅炉设计参数资料，本项目锅炉NOX排放浓度低于120mg/m3，本次环评NOX的产生浓度按照120mg/m3进行计算，项目锅炉废气中NOx产生情况见表20。 表20 锅炉废气NOx产生情况 排气筒 烟气量 （万Nm3/a） 小时烟气量 （万m3/h） 产生量（t/a） 产生浓度 （mg/m3） 锅炉排气筒（燃天然气） 1986.1032 0.69 0.38 42.45 本项目污染物最大排放量核算为，烟尘：0.054t/a；SO2：0.106t/a；NOX：0.38t/a。项目各天然气锅炉排放污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，故锅炉运行对大气环境影响较小。 项目废气监测计划见表21。 表21 运营期环境监测计划 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 锅炉烟气 颗粒物 锅炉排气筒 2 1次/年 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中其他燃气标准限值 NOx 2 1次/年 SO2 2 1次/年 三、噪声 （1）设备噪声 本工程高噪声设备主要是气泡清洗机、风选机及锅炉风机等，声级为70～85dB(A)。 噪声预测源强见表22。 表22 工程主要噪声源源强及治理措施表 序号 产噪位置 设备名称 数量 噪声级dB（A） 处理措施要求 处理后噪声级dB（A） 备 注 1 1#、2#生产车间内 螺旋提升机 1 70~75 基础减震、消声 ≤60 机械噪声 间歇 2 清洗机 1 75~85 基础减震、厂房隔声 ≤65 机械噪声 间歇 3 连接提升机 2 70~75 基础减震、厂房隔声 ≤60 机械噪声 间歇 4 综合输送线 1 75~85 基础减震、厂房隔声 ≤65 机械噪声 间歇 5 漂烫机 1 65-70 基础减震、厂房隔声 ≤60 机械噪声 间歇 6 冷却塔 1 75~85 基础减震、厂房隔声 ≤65 机械噪声 间歇 7 去石机 1 75~85 基础减震、厂房隔声 ≤65 机械噪声 间歇 8 自动甩水桶 1 65-70 基础减震、厂房隔声 ≤60 机械噪声 间歇 9 水泵 2 75~85 基础减震、厂房隔声 ≤65 机械噪声 间歇 10 烘箱 1 75~85 基础减震、厂房隔声 ≤65 机械噪声 间歇 11 锅炉房 风机 1 80~85 基础减震、厂房隔声 ≤70 机械噪声 间歇 12 低氮燃烧器 2 75~85 基础减震、厂房隔声 ≤65 机械噪声 间歇 预测条件及模式 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LA(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； ΔL－各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ②室内声源 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取15dB(A) α—车间平均吸声系数；取0.2； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m。 （3）预测结果 采取治理措施后，噪声预测结果见表23。 表23 项目主要设备噪声预测结果一览表 噪声源 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 至声源 距离 (m) 声源 贡献值 dB(A) 至声源 距离 (m) 声源 贡献值 dB(A) 至声源 距离 (m) 声源 贡献值 dB(A) 至声源 距离 (m) 声源 贡献值 dB(A) 螺旋提升机（1个） 减振隔声后声源 60dB(A) 56 25.04 28 35.19 25 36.86 56 25.04 清洗机（1个） 减振后声源 65 dB(A) 71 27.97 22 41.48 26 35.25 62 23.65 连接提升机（2个） 减振隔声后声源 60 dB(A) 58 24.83 28 35.19 22 39.48 62 23.65 综合输送线（1条） 减振隔声后声源 65dB(A) 62 23.65 30 36.25 28 37.19 56 25.04 漂烫机（1个） 减振后声源 60 dB(A) 65 22.48 29 34.96 26 35.25 65 22.48 冷却塔（1个） 减振后声源 60 dB(A) 64 22.26 28 35.19 25 36.86 65 22.48 去石机（1个） 减振隔声后声源 60 dB(A) 68 22.25 32 28.65 24 36.96 62 23.65 自动甩水桶（1个） 减振后声源 60 dB(A) 66 22.33 26 34.25 26 34.25 71 27.97 烘箱（1个） 减振隔声后声源 65 dB(A) 69 23.16 28 35.19 24 34.96 62 23.65 水泵（2个） 减振隔声后声源 65 dB(A) 65 22.48 29 34.96 26 34.25 65 22.48 风机（1个） 减振隔声后声源 70 dB(A) 59 24.48 25 39.86 32 28.65 80 19.85 低氮燃烧器（2个）减振隔声后声源 60 dB(A) 25 39.86 65 22.48 26 34.25 71 27.97 项目声源贡献叠加值dB(A) 46.72 42.67 33.25 40.55 由表23可知，项目四周厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，故本项目运行后对周边声环境影响较小，且项目周边200m范围内没有噪声敏感目标，项目运营不会产生扰民影响。 （2）运输车辆噪声 项目运输采用汽车运输，因此要求建设单位加强进出运输汽车的管理，以减小噪声对周围环境的影响，要求运输车辆在进入村庄时禁止鸣笛、减速慢行，出入口处均设置相应的慢行、禁止停车及让行等交通标志，设置减速垄，合理降速以减小车辆噪声对周围环境的影响。 项目营运期噪声监测计划见表24。 表24 运营期环境监测计划 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 厂内设备 厂界噪声 厂界四周外1m 4个点 运营期每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物 本项目生产固废主要包括筛选和剪切产生的废菜茎叶等有机物，污水池沉渣。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员150人，按照每人0.5kg/人·d，年工作120天，则职工生活垃圾产生量为75kg/d，合计9t/a。 （2）废菜茎叶 项目废菜茎叶主要为剪切、筛选过程产生的蔬菜，年产生量为用量的1%，即为3000t/a，由环卫部门每日清运。 （3）三级沉淀池沉渣 沉淀水池定期清掏，残渣量约为原料用量的3%，即为900t/a，主要为泥土等杂质，沉渣外运肥田。 生活垃圾集中收集后定期外运至村镇指定的垃圾收集点；废菜茎叶由环卫部门每日清运，综合利用不外排；污水池沉渣定期委托个人清掏外运肥田。 （4）离子交换树脂、废矿物油、废棉纱、含油手套等 项目运行过程中软水设施中的离子交换树脂需要3~5年更换一次，每次产生量约30kg，更换下来的废离子交换树脂为一般工业固体废物，由离子交换树脂更换厂家外运处置。 项目维修保养会产生废矿物油、废棉纱、含油手套等，产生量为0.06t/a，均为危险废物。废矿物油废物代码：HW08900-214-08，含油棉纱、手套：HW49900-041-49。暂存于危废暂存点，定期交有资质单位处理。 本项目固废在采取以上措施后对外环境影响较小。 5、地下水、土壤影响分析 项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止项目建设对地下水环境的影响，项目清洗车间、锅炉房均采用水泥硬化处理进行防渗。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、环境风险分析 （1）风险识别 根据调查，本项目新建3台天然气锅炉，存在的主要环境风险为厂内锅炉爆炸及天然气火灾、爆炸事故等，在项目运营后，应及时将存在的环境风险纳入靖边县远特工贸有限公司突发环境事件应急预案管理体系，本次环评只做简单分析。 本项目生产过程中，存在的主要风险事故为天然气锅炉压力达到一定程度后发生爆炸事故，即本项目环境风险物质主要为天然气。 （2）天然气火灾及爆炸事故分析 本项目锅炉房安装3台燃气锅炉，涉及的主要风险物质为天然气，属易燃物质、爆炸性物质，可能发生的危害主要是火灾爆炸。一旦发生，将造成人员伤亡、财产损失和生态环境的破坏。 （3）风险事故防范措施 ①在车间及锅炉房内设置通风、排尘系统，车间内严禁吸烟及明火作业。进行经常性的环保培训等。 ②车间的电器设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电、电火花的机械设备，并采取静电接地保护措施。 ③锅炉房内安装天然气报警装置，当浓度较高时，需及时做出反应，进行报警操作，同时，在锅炉房及车间内安装消防栓或放置消防器材等，防止火灾及爆炸事故的发生。 （4）分析结论及建议 本项目风险集中于生产过程中，项目在运营期采取风险防范措施要求后，环境风险在可接受范围内。环评建议，将本项目环境风险纳入《靖边县远特工贸有限公司突发环境事件应急预案》管理体系内，同时，在厂内补充必要消防设施，作为锅炉房火灾及锅炉爆炸事故的应急处置措施。 7、环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于登记管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，进行排污许可登记。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 7、环保投资估算 项目总投资3300万元，估算环保投资168万元，占总投资的5.09%。详见表34。 表34 环保设施及污染防治投资估算表 序号 投资项目 名称 数量 投资估算(万元) 1 废气 燃气锅炉1# 低氮燃烧器+15m高排气筒1# 1台 20 2 燃气锅炉2# 低氮燃烧器+15m高排气筒2# 1台 20 3 燃气锅炉3# 低氮燃烧器+15m高排气筒3# 1台 20 4 废水 锅炉软化水 软水器 1套 5 5 生活废水 盥洗废水洒水降尘，旱厕由村民外运肥田，不外排 / / 6 锅炉废水 洒水降尘 / / 7 清洗废水 设冷凝装置1套，收集蒸汽水 1套 20 8 循环回用5次后，经三级沉淀池沉淀后80%回用，剩余部分排入周边农田或拉运至污水处理厂 1座 20 9 噪声 生产设备、水泵、风机等位置 基础减振、隔音强、安装消声器等措施 多处 13 10 固废 危废柜 离子交换树脂、废矿物油、废棉纱、含油手套等定点暂存，及时交由资质单位处置 1处 10 9 生态 生态恢复 厂区及道路植树、种草 多处 20 10 环境管理 环境管理 环境管理标识 / 20 合计 168 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 锅炉排气筒 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 低氮燃烧器， 3根15m高排气筒 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中其他燃气排放限值 |
|  | DA002 |  |  |  |  |
|  | DA002 |  |  |  |  |
| 地表水环境 | / | 软化水制备 | 盐分、SS | 综合利用，不外排 | / |
|  |  | 生活废水、锅炉废水及清洗废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、消声、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 固体废物 | 生产生活垃圾 | 废菜茎叶、沉淀池沉渣 | 交由环卫部门处置 | 不随意丢弃 |
|  | 设备维修保养 | 废矿物油及废旧手套等 | 定点收集，交由有资质单位处置 | 不随意丢弃 |
|  | 软水设施 | 废离子交换树脂 |  | 无害化处置 |
| 生态保护措施 | 厂区及道路植树、种草 |
| 环境风险 防范措施 | ①要有人员定时巡视，一旦发现泄漏情况立即启动应急报警系统。 ②建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。 ③按照规定配备灭火器。 |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后履行验收相关手续 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策的要求，选址、布局总体合理、可行。项目在在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到““三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.054t/a |  | 0.054t/a | +0.054t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.106t/a |  | 0.106t/a | +0.106t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.38t/a |  | 0.38t/a | +0.38t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 30kg/3-5a | / | 30kg/3-5a | +30kg/3-5a |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 900t/a |  | 900t/a | +900t/a |
|  | 废菜叶 | / | / | / | 3000t/a | / | 3000t/a | 3000t/a |
| 危险废物 | 废矿物油、废棉纱、含油手套等 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

## 1.05

洒水抑尘

## 4.2

生活用水

## 5.25

## 1.5

## 3.75

蔬菜基地/污水处理厂

## 46.5

沉淀水池

## 72.75

清洗用水

## 75

新鲜水

## 26.25

## 23.8

## 291.61

洒水抑尘

## 10.36

## 冷凝回收183.56

锅炉用水

## 207.36

## 173.23

洒水抑尘

## 3.6

地面冲洗

## 4

噪声、扬尘、固废

噪声、固废

验收

设备安装

清理

基础、主体工程

噪声、扬尘、固废

施工废水、建筑垃圾