# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鹏展实业年产10万吨生物质颗粒燃料项目

建设单位（盖章）：   陕西鹏展实业有限公司

编制日期：            二〇二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	33

六、结论	35

附表	36

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目四邻关系图；

附图3 项目平面布置示意图；

附图4 设备工艺流程图；

附图5 项目监测点位图；

附图6 项目在靖边经开区的位置示意图；

附图7 项目与榆林市“三线一单”成果对比图；

附图8 项目分区防渗示意图。

附件：

附件1 委托书；

附件2 备案确认书；

附件3 靖边县经济技术开发区总体规划的批复；

附件4 入园批复；

附件5 租赁协议；

附件6 营业执照；

附件7多规合一检测报告；

附件8 环境质量现状监测报告。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鹏展实业年产10万吨生物质颗粒燃料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-610824-04-01-458966 |
| 建设单位联系人 | 高*红 | 联系方式 | 138****8826 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县经济技术开发区创业创新园科技5路 |
| 地理坐标 | （东经 108度59分40.71秒，北纬37度37分4.36秒） |
| 国民经济行业类别 | C2542 生物质致密 成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25—43生物质燃料加工 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术扩建 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 靖边县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 47.8 |
| 环保投资占比（%） | 3.19 | 施工工期（月） | 3 |
| 是否开工建设 | (否 □ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 17344 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，见表1-1。 表1-1 项目专项评价情况 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 专项情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 不涉及 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 无 |
| 规划情况 | 1、《靖边县中小企业创业园区总体规划》（2007-2020) 靖边县中小企业创业园成立于2008年4月，规划面积6.4平方公里。园区以发展煤、油、气化工产业的下游产业，机械配套加工、维修和农、畜、副产品深加工为主，作为靖边能源化工园区的辅助园区和配套园区。园区于 2007 年编制了《靖边县中小企业创业园区总体规划》（2007-2020)。 2、《靖边县经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）》 2018年7月，根据《中共榆林市委 榆林市人民政府关于加快产业园区改革和创新发展的实施意见》（榆字[2018]50号）文件要求，靖边县中小企业创业园区与靖边能源化工综合利用产业园区合并，统称为“靖边县经济技术开发区”，2020年，园区管委会委托石油和化学工业规划院编制完成了《靖边县经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）》。 靖边县经济技术开发区位于靖边县城东北方向10公里处，总体规划面积约100平方公里，最终形成“一区四园”发展模式。一区，即靖边县经济技术开发区；四园，即能源化工园、商贸物流园、创业创新园及航空航天园。目前现状是由三个片区组成，即能源化工园（原靖边能源综合利用产业园）、创业创新园（原靖边中小创产业园）和商贸物流园（原现代综合物流园）。核心主导产业煤化工集中布局在能源化工园，创业创新园主要以加工类项目为主，商贸物流园尚在建设中，主要承接开发区物流运输。其中创业创新园主要分为塑料制品及配套服务片区和综合加工制造及资源循环利用两个片区，创业创新园未来入园项目以加工类为主，发展建筑/建材、机械装备、能化终端轻工产品，废弃物再利用项目及综合利用服务。2022年6月25日靖边县人民政府出具了同意《关于靖边县经济技术开发区总体发展规划（2021-2035）》的批复（靖政函[2022]102号），见附件。 |
| 规划环境影响评价情况 | 靖边县环境保护局于2009年7月9日以靖环函[2009]61号文对《靖边县中小企业创业园区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见。由于园区规划及规划环评进行了调整及修编，2014年8月18日靖边县环境保护局出具了《关于靖边县中小企业创业园总体规划变更环境影响补充报告书审查意见的函》（靖环函[2014]145号），2018年靖边县环境保护局出具了《靖边县中小企业创业园区总体规划调整环境影响补充报告》（2018年）。《靖边县经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）》于2022年6月25日取得靖边县人民政府出具了同意《关于靖边县经济技术开发区总体发展规划（2021-2035）》的批复（靖政函[2022]102号），目前正在报榆林市人民政府审批，规划环评目前正在编制。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 由于靖边县经济技术开发区总体规划环评尚处于修编阶段，因此本次评价将对照《靖边县中小企业创业园区总体规划调整环境影响补充报告》（2018年）以及《靖边县经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）》规划进行对照分析。 1、项目与《靖边县经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）》符合性分析 本项目与靖边县经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）符合性分析见下表1-2。 表1-2 项目与靖边县经济技术开发区规划符合性分析表 项目 规划内容 本项目情况 相符性 园区规划 产业定位 1、打造化工产业高质量发展先行示范基地。 2、产业发展要以龙头项目建设为引领。 3、下游配套项目要以终端市场需求为导向：……特别是汽车、电子、装备制造、纺织、建材等行业对高端精细化工产品的需求，精准定位相应产业集群（高性能合成树脂、工程塑料、橡胶及弹性体、聚烯烃下游深加工系列产品、建筑功能材料、功能性膜材料等）…… 本项目为生物质颗粒加工，位于靖边县经济技术开发区创业创新园综合加工制造及资源化综合利用片区，已取得入园批复，符合园区产业定位方向。 符合 规划范围 靖边县经济技术开发区总体规划面积约100平方公里，最终形成“一区四园”发展模式。一区，即靖边县经济技术开发区；四园，即能源化工园、商贸物流园、创业创新园及航空航天园。 其中创业创新园四至为，北至：靠靖杨一级公路和太中银铁路；南至：接青银高速；西至：邻包茂高速；东至：衔蒙华铁路。 本项目位于靖边县经济技术开发区创业创新园科技5路，属于规划划定范围内。 符合 综上所述，项目为生物质颗粒加工，位于靖边县经济技术开发区创业创新园综合加工制造及资源化综合利用片区，项目在园区的位置见附图7，项目建设符合靖边县经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）要求，项目已取得靖边县经济开发区管委会《关于同意实业年产10万吨生物质颗粒燃料项目入区的批复》（靖政经开发【2022】63号），原则同意在靖边经开区创业创新园建设该项目。因此，项目建设符合靖边县经济技术开发区总体发展规划要求。 2、项目与靖边县中小企业创业园区规划、规划环评及审查意见的符合性分析 本项目与中小企业创业园区规划、规划环评及审查意见符合性分析见下表1-3。 表1-3项目与中小企业创业园区规划、规划环评及审查意见符合性分析表 项目 规划及规划环评内容 本项目情况 相符性 园区规划 园区以发展煤、油、气化工产业的下游产业，机械配套加工、维修和农、畜、副产品深加工为主，作为靖边能源化工园区的辅助园区和配套园区。 本项目为生物质颗粒加工，属于农副产品加工，已取得入园批复，符合园区产业定位方向。 符合 规划环评 靖边县中小企业创业园总体规划（调整）总体发展目标合理，规划与国家和地方国民经济与社会发展规划、相关专项规划及环境保护规划等基本协调一致；规划方案产业发展符合国家相关产业政策，规划方案产业结构合理，产业布局基本合理。规划方案实施后污染物排放对环境空气、地表水、地下水、生态环境、声环境等影响较小。 本项目为生物质颗粒加工，项目建设符合园区定位及相关产业政策，在采取本报告提出的污染防治措施后，对周边环境影响较小，可以满足进园要求。 符合 规划环评审查意见 根据县政府对园区的定位，对园区总体规划中的部分产业区块进行了调整，涉及规划用地面积1001亩，其中将原规划中的商贸服务产业研发区调整为新增高新技术产业研发及产品加工;将原有的物流园区、农副产品加工区及青银高速公路北侧部分绿地调整为油气下游产品加工、建筑建材加工区；将原规划的创业四路西侧、青银高速公路北侧部分绿地调整为小食品加工区、其他产业予以保留。规划调整前、后，园区规划面积、发展目标以及其他的产业定位、产业布局等不变，园区周边环境敏感点、市政公用工程等均不改变，园区主要污染防治措施也不发生改变。在全面落实总体规划变更和补充报告书提出的规划优化调整建议、环境污染防治措施和生态恢复措施后，规划实施对环境的不利影响可以得到有效缓解，从环境保护角度分析，园区总体规划调整方案基本可行。 本项目为生物质颗粒加工，属于农副产品加工，已取得入园批复，符合园区定位及规划。 符合 综上所述，项目为生物质颗粒加工，项目建设符合《靖边县中小企业创业园区总体规划》要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目由来 生物质成型燃料是一种可再生的新能源，是利用农业的秸秆、废弃林业、锯末等原料经过粉碎、制粒等工艺，最后生产出生物质成型燃料，直接进行燃烧、是代替煤、油等能源的新能源产品，发展清洁而又高效的生物质能源，尤其是生物质成型燃料的发展势在必行，而且具有十分广阔的发展前景。 陕西鹏展实业有限公司拟在靖边县经济技术开发区创业创新园科技5路建设鹏展实业年产10万吨生物质颗粒燃料项目，利用果木、松木、沙柳、柠条和杨柳木等纯木屑生产加工生物质颗粒燃料，目前尚未开工建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，项目属于二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25—43生物质燃料加工—生物质致密成型燃料加工，需编制环境影响报告表。陕西鹏展实业有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《鹏展实业年产10万吨生物质颗粒燃料项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，该项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。对照《市场准入负面清单（2021年版）》、《环境保护综合名录（2021 年版）》，项目不在其中禁止准入类及“高污染、高环境风险”产品名录内。因此，项目符合国家产业政策。 3、相关环境管理政策符合性分析 项目与相关环境管理政策符合性分析见表1-5。 表1-5 与相关环境管理政策相符性分析 规划 规划内容 本项目情况 符合性 《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号） （五）农业农村节能减排工程。加快风能、太阳能、生物质能等可再生能源在农业生产和农村生活中的应用，有序推进农村清洁取暖。到2025年，农村生活污水治理率达到40%，秸秆综合利用率稳定在86%以上。 项目利用农林废弃物等生产清洁能源生物质成型燃料。 符合 《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气（2021）104号） 鼓励各地积极采用生物质能、太阳能、地热能等可再生能源供暖方式，大力支持新型储能、储热、热泵、综合智慧能源系统等技术应用，探索推广综合能源服务，提高能源利用效率。 项目利用农林废弃物等生产清洁能源生物质成型燃料。 符合 农业农村部办公厅《关于做好2022年农作物秸秆综合利用工作的通知》（农办科〔2022〕12号） 推进秸秆变能源降碳，助力“双碳”工作。积极有序发展秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程、热解气化等生物质能利用，提升农村清洁用能比例。在乡村社区、园区以及公共机构等推广打捆直燃集中式供热、成型燃料+生物质锅炉供热、成型燃料+清洁炉具分散式供暖等模式。 项目利用农林废弃物等生产清洁能源生物质成型燃料。 符合 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝田碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发〔2022〕8号） （十）实施面源污染综合整治专项行动25.加快推进秸秆综合治理。坚持“政府引导、市场运作、疏堵结合、以疏为主”的原则，全面推进秸秆“五化”综合利用，持续提高秸秆综合利用率，强化秸秆焚烧管控，落实地方各级政府秸秆焚烧主体责任，开展重点区域重点时段禁烧专项巡查，对秸秆焚烧问题突出诱发重污染天气的，严肃追责问责。 项目利用农林废弃物等生产清洁能源生物质成型燃料。 符合 《榆林市环境保护局关于进一步加强工业固体废物利用处置项目建设管理的通知》（榆政环发〔2018〕236号） 一、提高固废环保意识。严格固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，加快固体废物综合利用或处置项目的建设。 本项目固废全部综合利用，固体废弃物利用达到百分之百。 符合 中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》的通知（榆办字【2022】11号） 45.农村人居环境整治行动。按照乡村振兴战略总要求，强化源头减量、循环利用、污染治理、生态保护，推进人居环境整治。 本项目原辅材料主要为农林废弃树枝等，有利于农林废弃物的源头减量、循环利用，有助于推进人居环境整治。 符合 中共靖边县委办公室 靖边县人民政府办公室关于印发《靖边县2022年生态环境保护四十三项攻坚行动方案》的通知（靖办字〔2022〕17号） 36.农村人居环境整治行动。按照乡村振兴战略总要求，强化源头减量、循环利用、污染治理、生态保护，推进人居环境整治。 本项目原辅材料主要为农林废弃树枝等，有利于农林废弃物的源头减量、循环利用，有助于推进人居环境整治。 符合 4、“多规合一”控制线检测结果符合性分析 项目与榆林市投资项目“一张图”控制线检测报告结果符合性分析见表1-6，控制线检测报告见附件。 表1-6 项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 建设用地管制区分析 其中占用允许建设用地区1.7344公顷 符合 批地项目 占用批地项目1.7344公顷 符合 土地用途区 其中占用城镇建设用地区1.7344公顷 符合 土地利用现状2020(三调) 其中占用工矿用地1.7344公顷 符合 土地利用现状2018(二调) 占用城镇村及工矿用地1.7344公顷 符合 林业规划 占用非林地1.7344公顷 符合 矿区 占用矿区1.7344公顷 占用已批地，符合 土地利用现状2009(二调) 占用草地1.4197公顷、占用林地0.3147公顷 占用已批地，符合 生态红线 不涉及 符合 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析，项目不涉及生态红线和林地，土地用途为城镇建设用地，属于已批地项目，因此，项目符合榆林市投资项目“一张图”控制线要求。在严格实施环评提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小，本项目选址较为合理。 5、“三线一单”符合性分析 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于重点管控单元，项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求相符，相符性见表 1-7，项目与榆林市“三线一单”成果对比见附图6。 表1-7 项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求符合性分析 管控单元分类 管控单元名称 要素细类 管控要求 符合性分析 重点管控单元 大气高排放重点管控区 污染物排放管控 完善大气污染防治设施，全面提高污染治理能力。 本项目粉碎工序设布袋除尘器；上料工段设集气罩+布袋除尘器；生产集中于封闭挤压车间内；原料堆放车间、粉碎车间和上料车间全封闭；进出厂道路硬化，运输单位对运输车辆遮盖封闭，并采取洒水、洗车、清扫等措施，对大气环境影响较小。 关注氮氧化物和挥发性有机物的一次排放。 本项目不产生氮氧化物和挥发性有机物。 新建“两高”项目需要依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。大气污染防治重点区域内采取增加散煤清洁化治理，为工业腾出指标和容量等措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目为生物质颗粒项目，不属于“两高”项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目地理位置与周边环境 项目位于靖边县经济技术开发区创业创新园科技5路，项目厂址中心地理坐标为：东经108°59′40.71″，北纬37°37′4.36″，占地面积17344m2。项目东侧为靖边海容新材料公司，南侧为榆林力鸿能源检测有限公司煤炭检测站，西侧为靖边县天润农业科技有限公司，北侧为靖边县博智化工有限公司液体化工产品库，区域有青银高速和204省道，交通便捷，项目地理位置及交通见附图1，项目周边环境关系见附图2。 2、项目组成及建设内容 项目建设内容为新建办公楼986m2，厂房和库房占地面积4994m2，生物质颗粒机成套设备，绿化、亮化、道路硬化、场地绿化及相关设施设备，主要用于生产生物质颗粒燃料，项目生产规模为年产生物质颗粒燃料10万吨。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1项目组成主要建设内容表 工程名称 主要组成 主要建设内容 主体工程 生产厂房 1F，全封闭钢结构，建筑面积4187m2，设原料堆放区、生产区和木屑库。其中生产区布设破碎、粉碎、制粒、包装等生产设备，年生产生物质燃料10万吨。 辅助工程 成品库 1F，全封闭钢结构，建筑面积807m2，用于生物质燃料储存。 办公楼 2F，砖混结构，建筑面积986m2，用于办公和生活。 地磅 厂区内设置1座地磅。 公用工程 给水 由园区供水管网供给 排水 雨污分流，无生产废水，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂处理。 供电 由园区供电线路供给，厂内设1台变压器。 环保工程 废气 破碎、粉碎、制粒及筛分工序产生的粉尘经集气罩和管道收集后进入1套布袋除尘器收集处理后通过15m高排气筒排放（DA001排放口）。 废水 项目无生产废水，生活污水采用化粪池处理，经园区污水管网排入园区污水处理厂处理达标后排放。 噪声 设备均布置在厂房内，设备采取基础减振、柔性连接、消声等降噪措施。 固废 生活垃圾收集在分类垃圾箱，由环卫部门清运处置；生产过程中收集的粉尘和不合格成品作为原料回用，废包装袋集中收集后外售；废润滑油等危险废物由专用容器收集后，暂存于危废柜，定期交由危废处置单位处置。 3、项目设备 项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备清单 序号 设备名称 型号 单位 单位 一 破碎系统 1 链板进料输送机 L=4.5m 台 1 2 综合破碎机 JW1400-600 台 1 3 皮带自卸除铁器 1200 台 1 4 出料皮带输送机 W1200x13.5m 台 1 5 四轴输送绞龙 台 1 6 皮带输送机 W1200x12.8m 台 1 7 摇筛 2000*4000 台 1 8 皮带输送机 W800x8m 台 1 9 皮带输送机 W600x6m 台 1 二 粉碎系统 1 四轴输送绞龙 台 1 2 皮带输送机 W1200x12.8m 台 1 3 皮带自卸除铁器 1200 台 1 4 粉碎机 KFSP120T 台 2 5 卸料器 Φ1400 台 1 6 关风器 TGF35 台 1 7 闭风绞龙输送机 TLSS32*2 台 1 8 螺旋输送机 TLSS60-8.5M 台 1 9 推料绞龙 TLSS50T 台 1 三 制粒系统 1 缓冲斗震动电机 YZU 2-4 台 2 2 封闭式皮带输送机 W1000x10m 台 1 3 皮带自卸除铁器 1000 台 1 4 循环螺旋输送机 TLSS50-7.5M 台 1 5 螺旋输送机 TLSS32-6.5M 台 3 6 颗粒机 JWZL688 台 5 7 风机 4-72NO4.5A 台 1 8 卸料器 Φ1000 台 1 9 除尘器 CCQ-12 台 1 10 皮带输送机 W600x15m 台 1 11 皮带输送机 W800x6.5m 台 1 四 包装系统 1 振动筛 SFJZ150 台 1 2 螺旋输送机 TLSS20-5M 台 1 3 裙边皮带输送机 W800x13m 台 1 4 皮带输送机 W600x8m 台 1 5 犁式卸料器 台 2 6 成品料仓 200m3 台 1 7 皮带输送机 W600x10m 台 1 8 裙边皮带输送机 W800x9.5m 台 1 9 打包料仓 台 1 10 机械式料位器 台 2 11 双斗打包秤 DCS-Z-D-50 台 1 12 缝袋输送机 SKY-30 台 1 13 空压机 台 1 4、产品方案 （1）成品方案 项目建成后年产生物质颗粒燃料10万t，产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 产品 产品规格 年产量 运输方式 生物质燃料 颗粒状，25kg/袋 100000t 汽车运输 （2）产品指标 根据《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010），本项目颗粒状燃料主要是以木质类为主，产品指标见表2-4。 表2-4 产品指标一览表 产品名称 主要原料为草本类的颗粒状燃料 检测项目 标准要求 项目产品成分 直径或横截面最大尺寸（D），mm ≤25 20 长度，mm ≤4D 40 成型燃料密度，kg/m3 ≥1000 1200 含水率，% ≤13 12 灰分含量，% ≤6 3.5 低位发热量，MJ/kg ≥16.9 17.2 破碎率，% ≤5 4 含硫量，% ≤0.2 0.08 （3）产能匹配性分析 项目颗粒机型号为JWZL688，单台生产能力为4t/h，项目共设5台，年生产330天，日工作16小时，年生产能力为10.56万t/a，可满足项目年产生物质颗粒燃料10万t/a规模要求；生产厂房建筑面积4187m2，其中原料堆放区建筑面积1881m2，用于生产原料堆放，成品库建筑面积807m2，用于生物质燃料储存。项目拟通过在各乡镇设置木材收购点，收购和储存果木、松木、沙柳、柠条和杨柳木等，根据生产进度采用车辆每天送至厂区原料堆放区，原料不在厂区露天堆放，原料经自卸汽车进厂后在原料堆放区暂存，生产厂房内除原料上料采用抓木机，其余工序均采用皮带输送机转载，成品采用叉车转运和装卸，可满足项目生物质颗粒燃料生产和装卸需求。 5、原辅料消耗情况 项目原材料主要为果木、松木、沙柳、柠条和杨柳木等木屑，入场原料含水率小于18%，原料不掺杂煤泥、污泥、含油木料及含油漆废木料。原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5 原辅材料及能源消耗量一览表 序号 名称 单位 消耗量 全水分 （%） 低位发热量 （kcal/kg） 高位发热量 （kcal/kg） 1 果木、松木、沙柳、柠条和杨柳木等 t/a 100076.34 11.61 2971 3729 2 电 万kW·h/a 312.24 / / / 3 水 t/a 533 / / / 项目物料平衡见表2-6，图2-1。 表2-6 项目物料平衡表 投入 产出 名称 数量t/a 名称 数量t/a 果木、松木、沙柳、柠条和杨柳木等 100076.34 生物质颗粒燃料 100000 有组织粉尘 0.64 无组织粉尘 2.14 除尘灰 63.56 不合格产品 10 合计 100076.34 合计 100076.34 图2-1 项目物料平衡图 单位：t/a 6、总平面布置 项目办公楼位于厂区东南角，成品库位于厂区南侧，生产厂房位于厂区北侧，生产厂房内由东向西依次布置原料堆放区、破碎机、切片堆放区、粉碎机、木屑库、颗粒机、成品料仓、包装系统，在厂区南侧临科技5路设一个出入口。 项目总平面布置图见附图3。 7、公用工程 （1）给排水 项目用水由园区自来水管道提供，项目无生产用水，用水主要为生活用水、绿化用水。 生活用水：项目职工定员20人，生产天数330天，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020），员工用水定额为每人每天用水量65L计算，日用水量为1.3m3/d，年用水量为429m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为1.04m3/d（343.2m3/a）。 绿化用水：项目绿化面积为1000m2，绿化用水按2.0L/（m2·d）、52d/a计，则用水量为104m3/a（0.43m3/d）。 项目无生产废水，生活污水采用化粪池处理，经园区污水管网排入园区污水处理厂处理达标后排放。 项目用水、排水情况见表2-7。 表2-7 项目用水、排水情况表 项目 用水量(m3/d) 损耗量(m3/d) 排水量(m3/d) 排放去向 生活用水 1.3 0.26 1.04 园区污水处理厂 绿化用水 0.43 0.43 0 植物吸收、蒸发 合计 1.73 0.69 1.04 / （2）供电 项目用电由园区供电线路供给，厂内设1台变压器。预计年用电量约为312.24万kW•h。 （3）供热、制冷 项目冬季不生产，值班人员供暖采用电暖器或空调。 10、劳动定员及工作制度 项目定员为20人，年工作时间为330d，每天工作16h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1.施工期工艺流程简述： 项目施工建设期主要建设内容包括生产厂房及其他辅助工程的建设。施工期的拆除原有建筑、地基开挖、设备安装等建设工序将产生扬尘、固体废弃物、废水及噪声的污染物。施工流程及各阶段主要污染物产生情况如下图所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 2.运营期工艺流程简述： 项目用果木、松木、沙柳、柠条和杨柳木等农林废弃物生产生物质颗粒燃料，生产过程不加粘合剂、胶结剂，严格控制入厂原料含水率＜18%，不设烘干工序，仅通过压力成型机进行压缩成型。 （1）粗破碎 项目原料（果木、松木、沙柳、柠条和杨柳木）进厂后，在生产厂房内原料区堆放，采用抓木机放至链板进料输送机送入综合破碎机，破碎机内的刀片能够有效保证物料均匀、连续、稳定的对其进行切片，物料经刀棍切削成木片，经皮带输送机送至摇筛进行筛分，大颗粒木片返回破碎机进行二次破碎，小颗粒木片经皮带输送机送至木片堆放区暂存。破碎和筛分粉尘经集气罩收集管道引入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，该工序主要产生粉尘和噪声。 细粉碎 小颗粒木片经皮带输送机输送，采用1200皮带自卸除铁器除铁后，由四轴输送绞龙送至粉碎机，粉碎室采用宽式外型，破坏物料环流，宽式筛面适合于细粉碎，真空熔结锤片使小颗粒木片在粉碎机内进行粉碎，粉碎后的物料由卸料器输出经闭风绞龙输送机和推料螺旋输送机送至木屑库进行暂存。粉碎机为全封闭结构，粉尘经底部管道引入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，该工序主要产生粉尘和噪声。 （3）制粒 粉碎好的木屑经绞龙输送机输送至颗粒机，原料在压缩过程中连续经压轮强行挤压进模具小孔后，经过变形成圆柱形颗粒不断挤出，经切刀切断成需求长度，由卸料器输送至接料皮带机。此过程中会产生粉尘和噪声。压力成型过程中不加粘合剂、胶结剂。在挤压成型过程中，会有粉尘产生，颗粒机为全密闭结构，5台颗粒机经集气管道通过引入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，该工序主要产生粉尘和噪声。 （4）筛分 压力成型后的成品经皮带输送机送至振动筛进行筛分，成品经裙边皮带输送机送至成品料仓进行储存，将未成形的废品经回料绞龙输送机送至粗破碎工段进行重复利用。筛分粉尘经集气罩收集管道引入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，该工序会产生噪声和粉尘。 （5）成品包装 成品料仓的生物质颗粒燃料由犁式卸料器经皮带输送机送至双斗打包秤进行装袋，经缝袋输送机送至成品库房进行储存。该工序会产生噪声。 项目生产工艺及产污环节见图2-1，项目生物质制粒设备流程图见附图4。 图2-3 项目生产工艺流程及排污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目占地原为靖边县陕北红沙棘科技有限公司预留用地，靖边县陕北红沙棘科技有限公司已停产，原有的办公楼及厂房由榆林力鸿能源检测有限公司租赁，用于建设靖边物流园区煤炭检测项目，项目用地范围内现有2座闲置库房，本项目保留南侧库房用于成品库，拆除东侧库房建设办公楼，本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等）： 项目区域环境空气质量达标情况判定引用引用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的环保快报（2022­2）中《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中靖边县数据，补充监测项目由陕西盾源检测技术有限公司进行监测，监测取样日期为2022年6月19日～21日。 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标情况判定 陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的环保快报（2022­2）中《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中靖边县数据进行判定。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 达标情况 PM10 年平均质量浓度 µg/m3 58 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 µg/m3 31 35 达标 SO2 年平均质量浓度 µg/m3 14 60 达标 NO2 年平均质量浓度 µg/m3 36 40 达标 CO 第95百分位数 mg/m3 2.3 4.0 达标 O3 第90百分位数 µg/m3 50 160 达标 由上表可知，靖边县环境空气因子均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准规定的浓度限值，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）环境空气质量补充监测 项目环境空气质量现状引用陕西泽希检测服务有限公司2022年2月19日~2022年2月21日对《陕西盛标新材料科技有限公司年产2万吨塑料功能母粒项目》环境质量现状监测报告，陕西盛标新材料科技有限公司位于项目厂区西南980m，满足引用建设项目周边5 千米范围内近3 年的现有监测数据的要求。 （1）监测点位布设 在陕西盛标新材料科技有限公司设1个监测点位，监测点位示意图见附图5。 （2）监测因子 监测因子为：TSP； （3）监测时间及频率 连续监测3天，每天采样24h。 （4）监测分析方法 监测项目按《环境监测技术规范》、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)等相关要求进行监测。 （5）监测结果 环境空气现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状评价结果 监测点位 监测时间 监测结果（µg/m3） 标准值（µg/m3） 达标情况 陕西盛标新材料科技有限公司 2月19日 158 300 达标 2月20日 172 达标 2月21日 143 达标 由监测结果可知，项目所在区域TSP可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、声环境质量现状 项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过现场调查，500m范围内无敏感保护目标，项目环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标 环境 因素 名称 地理坐标 相对厂址 保护 内容 保护目标 东经 北纬 方位 距离/m 地表水 芦河 108.995307 37.631092 N 1400 地表水 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ）Ⅲ类 地下水 厂界外500m范围内无集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地表水资源 潜水含水层 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 土壤 占地范围内 土壤环境质量 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018) |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表3-5 大气污染物排放标准 类别 污染源 项目 标准值 单位 标准来源 废气 施工扬尘 拆除、土方及地基处理工程TSP（周界外最高浓度） 0.8 mg/m3 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 基础、主体结构及装饰工程TSP（周界外最高浓度） 0.7 mg/m3 有组织粉尘 颗粒物 30 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 3.5 kg/h 无组织 颗粒物 1 mg/m3 食堂油烟 油烟 2.0 mg/m3 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） （2）项目无生产废水产生和排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，经园区污水处理厂处理达标后排放，生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-5 污水排入城镇下水道水质标准 序号 单位 B级 PH / 6.5-9.5 BOD5 mg/L 350 COD mg/L 500 氨氮 mg/L 45 总磷 mg/L 8 （3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放限值 》单位：dB（A） 污染源类别 项目 单位 标准来源 取值时段 标准值 施工噪声 昼间 70 dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 夜间 55 厂界噪声 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）3类 夜间 55 （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单中有关规定。 （5）其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目工艺特征和排污特点，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 施工期间裸露地表应及时覆盖、洒水降尘。施工过程应加强环境管理措施，杜绝粗放式施工，拆除原有建筑时采用湿法作业洒水降尘，现场建筑垃圾、渣土及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆及时冲洗、篷布遮盖等，施工场地进行围挡。对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁以减少运输过程道路扬尘。加强施工车辆运行管理与维护保养，可减少尾气排放对环境的污染。严格按照《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》（榆办字〔2022〕11号）的要求，评价提出以下措施和要求： ① 施工过程中使用水泥、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ② 拆除原有建筑时采用湿法作业洒水降尘，干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③ 施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； ④ 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⑤ 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ⑥ 多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或篷布覆盖的运输车进行运输，不得超载，并控制车辆行驶速度，防止运输过程中的飞扬和洒落。 ⑦ 施工期混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 采取以上措施后，项目施工期间对大气环境影响较小，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 ①生活污水 生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘。 ②施工废水 施工废水主要为砂石料洗涤用水和设备冲洗排水等，悬浮物含量较高，悬浮物的主要成分为泥沙，施工单位应在施工场地设置简易沉淀池，施工废水经过沉淀后大部分回用于施工过程相应用水工序，剩余用于施工场地洒水抑尘，通过类比其他施工工地，该措施简单可行 3、施工噪声 （1）施工机械噪声 站场施工主要是施工设备的噪声影响，施工设备对外声环境影响时段主要集中在设备安装，本项目环评建议采取以下措施确保施工噪声满足国家标准： ①选用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声，使其向周围生活环境排放的建筑噪声符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 （2）运输车辆噪声影响 施工车辆进出施工场地对周围环境敏感点的影响可通过控制运输时间，路过村庄时减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。 4、固体废物 建筑垃圾：建筑施工过程产生的建筑垃圾应有计划堆放，尽量回收利用，可作场地内地基处理和低洼处回填、铺垫等使用，拆迁产生的建筑垃圾和施工过程中多余部分按当地城建、环卫部门和环境管理部门要求运往指定建筑垃圾堆放场集中处置。 生活垃圾：施工人员生活垃圾集中收集后，统一清运至指定垃圾收集点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 ①破碎、筛分、造粒工序生产粉尘 项目破碎、粉碎、筛分及制粒工序在全封闭生产厂房内进行，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册）》对应本项目破碎、筛分、造粒产污系数为 0.000669t/t-产品。项目生物质颗粒燃料生产规模为10万吨，年生产天数为330天，工作时间为16h，年运行时间为5280h，因此，破碎、筛分、造粒工序粉尘产生量为66.9t/a，12.67kg/h，破碎机、摇筛和振动筛上方设置集气罩，粉尘由集气罩收集经管道引入布袋除尘器，粉碎机和颗粒机均为密闭结构，含尘气体经管道引至布袋除尘器，各工序粉尘共用1套脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，除尘风量为10000m3/h，收集率为95%，有组织粉尘产生量为63.56t/a，有组织粉尘产生速率为12.04kg/h，产生浓度为1204mg/m3。布袋除尘器除尘效率不低于99%，粉尘排放量为0.64t/a、排放速率为0.13kg/h，排放浓度为12mg/m3；无组织粉尘产生量为3.34t/a，采用全封闭车间阻隔后，无组织粉尘排放可减少60%，排放量为1.34t/a。 ②储存、转运粉尘 木屑在生产厂房内储存、转运及上料时会有一定的粉尘产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（P332）中给出的“物料转运至储仓”产污系数为0.02kg/t物料，项目原料用量为10万t/a，则无组织粉尘产生量为2t/a。生产厂房为全封闭结构，采用全封闭皮带输送机和螺旋输送机，经车间阻隔后可使粉尘降低60%左右，则无组织粉尘排放量约0.8t/a。 ③道路运输扬尘 项目原料运入与产品的运出全部为汽车运输，进厂的原料为枝条，出厂的生物质颗粒燃料成品采用袋装，均不产生扬尘，且项目厂区内运输距离较短，因此，项目物料运输过程中产生的道路扬尘较小，通过采取厂区道路全部硬化，定期清扫路面，实施洒水抑尘，厂区道路扬尘忽略不计。 ④食堂油烟废气 项目员工就餐人数平均约20人，年工作时间330天，厨房设2个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型饮食业单位，厨房设油烟净化器，净化效率85%。人均食用油用量约30g/人·d，则耗油量约144kg/a。油烟产生量约占耗油量的2.83%，则油烟产生量约4.07kg/a。 食堂每天工作时间约2h，基准排风量约2000m3/h，油烟产生浓度约4mg/m3，产生速率0.008kg/h，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放，排放量0.61kg/a、排放速率0.0012kg/h，排放浓度0.6mg/m3。 （2）废气污染物产排污情况 项目大气污染物产生及排放情况见下表。 表4-1 废气有组织污染源源强核算结果 产污环节 污染物 排放形式 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 是否为可行技术 产生浓度(mg/m3) 产生量 (t/a) 工艺 效率(%) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 破碎筛分制粒 DA001 颗粒物 有组织 1204 63.56 布袋除尘 +15m高排气筒 99 12 0.13 0.64 5280 是 无组织 / 3.34 密闭厂房 60 / / 1.34 5280 是 原料储存转运 / 颗粒物 无组织 / 2 密闭厂房 60 / / 0.8 7920 是 食堂油烟 DA002 油烟 有组织 6.37 0.03 油烟净化器 85 0.96 0.0038 0.0046 660 是 （3）废气排放达标情况 根据计算，项目破碎、筛分、造粒工序粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001），粉尘排放浓度为12mg/m3，排放速率为0.13kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值120mg/m3、排放速率3.5kg/h的要求；食堂油烟排放浓度0.6mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2mg/m3规定。 （4）污染治理技术可行性分析 布袋除尘器工作原理：含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布 袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器 的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气 包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布 袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。布袋除尘器除尘效率高达99%以上。因此，废气技术措施可行。 （5）废气排放口基本情况 项目废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 大气排放口基础信息表 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度℃ 排放速率kg/h 排放口类型 经度 纬度 DA001 粉尘排放口 颗粒物 108.994449 37.618303 15 0.5 20 0.13 一般 DA002 油烟排放口 油烟 108.995307 37.617552 / / / 0.0038 一般 （6）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目废气监测计划见下表。 表4-3 运营期大气污染源监测计划表 产污环节 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 破碎筛分制粒 排气筒DA001 颗粒物 排气筒出口设1个点 1 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 厂界无组织 颗粒物 厂界外上风向10处1个、下风向10m处3个 4 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 2、废水环境影响分析及治理措施 （1）地表水环境影响分析 项目无生产废水，生活污水产生量为1.04m3/d（343.2m3/a）。生活污水采用化粪池处理，污染物排放浓度可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》中B级限值要求，经园区污水管网排入园区污水处理厂处理达标后排放。 （2）靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂 靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂建设地点位于靖边县杨桥畔镇经济技术开发区园区祥和大道、绿洲路与宁朔街相交处的左侧。污水厂服务范围为靖边县经济技术开发区中小企业版块、杨桥畔镇（具备污水收集条件的村）两个片区工业污水与生活污水。废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。 靖边县经济技术开发区桥畔镇污水处理厂于2015年建设，污水处理工艺为厌氧水解酸化+A/O的强化预处理脱氮除磷，其设计规模为0.5万立方米/日，一期处理规模达到0.1万立方米/日。根据现场调查，本项目地处靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂收水范围内，且靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂余量尚足。此外，项目污水主要为生活污水，并设置化粪池预处理，经处理后生活污水排放符合靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂收水水质要求。综上分析，本项目废水依托靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂处理废水是可行的。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），以及项目运营期环境污染特点，生活污水排入市政污水管网，故废水不进行监测。 3、噪声环境影响分析 （1）主要噪声源强及距离 项目主要噪声源为破碎机、粉碎机、颗粒机以及风机等设备运行产生的噪声，其声级值为75～90dB（A）。项目主要噪声源源强见表4-4。 表4-4 主要噪声源一览表 噪声源位置 声源名称 数量 (台) 防治前声压级（dB(A)） 治理措施 防治后声压级（dB(A)） 生产厂房 破碎机 1台 90 基础减振、厂房隔声 75 摇筛 2台 80 70 粉碎机 2台 85 70 颗粒机 5台 80 65 振动筛 1台 80 65 皮带输送机 9台 70 60 空压机 1台 90 75 车间外 除尘器风机 1台 90 基础减振 80 （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）中推荐的模式预测厂界环境噪声。预测方法为室外声源采用户外声传播衰减模式，室内声源等效为室外声源后采用户外声传播衰减模式，且只考虑几何发散衰减。 ①室内声源至预测点A声级 车间内第j个室内声源在车间围护结构处的 式中： ——室内第j个声源的A声功率级，dB(A)； ——指向性因数，通常指无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； ——房间常数，，为房间内表面积，m2，为平均吸声系数； ——室内第j个声源至围护结构的距离，m。 当室内为等效扩散声场，按下式计算靠室外围护结构处的声压级 式中： ——围护结构处的隔声量，dB(A)。 ②室外声源至预测点A声级 式中：——第i个声源在参考位置r0的A声级，dB(A)； ——第i个声源到预测点的距离，m。 （3）预测结果及评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，由于项目夜间不生产，仅对昼间噪声进行预测，预测结果见表4-5。 表4-5 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位 预测值 标准值 达标情况 东厂界 48 65 达标 南厂界 52 达标 西厂界 47 达标 北厂界 58 达标 由于声源设备大都安装在车间厂房内，通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，经预测，项目厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准值。项目每天生产10小时，且项目周围50m范围内无声环境敏感点，因此，项目运营期噪声对环境影响较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划如下表4-6： 表4-6 运营期噪声监测及管理计划一览表 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 厂界噪声 Leq(A) 厂界四周外墙1m处 厂界4个点 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 4、固体废物影响分析及措施 项目运营期主要工业固体废物有除尘灰、不合格成品、生活垃圾、废润滑油等。 ①除尘灰 根据工程分析，项目除尘灰收集量为63.56t/a，收集后回用于生产。 ②不合格成品 项目在生产过程中产生的不合格成品按产量的0.01%计，不合格成品产生量为10t/a，全部回用于破碎工序。 ③生活垃圾 项目劳动定员20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，年工作240d，则生活垃圾产生量为2.4t/a，生活垃圾分类收集后定期由环卫部门清运处置。 ④废润滑油 项目移动车辆在杨桥畔镇维修保养，设备机械保养维护过程中产生少量废润滑油，属于危险废物，废物代码900-249-08，产生量约为0.25t/a，使用专用容器盛装，存放于危废暂存柜内，定期交由有资质单位处置。 根据危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求，总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 （1）危险废物贮存要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 （2）危险废物转移要求： ①建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②建设单位每转移一次同类危险废物，应当填写一份联单。每次有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 ③建设单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 （3）危险废物日常管理要求： ①由专人负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存所的危废都要记录在案，做好危险废物排放量及处置记录。 ②危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ③危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 表4-7 项目危险废物处置情况一览表 危废名称 危废类别 危废代码 产生量 产生装置 形态 危险特性 污染防治措施 环境管理要求 废润滑油 HW08 900-214-08 0.25t/a 设备及维修工具 液态 T 暂存危废箱，委托有资质的单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定 表4-8 固体废物处置情况一览表 类别 名称 产生环节 产生量（t/a） 利用处置方式及去向 环境管理要求 生活垃圾 生活垃圾 职工生活 2.4 生活垃圾定期送往当地城镇垃圾收集点 《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）有关要求 一般固废 收集尘 破碎、筛分，制粒工序 63.56 回用生产 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求 不合格成品 10 回用生产 5、地下水、土壤影响分析及措施 本项目废气污染因子为颗粒物，不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，通过对生产厂房、库房地面及厂区道路采取硬化处理，对土壤和地下水污染影响较小。 6、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，则本评价不明确运营期生态保护措施。 7、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列风险物质，风险水平较低。 8、辐射环境影响 项目不涉及电磁辐射影响。 9、机械环境管理要求 （1）加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。 加强非道路移动机械 的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。非道路移动机械维修 企业应配备必要的排放检测及诊断设备，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录。 （2）建立在用非道路移动机械登记制度。 鼓励有条件的地方，对需要重点监控的在用非道路移动机械进行登记，并对其排放状况进行监督检查。 （3）加强对再制造发动机的排放管理。 对装用再制造发动机的非道路移动机械，再制造发动机的排放性能指标应不低于原机定型时的排放要求，且只 能作为配件进入发动机配件市场，用于替换同等排放水平的发动机。 （4）加强非道路移动机械的噪声控制。 禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 10、环保投资 项目总投资1500万元，其中环保投资47.8万元，占总投资的3.19%，项目环保投资见表4-9。 表4-9 环保投资一览表 类别 污染源 防治措施 数量 环保投资（万元） 废气 破碎、筛分、制粒 集气罩+脉冲式布袋除尘器处理+15m排气筒进行排放，除尘效率99% 1套 28.6 食堂油烟 油烟净化器 1套 2.0 道路扬尘 路面硬化，洒水抑尘，限载限速 1套 2.0 废水 生活污水 化粪池1座，排入园区污水管网 1座 2.0 噪声 生产及除尘设备 选用低噪声设备、风机加装消声器、厂房隔声 10.0 运输车辆 设置减速带、限鸣标识 1.0 固废 不合格成品 回用生产 / 生活垃圾 生活垃圾分类收集桶 1.0 除尘灰 回用生产 / 废润滑油 危废暂存箱，交给有资质单位处置 1.2 合计 47.8 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 破碎、筛分、制粒排气筒DA001 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器+高15m排气筒，除尘效率99% | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  |  | 食堂油烟排气筒DA002 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 无组织 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 厂房阻隔 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  |  | 物料储存，转运 | 颗粒物 | 全封闭生产厂房，全封闭皮带走廊和 螺旋输送机，厂房阻隔，抑尘效率60% |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS | 化粪池1座，排入园区污水管网 | 合理处置 |
| 声环境 | 破碎机、摇筛、粉碎机、颗粒机、筛分机、空压机及风机等 | Leq(A) | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格成品和除尘灰回用生产；生活垃圾分类收集后，生由环卫部门清运处置；废润滑油暂存危废暂存箱，交有资质单位处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、一般防渗区：一般防渗区主要为生产厂房和成品库等，本项目一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）II类场地进行地面防渗设计。 2、简单防渗区：除重点防渗、一般防渗外，如办公楼和厂区道路采用一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 厂区进行硬化和绿化 |
| 环境风险 防范措施 | （1）环境风险管理措施 配备专职环保人员，制定突发环境事件应急预案并在环保管理部门备案，配备应急物资，确保发生突发环境事件开展救援。制定环境管理制度和操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度。 （2）危险废物贮存过程的风险防范措施 危险废物贮存设施应配备消防设施等； （3）生产风险防范措施 各类物料按要求进行分区、分类存放，并在各类存放区设置标识，车间地面进行硬化，防渗处理； |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策和相关规划要求，严格落实报告提出的各项污染防治、生态保护措施后，工程对环境的污染和生态影响可降低到当地环境能够容许的程度，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.78t/a | 0 | 2.78t/a | 0 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.4t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 不合格成品 |  |  |  | 10t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 63.56t/a | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.25t/a | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①