# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：靖边县人民医院河东分院综合改造工程

建设单位（盖章）：      靖边县人民医院

编制日期：          2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边县人民医院河东分院综合改造工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-610824-04-01-701744 |
| 建设单位联系人 | 盛*东 | 联系方式 | 133****4318 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）榆林市靖边县（区）张家畔乡（街道） 南关东街 （具体地址） |
| 地理坐标 | （东经： 108 度 49 分 26.305 秒，北纬： 37 度 34 分 51.983 秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 49-108医院、专科防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）服务采供血机构服务、基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 靖边县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 靖政审批投发[2022]23号 |
| 总投资（万元） | 2400 | 环保投资（万元） | 41 |
| 环保投资占比（%） | 1.7 | 施工工期 | 已建成 |
| 是否开工建设 | (否 (是：已建成投运，2022年4月初组织实施对河东分院的改造工程，并于2022年11月7日正式开诊。 | 用地（用海） 面积（m2） | 6024.5 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价设置情况判定 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表，本项目专项评价设置原则见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置情况判定 专项评价类别 设置原则 专项评价设置情况判定 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 不涉及 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 不涉及 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 无 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与国家产业政策的符合性 本项目为二级乙等综合医院建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于鼓励类中三十七类“卫生健康”中第5项“医疗卫生服务设施建设”。此外，项目于2022年2月17日取得靖边县行政审批服务局“关于靖边县人民医院河东分院综合改造工程可行性研究报告的批复”，同意项目建设，综上所述，项目符合国家产业政策。 2、地域相关政策相符性分析 本项目建设与地域相关政策相符性分析见表1-2。 表1-2 与相关规划符合性分析 文件名称 规划相关内容 本项目建设情况 符合性 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号） （二）加强规划布局和用地保障各级政府要在土地利用总体规划和城乡规划中统筹考虑健康服务业发展需要，扩大健康服务业用地供给，优先保障非营利性机构用地。新建居住区和社区要按相关规定在公共服务设施中保障医疗卫生、文化体育、社区服务等健康服务业相关设施的配套。 项目位于靖边县南关东街，为非营利性综合医院，可为靖边县城区居住人口提供更充分的医疗健康保障。 符合 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 构建高质量医疗卫生服务体系。争创国家区域医疗中心，开展省级区域医疗中心建设，建立健全临床专科、重点学科、短缺资料学科发展体系，建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心，完善急诊急救网络。推进县级医院综合能力提升。深化医药卫生体制改革，完善分级诊疗制度，推进紧密型医联体建设，做实做细家庭医生签约服务。发展“互联网+医疗”，推广远程医疗服务。完善现代医院管理制度，健全基本药物制度。 本项目为综合医院，为民众提供医疗卫生服务 符合 《榆林市经济社会发展总体规划（2016～2030年）》 实施县城基础设施提升工程，着力抓好供水、道路和管网建设改造、污水和垃圾处理设施、城区绿地以及学校、医院、文化体育场所等建设，推进城市地上和地下管廊、海绵城市建设。 项目属于二级综合公立医院，属于靖边县完善县城医疗系统。 符合 《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案〉的通知》（榆办字〔2022〕11号） 清洁取暖改造行动。严格按照《榆林市冬季清洁取暖工作实施方案(2021- 2023)》要求，加快构建以集中供热、天然气供热为主，以电热、光热、风热等为辅的清洁取暖体系，各县市区对城市建成区、农村地区(包括城乡结合部)实施热源清洁化和用户侧既有建筑外墙保温改造。 本项目位于城区，供暖由榆炼余热锅炉供给，生活饮用热水采用电加热，不涉及高污染燃料。 符合 建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” 项目利用原榆炼靖京中心医院已建成综合楼体，仅为拆除更换医院内设备、实施重新装修等，施工期影响很小。 《靖边县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 扩大医疗教育等公共服务供给。加快一批医疗卫生服务中心的建设，不断提高公共卫生应急能力和卫生综合服务能力，有力保障人民群众身体健康和生命安全。新建、改扩建一批城区中小学，引进优质教育资源，建设一所国有民办、理念先进的十二年制学校，有效解决城区“大班额、上学难”问题。做好镇、村(社区)养老互助、失独家庭、退役军人、党群服务设施等的建设。在东新区新建加油、加气、停车综合服务站，有效保障东新区公用事业领域能源供给。 项目为综合医院，可满足了当地居民就医需要。 符合 靖边县“十四五”医疗卫生服务体系规划 鼓励社会办医原则。合理确定公立医院数量，为社会资本举办医疗机构预留空间。在公立医院基本满足我县居民基本医疗服务需求的情况下，优先设置社会资本举办的、资源稀缺的专科医疗机构，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制和优势互补、有序竞争的发展格局。 项目为非营利性综合医院，可为靖边县城区居住人口提供更充分的医疗健康保障。 符合 3、项目与榆林市多规合一符合性分析 根据榆林市人民政府办公室榆政发[2016]40号文关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》中相关规定，依据“榆林市投资项目选址‘一张图’控制线检测报告” （2022（5242）号）（附件），本项目位于靖边县，项目建设不涉及生态红线，符合多规合一检测均符合相关要求，具体分析见表1-3。 表1-3 项目“多规合一”分析表 内容 检测结果及意见 本项目符合性 文物保护线分析 不涉及 符合 生态红线叠加情况 不涉及 符合 林地规划分析 建设用地（非林地） 符合 土地利用现状分析 科教文卫用地及交通服务场站用地 符合 矿区图层分析 不涉及 符合 基本农田保护图斑分析 不涉及 符合 土地用途区分析 城镇建设用地区 符合 建设用地管制区分析 允许建设区 符合 供地项目分析 不涉及 符合 批地项目分析 不涉及 符合 登记发证数据分析 不涉及 符合 电磁环境保护区 不涉及 符合 4、项目“三线一单”符合性分析 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于重点管控单元，项目符合《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求，相符性见表1-4，分区管控单元见附图4。 |

|  | 表1-4 项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求符合性分析 适用范围 管控维度 管控要求 本项目情况 符合性 总体要求 空间布局约束 1.以生态保护红线为核心，严格保护各类自然保护地和特色自然景观风貌，建设和修复生态空间 网络，构筑以自然资源集中分布区域为生态源地、重要自然保护地为生态节点、河流水系廊道为 纽带的“三廊三带多点”的生态安全格局。基于区域生态安全格局，维育以黄土高原生态屏障、长城沿线防风固沙林带为主的陕北“一屏一带”生态屏障，重点协同建设“北部防风固沙生态屏障、东部黄河沿岸水土流失防治带、南部黄土高原水土流失防治带”三条防风固沙固土生态带。 2.构建“一核三区、一轴二带”绿色低碳、多极多元的产业空间布局结构。其中三区，北部煤电化工发展区包括榆阳、横山、神木、府谷4个县市区，依托榆神工业区、榆横工业区、神木高新 区、府谷煤电化工业区等重点园区发展以煤为主的煤炭、煤电、煤化工等能源化工主导产业和有 色、新能源、装备、建材、物流、文化旅游等产业。西部油气综合利用区包括定边和靖边两县，依托靖边能源化工综合利用产业园、定边工业新区等重点园区，发展原油、天然气、油气化工等产业，加快培育风能和太阳能等新能源产业。南部生态产业区包括南部六县，重点发展建材、特色轻纺和文化旅游、现代物流等产业，培育农产品加工产业集群。 另外，在榆林市老城区、高新区、横山新区、东沙新区、芹河新区、空港生态区等组团，重点发展现代服务业、特色轻纺、装备、战略性新兴产业以及都市农业等。 3.建设世界一流高端能源化工基地。推动兰炭全产业链升级改造，重点发展北部煤电化工发展区 （榆神工业区、榆横工业区、神木高新区、榆阳产业园区、府谷循环经济产业区），西部油气综合利用区（靖边经济技术开发区）和榆佳经济技术开发区，完善其他县域的产业园区建设。 3.“两高”项目的准入需严格执行中央和我省相关政策。严格“两高”项目准入，石化、现代煤 化工项目纳入产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 4.以“一山（白于山）、四川（皇甫川、清水川、孤山川、石马川）、四河（窟野河、秃尾河、 佳芦河、无定河）、三区（长城沿线沙化土地治理区、定边北部盐碱地整治区、沿黄水土流失治理区）”为生态修复重点修复区域，协同推进“南治土、北治沙、全域治水”，打造黄土高原生态文明示范区，构筑黄河中游生态屏障。 5.沿黄重点县市区工业项目一律按要求进入合规工业园，严控高污染、高耗能、高耗水项目。 项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线；项目位于无定河流域，为医院建设项目，不属于高污染、高耗能、高耗水项目。 符合 污染排放管控 1.水污染防治：全面加强城镇生活污水处理设施建设和运行管理；因地制宜建设农村污水处理设 施，有效减少农村污水直排现象，到 2025 年，城市、县城污水处理率分别达到 95%、93%；展入河排污口、饮用水水源地以及黑臭水体专项整治，到 2025 年，水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，消除国考劣Ⅴ类断面（不含本底值影响的断面）和城市黑臭水体。 2.大气污染防治：强化区域联防联控、多污染物协同治理以及重污染天气应对；调整优化能源结构，控制温室气体排放，打造低碳产业发展格局。 3.土壤污染防治：加强农用地分类成果应用；实施土壤污染状况调查、治理及修复等措施 4.固体废物污染防治：2025 年底前，市中心城区污泥无害化处理率达到 95%以上，其他县市区达到80%以上；促进生活垃圾减量化资源化无害化，全市城镇生活垃圾无害化处理率进一步提升。 5.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市化工、建材等行业超低排放改造。以“两 高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。 新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的区域污染物削减措施，腾出足够的环境容量。 6.农业源污染管控：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。 项目废水预处理后达标排入市政污水管网，经靖边县污水处理厂处理达标后排放，不属于高污染、高耗能、高耗水项目。 符合 环境分险防控 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。各级人民政府及其有关部门和企事业单位， 应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 2.加强饮用水水源地环境风险管控。编制水源地突发环境事件应急预案，定期开展环境应急演练，提升应急监管能力。 3.禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处 理厂污泥、清淤底泥等。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。加强土壤污染重 点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。到 2025 年，受污染耕地安全利用率达 95%，重点建设用地安全利用率得到有效保障。 4.重点加强化工园区环境风险防控。 5.加强危险废物、核与辐射等领域环境风险防控。 项目设专职环保人员一名，负责医院环保相关工作，采取环境风险防范措施，加强危险废物的环境风险管控。 符合 资源利用效率要求 1.到 2025 年，全市单位地区生产总值能源消耗强度较 2020 年下降 13.5%，单位地区生产总值二氧化碳排放较 2020 年降低 18%，全市清洁取暖率达到 70%。 2.完善节能减排约束性指标管理，加强高能耗行业能耗管控，大力实施锅炉窑炉改造、能量系统优化、余热余压利用等节能技术改造。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗等达到清洁生产先进水平。 3.基于资源利用上线合理布置资源利用，落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的 策略，坚持开源节流、循环利用，统筹生活、生产、生态用水。严格实行水资源总量和强度控制， 建设高效节水灌溉示范区，强化化工、建材等高耗水行业生产工艺节水改造和再生水利用。实施矿井疏干水、雨水和中水回用工程。到2025年，榆林市万元GDP 用水量较2020年下降3.5%；万元工业增加值用水量较 2020年下降2%；灌溉水利用系数不得低于0.58。 4.推动以煤矸石、粉煤灰、气化渣、冶炼渣、工业副产石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。到2025年，全市大宗工业固废综合利用率达到75%以上 项目用水设施满足行业用水定额要求，节约用水。 符合 |
| --- | --- |

|  | 5、选址符合性分析 本项目选址位于靖边县南关东街，设置床位190张，利用榆炼靖京中心医院（职工医院）现有住院综合楼实施改造，现榆炼靖京中心医院所有环保等手续已经移交，本项目主要拆除原医院主楼内各类设施、设备，重新装修建设，但不改变土地性质，仍为医疗卫生用地。项目选址不涉及基本农田，区内无饮用水源保护区、风景名胜区及自然保护区。 项目所在区域给水、供电等公用设施基本齐全，交通便利。项目所产生的废气、废水、噪声、固废、生态经采取本报告中的各种措施后，均能得到有效的治理，对周边环境不会产生明显不利影响。因此，从环境保护方面分析，本项目选址基本可行的。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 榆林炼油厂职工医院综合楼于2003年9月23日，编制建设项目环境影响登记表，并取得当时靖边县环境保护局的审批意见（详见附件），2005年7月21日进行了建设项目竣工环境保护验收申请登记卡的填报，并取得验收意见（详见附件）。后升级改造为靖京中心医院，但由于医院资金欠缺，设备升级等改造工程一直未能落实到位，导致靖京中心医院一直未能履行环保手续，未能投运。 2018年7月28日，根据国资委等六部委《关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见》（国资发改革[2017]134号）、陕西省人民政府《关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作的实施意见》 （陕政发[2017]2号）、榆林市人民政府《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作实施意见的通知》 （榆政办发 「2017]23号）精神和 《靖边县加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作实施方案》（靖政办发[2017]177号）精神，经县政府研究决定，授权和指定靖边县人民医院作为全县中省驻靖国有企业办社会职能和“三供一业”（供水、供电、供暖和物业管理）移交接收与改建工作的唯一承接主体，并由该单位全权负责陕西延长石油（集团）有限公司榆林炼油厂靖京中心医院的接收和运营管理工作。 2019年7月20日，为加快完成靖边县人民医院河东分院（原靖京中心医院）托管运营工作，靖边县人民政府办公室经县政府2019年第9次常务会议研究同意， 出台《关于印发靖边县人民医院河东分院（原靖京中医院）托管运营实施方案的通知》（靖政办发〔2019〕61号），医院交由靖边县人民医院实施升级改造、托管运营，并更名为靖边县人民医院河东分院。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》的规定，本项目属于“四十九、卫生 108医院、专科防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）服务采供血机构服务、基层医疗卫生服务”中“其他（20张床位以下的除外）”，应当编制环境影响报告表。 2022年11月，靖边县人民医院（以下简称“建设单位”）委托我公司承担靖边县人民医院河东分院综合改造工程的环境影响评价工作。我公司相关技术人员在进行资料收集与调研、现场踏勘的基础上，依据国家及陕西省环境保护的有关规定，并按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，编制了《靖边县人民医院河东分院综合改造工程环境影响报告表》。 经现场踏勘，因新冠疫情导致的当地医疗资源短缺等原因，河东分院改造工程迫在眉睫，因此，靖边县人民医院已于2022年4月初组织实施对河东分院的改造工程，主要包括装修改造、设备安装、供氧系统改造等工程内容，并于2022年11月7日举行投运仪式，正式开诊。 根据现场调查，医院建设内容主要为：对原靖京中心医院实施改造装修、建设专业检验室、放射防护、供氧系统。设置床位190张，设内科、外科、耳鼻喉、眼科、牙科、检验中心、妇科、儿科、急诊科、放射科等科室；本项目于1楼放射科内设1台DR机及1台CT机，项目设置的DR机及CT机在运行时可产生穿透能力较强的X线和电磁波等辐射，建设单位另行委托有资质单位单独办理辐射环境影响评价手续，不在本次评价范围内。 1、项目建设地点 本项目位于榆林市靖边县张家畔街道南关东街，北侧紧邻榆炼厂前路、南临幼儿园及新庄派出所、西临南关东街、东临文化广场；项目地理坐标为东经108°49′26.305″，北纬37°34′51.983″。建设项目地理位置详见附图1。 2、项目建设内容 本项目主要拆除所有原医院楼内各类设施、设备，利用建筑物楼体实施重新装修建设，设置床位190张，设内科、外科、耳鼻喉、眼科、牙科、检验中心、妇科、儿科、急诊科、放射科等科室。最大门诊流量500人次/d。项目不设传染科和洗衣房，床单被套统一由靖边县人民医院（总院）发放，可确保床单、被罩均经过清洗、消毒处理后，用于本项目使用；项目医院手术为小型手术；1楼放射科的辐射评价不在本次评价范围内。项目主要建设内容详见表2-1，科室布置情况见表2-2。 表2-1 项目主要组成内容一览表 类别 工程组成 建设内容 备注 主体工程 门厅及综合楼 利用原靖京中心医院建构筑物，对内部实施装修、新增设备（原医院内设施、设备全部实施拆除）。占地面积1522m2，其中，门厅为两层建筑，占地面积为440m2；综合楼为10层建筑（地上9层，地下1层），占地面积为1082m2。，一层为门诊大厅、挂号药房、放射科、急诊科；二层妇科、儿科、医保办；三层内科、外科、耳鼻喉、眼科、牙科、检验中心；四至八层为住院部；九层为手术室；十层为上人屋面、设备层；地下一层为设备间、库房。结构类型为框架架构，基础类型为独立基础。 原建筑内新增设备、装修 辅助工程 行政办公楼 利用原医院建构筑物，对内部实施装修，该楼体位于综合楼东侧位置，为一栋3层建筑，与综合楼通过走廊链接，内设综合行政办公区域及食堂，其中一层为食堂，可同时容纳200人就餐；二层、三层设置行政办公区域。一层东北角位置设置医疗废弃物暂存间一间，占地20m2。 原建筑内装修 公用工程 供水 项目供水由市政供水管网供给，泵房设置于综合楼负一层设备间内。 利旧 排水 项目废水经院内污水站处理后达标后排入市政管网，进入靖边县污水处理厂处理达标后排放。 新建 供电 设置配电箱，接入市政电网，发电机房位于主综合楼负一层，设置1台柴油发电机，发电机功率为1200KW。 新建 供暖制冷 医院供暖系统仍利用原靖京中心医院供暖系统，采用榆炼厂供暖系统实施供暖，并于医院主综合楼负一层设备间设置换热站一处，采暖期6个月；制冷采用分体空调，不设中央空调，仅于CT室、手术室等需要制冷区域设置分体空调。 利旧+新建 供氧 外购成品瓶装医用液氧气瓶，液氧钢瓶最大存放量40L×11瓶，对项目实施供氧，位于行政办公楼南侧。 新建 环保工程 废气 医院食堂采用天然气清洁能源，并在食堂内置集烟罩，油烟通过油烟净化机（净化效率≥85%）处理后经专用烟道从食堂楼顶排出。 新建 备用柴油发电机排气经专用管道楼顶排放 新建 针对污水站废气，设置地埋式污水站，收集恶臭气体进入生物除臭处理装置处理后，排入大气。 新建 废水 排水体制采用污、废分流制。餐饮废水经隔油池预处理后，同其余废水一起排入化粪池及污水处理站进行处理。项目污水站采用“预处理（隔油+化粪池）+格栅+调节+A/O污水处理+沉淀+消毒（二氧化氯发生器）”工艺，处理规模为100m3/d。 新建 噪声 项目产噪设备位于主综合楼负一层设备间内，采取室内隔声，加强设备维护管理；并对出入医院车辆，设置禁止鸣笛警示牌。 新建 固废 医疗废物设置专用的医疗废物收集箱若干，分散布置于每层各业务用房内，并于污水处理站西侧位置设置医疗废弃物暂存间一间，占地20m2。详见项目平面布置图。 新建 危废间设置于医疗废物间南隔壁，占地10m2，项目危废暂存后定期交由有资质单位处理。 新建 生活垃圾设置若干垃圾桶，定期收集后，交由环卫部门处理； 新建 表2-2 项目各层布置表 楼层 综合楼内科室设置 行政办公楼设置 1F 门诊大厅、挂号药房、放射科、急诊科 食堂（可同时容纳200人） 2F 妇科、儿科、医保办 行政办公 3F 内科、外科、耳鼻喉、眼科、牙科、检验中心 行政办公 4F~8F 住院部 / 9F 手术室 / 10F 上人屋面、设备层 / -1F 设备间、库房 / 3、项目主要设备 项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 1 悬吊DR X线摄影机 Neupioneer DR MD 1台 2 AGFA胶片打印机 DA5302 2台 3 CT机 ANATOM16 1台 4 全自动血细胞分析仪 WD-3000 1台 5 全自动凝血分析仪 CS-5100 1台 6 血沉仪 Monitor-100 1台 7 电解质分析仪 PL2100 1台 8 心电图机 CM1200B 1台 9 N900超声诊断系统 N900 2台 10 迈瑞DC-6彩色超声 DC-6 1台 11 肺功能测试仪 FGC-A+ 1台 12 听力计 AD104 1台 13 数字化心电工作站 EcgExplorer500C 1台 14 动态心电血压记录仪 CB-1304-C 1台 15 尿液分析仪 URIT-180 1台 16 生化分析仪 URIT-8400 1台 17 医用离心机 KL02A 1台 18 医用离心机 TL80-1 1台 19 全自动化学法光酶面仪 Tethys85 1台 20 幽门螺杆菌（HP)测试仪 HUBT-20P 1台 21 连体式牙科综合治疗台 TS-TOP303 1台 22 雾化机 10台 注：由于本项目同时涉及到X光机、CT等辐射项目的建设，按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，辐射项目的建设须单独进行辐射环境影响评价，由建设单位另行委托其它有资质的评价单位承担并向环保主管部门单独申报，本次评价不包含辐射项目的评价内容。 4、主要原辅材料 项目原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 原辅材料及能源消耗表 类别 名称 年耗(售)量 备注 主要原辅材料 医疗药品 西医药品等 根据需求计划购买 外购 中成药品等 外购 医疗器具 医用检验 外购 采血针及常规管、凝血管等 外购 一次性注射器及输液器械 外购 一次性手套 外购 一次性帽子 外购 一次性口罩 外购 棉、纱、绷带 外购 一次性针头 外购 消毒剂 消毒液 根据需求计划购买 外购，不大于一周储量 双氧水 碘伏（500mL/瓶） 75%乙醇 氧气 氧气瓶 外购成品氧气瓶 检验室 各类检测试剂盒 根据使用量制备或购买 污水站 盐酸（35%） 0.1t 外购 氯酸钠 0.05t 外购 能源 电 50万kW·h 当地城市供电网 水 3.14万m³ 项目所在地自来水 5、公用工程 （1）给排水工程 ① 给水：本项目供水由市政管网供给，水质和水量均能满足项目用水要求。主要包括门诊用水、病房用水、医务人员用水。项目用水量以《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020）为依据进行核算。 门诊用水：项目门诊最大接诊量500人次/d，门诊用水定额为12L/病人·次，用水量为6m3/d（2190m3/a）。 病房用水：项目设置190张床位，所在病房均设有单独卫生间，用水定额为250L/床·d，病房用水量为54.5m3/d（1.99万m3/a）。 医务人员用水：项目医护人员及行政管理人员217人，用水定额为150L/人·班，医护人员用水量为38.7m3/d（1.41万m3/a）。 项目用水量约为99.2m3/d，3.62万m3/a。 ② 排水： 项目不设洗衣房，无洗衣废水；医学影像科照片均采用激光打印，无洗印废水产生；口腔科主要采用环氧树脂，不使用含汞药剂，假牙采购成品，废水主要含有病原体和血液等，无含汞废水、含铬废水废水；检验科常规检验、生化免疫等过程中直接采用试剂盒，残留的废液随检验样本（如血液等）作为医疗废物收集至医院的医疗废物暂存间，交由医疗废物处置单位处置，无含氰废水及其他重金属废水产生。 项目运营期间产生废水主要为：门诊废水、病房废水、医务人员办公生活用水。 本项目废水产生量按用水量80%计，则废水产生量约为79.36m3/d（2.90万m3/a）。本项目对于上述污水设置一套地埋式污水处理站，处理规模为100m3/d，对医院污水进行生化及消毒处理，符合《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）相关要求。 项目给排水情况详见表2-5及图2-1。 表2-5 项目用水及污水排放情况一览表 用水项目 用水量标准 规模 用水量 排放量 m3/d m3/a m3/d m3/a 门诊患者用水 12L/人·d 500人/d 6 2190 4.8 1752 住院患者用水 250L/人·d 190床 47.5 17337.5 38 13870 医务人员用水 150L/人/班 217人 32.55 11880.75 26.04 9504.6 合计 / / 86.05 31408.25 68.84 25126.6 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 设置配电箱，接入市政电网，发电机房位于主综合楼负一层，设置1台柴油发电机，发电机功率为50KW。 （3）采暖、制冷 采暖：医院供暖系统仍利用原靖京中心医院供暖系统，采用榆炼厂余热供暖系统实施供暖，于主综合楼负一层设置换热站一座，采暖期6个月。 制冷：制冷采用分体空调，不设中央空调，仅于CT室、手术室等需要制冷区域设置分体空调。 （4）消毒 ①医疗器材及内部消毒 医疗器材在消毒中心集中消毒，采用高温蒸汽灭菌以及环氧乙烷灭菌；对地面、房间等采用紫外线和喷洒消毒剂的方式消毒，采用的消毒剂为过氧乙酸消毒剂和84消毒液。 ② 预消毒 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）5.1 中 “医疗机构病区和非病区的污水，传染病区和非传染病区的污水应分流”。本项目设独立化粪池，医院各科室产生的所有废水均采用二氧化氯预消毒后排入独立化粪池。 二氧化氯消毒时现用现制备，用盐酸和氯酸钠进行制备。 6、平面布局及合理性分析 总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。厂区平面布置见附图。 项目利用原榆林炼油厂靖京中心医院已建成的东部综合楼及中部医院综合楼等实施改造，拆除内里破旧设备等，并对其实施重新装修改造。其东部综合楼设置行政办公、食堂等区域，其中一层为食堂，二层、三层设置行政办公区域。该楼栋同门厅及医院综合楼通过走廊链接，医院综合大楼为10层建筑，分布不同科室，并于地下一层设置设备间、库房等。西侧区域设置预检分诊中心，为活动板房设置，病人进入预检、分诊位置。院前设置广场及污水处理站。项目设备均设置于主综合楼负一层设备间内，对周围环境影响较小，污水站设置于医院西北侧临道路位置，医疗废物暂存间设置于污水站西侧位置，便于运出，远离综合楼设置。综上所述，项目区域内供水、供电、排水基础设施配套齐全，建筑结构基本完善，功能分区明确，各区域相对独立，环保设施设置合理完善。项目建成后具备良好的外部交通条件，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。 7、劳动定员及工作制度 全院计划人员编配 217 人，医务人员 81 人，护理人员 62 人，行政后勤人员 74人。项目全年年工作365天，工作制度采用两班制，每班12小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期产污情况： 项目已建成，施工期影响已经结束。 二、运营期产污情况 项目属于医疗社会服务行业，为来院就医的病人提供专业的诊断治疗服务。病人通过看诊、检查，病情较轻者拿药后离开，较重者住院治疗后出院。医院服务工作流程及产污环节见下图2-2。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 医院就医流程简述： 看诊：在医院接待区处挂号或预约，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择购药、治疗后离开或者进一步住院化验检查，根据检查结果进一步药物、针剂治疗。产生的污染物主要为医疗卫生用品、药品等医疗废物和诊断过程产生的医疗废水。 检查：主要为来院病人及住院病人进行常规检查（包含各类体液、B超等查体内容），检查过程均采用成品试剂，产生的污染物主要为医疗废物等。 门诊治疗：本院不进行大型手术，仅为门诊小手术室设置，开展门诊小型手术，其他治疗以药物治疗等为主，该过程产生的污染物主要为医疗废物和门诊处产生的医疗废水。 住院治疗：根据检查结果，如需住院观察、治疗患者，进入住院部住院经过药物、针剂治疗，根据治疗结果，患者达到出院标准后，可出院离开。该过程产生的污染物主要为医疗废物和住院部处产生的医疗废水。 DR 室：根据《医用诊断 X 线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目所设的X射线影像系统应按相关环保要求另行申报，办理相关手续，不在本次评价范围内。 综上所述，医院运行过程中产污环节如下： 废气：院内污水站处恶臭及食堂油烟； 废水：项目不设洗衣房，无洗衣废水；医学影像科照片均采用激光打印，无洗印废水产生；口腔科主要采用环氧树脂，不使用含汞药剂，假牙采购成品，废水主要含有病原体和血液等，无含汞废水、含铬废水废水；检验科常规检验、生化免疫等过程中直接采用试剂盒，残留的废液随检验样本（如血液等）作为医疗废物收集至医院的医疗废物暂存间，交由医疗废物处置单位处置，无含氰废水及其他重金属废水产生。因此，废水主要为门诊、病房、医务人员产生的医疗废水。 噪声：换热站噪声及医疗器械设备运行噪声。 固废：生活垃圾及医疗废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目利用榆林炼油厂靖京中心医院已建成综合楼实施建设，项目建设过程中拆除靖京中心医院综合楼等内的所有破旧设施、设备等，仅利用已建成主体楼实施重新装修、购置设备等实施建设。根据现场踏勘，本项目已建成，靖京中心医院内破旧设施、设备已全部拆除、清理，原有的环境污染问题已不复存在。 根据调查，原医院中破旧设备及拆除的建筑垃圾，均实施分类收集，可以回收利用的实施回收利用，不能回收利用的根据当地环卫部门要求处理处置，遗留的少量医疗废物按照相关要求交由有资质单位处理处置。根据现场踏勘调查，原医院内的破旧设施、废物等均进行了合理的处置，原有的环境污染问题已不复存在，且医院运行至今，未收到环保投诉。 靖京中心医院前身为陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂职工医院，为一所非赢利性的现代化的二级乙等综合医院。设立床位49张。榆林炼油厂职工医院于2003年9月23日，编制建设项目环境影响登记表。并同日取得当时靖边县环境保护局的审批意见（详见附件），2005年7月21日进行了建设项目竣工环境保护验收申请登记卡的填报，并于同日取得验收意见（详见附件）。在升级改造为靖京中心医院过程中，由于医院资金一直未能落实，设备升级等改造工程一直未能落实到位，导致靖京中心医院一直未能履行环保手续，未能投运。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域达标性分析 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室发布的2021年1-12 月靖边县环境空气质量数据，统计结果见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 序号 评价因子 年均浓度 二级标准 达标情况 1 PM10均值（ug/m3） 51 70 达标 2 PM2.5均值（ug/m3） 29 35 达标 3 SO2均值（ug/m3） 11 60 达标 4 NO2均值（ug/m3） 23 40 达标 5 CO第95百分位浓度（mg/m3） 1.4（日均） 4 达标 6 O3第90百分位浓度（ug/m3） 137（8小时平均） 160 达标 由上表可知，2021年靖边县环境空气基本污染物均可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、声环境质量现状 为了了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托陕西泽希检测服务有限公司进行监测。 （1）声环境现状监测 于改建项目周边敏感点处布置2个监测点位。 监测项目：连续等效A声级； 监测频次：监测2日，每日昼夜各一次。 （2）声环境现状监测结果 监测时间为2022年12月5日至12月6日，监测结果见下表3-2。 表3-2 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测日期 监测点 昼间 夜间 监测值 评价标准 监测值 评价标准 2022年12月5日 榆炼家属院 49 60 43 55 新庄派出所 52 45 2022年12月6日 榆炼家属院 50 43 新庄派出所 53 46 声环境质量现状与评价：由上表可知，环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，拟建项目周围1km无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素 保护对象 坐标 保护内容（人） 距离边界（m） 方位 保护要求 经度 纬度 环境 空气（500m内） 榆炼家属院 108.8238931 37.58172946 1236 30 N 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 新庄派出所 108.8239306 37.5808197 35 10 S 榆炼幼儿园（建筑物） 108.8243705 37.58064508 50 55 S 久兴幼儿园 108.8222730 37.58294105 150 150 N 南畔 108.8214469 37.58420706 860 200 N 靖边六中 108.8184214 37.58062363 450 350 W 李家梁 108.8227451 37.57819891 358 200 S 声环境 榆炼家属院 108.8238931 37.58172946 1236 30 E 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 新庄派出所 108.8239306 37.5808197 35 10 W 地表水 芦河 / / 水质 2000 W 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准 地下水 项目及周边区域 / / 地下水潜水层 / / 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）食堂餐饮业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），污水处理站恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）污染物排放限值。污水处理站排出的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 表3-4 恶臭污染物排放标准 污染物 排气筒高度 排放速率（kg/h） 污染物排放监控位置 氨 15m 1.5 排气筒 硫化氢 15m 4.9 臭气浓度 15m 2000（无量纲） 表3-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 控制项目 标准值 氨（mg/m3） 1.0 硫化氢（mg/m3） 0.03 臭气浓度（无量纲） 10 氯气（mg/m3） 0.1 （2）本项目为综合医院建设项目，废水进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准后进入市政污水管网。 表3-6 《医疗机构水污染物排放标准》 单位：mg/L 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a 污染物种类 标准限值 1 DW001 COD、BOD5、氨氮、SS、 LAS、粪大肠菌群 pH值 6.0~9.0 COD 250mg/L BOD5 100mg/L 氨氮 25mg/L SS 60mg/L LAS 10mg/L 粪大肠菌群 5000MPN/L （3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准； 表3-7 噪声排放标准（单位：[dB(A)]） 执行标准 标准值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 55 45 （4）一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；产生的医疗废物属于危险废物，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订），污水处理站产生的污泥属于危险废物，清掏前需进行消毒并进行监测，应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4要求，具体见表3-8。 表3-8 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数（MPN/g） 蛔虫卵死亡率（%） 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 ＞95 |
| 总量 控制 指标 | 根据调查，原靖京中心医院污水经消毒处理后经市政污水管网排入靖边县污水处理厂处理达标后排放，污染物排放量纳入靖边县污水处理厂总量控制指标，未单独申请总量指标。本项目建成后，医院污水经院内污水站处理后经市政污水管网排入靖边县污水处理厂处理达标后排放，污染物排放量同样纳入靖边县污水处理厂总量控制指标，不再单独申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已建成，施工期影响已经结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 项目为二级乙等综合医院建设项目，运营期间药品采用中成药，无中药蒸煮环节，因此，项目运营期产生的大气污染物主要是污水站处理废气及食堂油烟。 1.1废气污染物排放情况 表4-1 项目废气污染源排放清单 产排污环节 污水站 污染物种类 污水站废气 污染物 NH3 H2S 污染物产生浓度（mg/m3） / / 污染物产生量（t/a） 0.0039 0.00015 排放形式 无组织 治理 设施 名称 生物除臭装置 处理能力（m3/h） / / 收集效率 / / 去除效率 70% 是否可行 / / 污染物排放浓度（mg/m3） / / 污染物排放量（t/a） 0.00117 0.000045 排放口基本信息 编码 / 名称 / 类型 / 地理坐标 / 高度 / 排气筒内径 / 温度 / 排放标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 是否达标 是 是 1.2污染物源强核算过程 ①食堂油烟 项目于行政综合楼处设置食堂一座，根据建设单位提供资料，食堂每天最大同时就餐人数约200人， 食堂在炊事过程中会产生少量的油烟，按平衡膳食推荐，以每人每天食用 30g 食用油进行估算，则耗油量约为6kg/d，即2.19t/a。根据类比调查，不同的烹饪情况，油烟废气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经过估算，项目产生油烟量约为 0.17kg/d，即0.062t/a。 根据项目食堂灶头上方设置集气罩，并设置油烟管道，油烟经集气罩收集后统一引入油烟管道，经油烟净化器处理后通过处理后经专用烟道从食堂楼顶排出，油烟净化器效率为85%，食堂油烟排放浓度均能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高排放允许浓度 2.0mg/m3的要求。 ②备用发电机废气 依据项目可行性研究报告，项目设有1台1200KW备用柴油发电机，用于医院重要的应急备用电源，以0#柴油 （含硫率不大于0.05%、 灰分率不大于0.01%）为燃料，每月工作时间不超过 4 小时，全年工作时间不超过 50小时。柴油发电机作为备用电源，仅供停电时照明及部分用电源使用，因此实际使用频率不高，用油量不大，产生的废气量较少。 对于备用发电机运行废气的污染防治措施为加强设备管护以及设备运行时加强通风管理。发电机设置在住院综合楼地下室独立的设备房内，通过设置通风管道与综合楼抽排风系统相连，废气经排风系统的通风口扩散至户外。 ③污水处理站废气 本项目运营期废气主要为新建污水处理站产生的恶臭气体。污水处理站恶臭污染源源强计算采用美国 EPA（Environmental Protection Agency环境保护局）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究成果，每处理1g的 BOD5，可产生 0.0031g的 NH3和0.00012g的H2S。 本项目医护人员生活污水、病房废水、门诊废水及检验室废水等排放量为68.84m3/d、25126.6m3/a，年处理 BOD5量为0.229t/a。本项目 NH3、H2S 产生情况见表4-2。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的第 4.2.1 条：“污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理， 保证污水处理站周边空气中污染物达到表 3 要求”，污水处理站排出的恶臭废气应进行除臭除味处理。根据建设单位设计资料，本项目新建污水处理站采用地埋式结构，废气通过生物除臭处理装置处理后，经设备间房顶排放，恶臭的去除效率约为70%。项目臭气产排情况详见表4-2。 表4-2 项目污水站废气污染物产生情况表 废水量（t/a） BOD5处理量（t/a） NH3 H2S 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放量（t/a） 25126.6 1.256 0.0004 0.0039 0.00117 0.00002 0.00015 0.000045 1.3污染物核算 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放位置 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/ m3） 1 污水站 污水处理 NH3 地埋式结构 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度” 1.0 0.00117 2 H2S 0.03 0.000045 无组织排放总计 NH3 0.00117 H2S 0.000045 1.4大气环境保护措施可行性分析 （1）恶臭治理可行性 项目恶臭主要来自于污水处理站运行过程， 项目在运营过程中拟采取以下措施减少 其对区域环境的影响： ①拟安排专员负责运行污水处理设备，及时清理栅下物； ②对池体进行加盖密闭； ③加强污水处理站周边绿化； ④对废水收集管道定期检修，确保其严密性，防止 NH3、H2S 等臭气散发到环境中。 ⑤加强卫生管理，保持污水处理站周边清洁； ⑥臭气收集后通过生物除臭装置处理处置后，通过设备间屋顶排放。 上述处理措施恶臭的去除效率约为 70%，经计算分析，污染物排放量较小，拟采取的防治措施可行。 （2）食堂油烟治理可行性 食堂采用天然气作为能源，天然气为清洁能源，因此，食堂废气主要考虑污染物为食堂油烟废气。食堂炒炉油烟拟采用先进的高压静电油烟净化装置进行有效处理，由抽油烟机排出的烟气经过高压静电油烟净化设备进行处理，烟气中的含油颗粒在电场的作用下荷电，进而在极板间得到分离，使大小油滴沿着极板从烟气中彻底分离出来。该净化设备已在国内得到普遍应用，净化油烟效果稳定。经过处理后的油烟废气优于国家《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中最高允许排放标准，即油烟≤2.0mg/m3，采取的防治措施可行。 2、地表水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目不设洗衣房，无洗衣废水；医学影像科照片均采用激光打印，无洗印废水产生；口腔科主要采用环氧树脂，不使用含汞药剂，假牙采购成品，废水主要含有病原体和血液等，无含汞废水、含铬废水废水；检验科常规检验、生化免疫等过程中直接采用试剂盒，残留的废液随检验样本（如血液等）作为医疗废物收集至医院的医疗废物暂存间，交由医疗废物处置单位处置，无含氰废水及其他重金属废水产生。 项目废水主要为病房废水、门诊废水及检验室废水，废水产生量为 68.84m3/d。医院废水利用原靖京中心医院下水管道实施收集，经新建污水站“预处理（隔油池、化粪池）+格栅+调节+A/O污水处理+沉淀+消毒”工艺处理后进入市政污水管网，最终进入靖边县污水处理厂处理，其中化粪池为原靖京中心医院已建成化粪池。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》，项目生活污水处理前污染物指标浓度取值为：CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、SS120mg/L、NH3-N30mg/L、LAS18mg/L、粪大肠菌群 1.6×108个/L。 废水处理后各污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医院水污染物排放限值后通过医院已有排放口进入市政污水管网，最终进入靖边县污水处理厂处理。项目污水产排情况见下表。 表4-4 建设项目水污染物产生与排放情况 污染源 名称 废水量（t/a） 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 医院污水 25126.6 COD 300 7.538 预处理+格栅+调节+A/O污水处理+沉淀+消毒 250 6.282 排入靖边县污水处理厂 BOD5 150 3.769 100 2.513 SS 120 3.015 60 1.508 氨氮 30 0.754 15 0.377 LAS 18 0.452 10 0.251 粪大肠菌群（个/L） 1.6×108 4.0×1012 5000 1.26×108 表4-5 项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 序号 废水 类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 污染治理设施名称 污染治理 设施工艺 是否为可行技术 1 医院污水 COD、SS、NH3-N、BOD5 靖边县污水处理厂 间断排放 污水站 预处理+格栅+调节+A/O污水处理+沉淀+消毒 是 DW001 是 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口 名称 排放口地理坐标 排放 去向 排放 规律 排放标准 排放口类型 经度/E 纬度/N 污染物 种类 浓度限值/(mg/L) 标准名称 1 DW001 污水总排口 108.2388 33.04308 靖边县污水处理厂 连续 排放 pH值 6.0~9.0 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 一般排放口 CODCr 250mg/L BOD5 100mg/L NH3-N 15mg/L SS 60mg/L LAS 10mg/L 粪大肠菌群 5000MPN/L （2）医院污水站处理设备可行性分析 项目污水站采用“预处理（隔油+化粪池）+格栅+调节+A/O污水处理+沉淀+消毒（二氧化氯发生器）”工艺对医院产生的废水实施处理。 参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013)：出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理站）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理+消毒处理工艺。参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）：综合医疗机构排放执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺，因此，本项目废水排放执行预处理标准，采用“一级强化处理+消毒”处理工艺可行。 污泥处理：本项目污水处理采用“一级强化处理+消毒”污水处理工艺，项目污泥产生量少，且性质稳定，富含有机质、磷等营养成分。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定，污泥在贮泥池中进行消毒，消毒一般采用二氧化氯消毒方式。本环评要求：清掏污泥前进行监测，监测结果达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的相关标准后再进行清掏，清掏污泥采取石灰消毒，干化后（含水率60%）装袋运至当地垃圾填埋场填埋处理。 （3）靖边县污水处理厂依托可行性 靖边县污水处理厂总投资6780万元，厂区占地面积36亩，2016年9月开工建设，规模为2万吨/日，排放标准从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升到一级A标准。于2017年10月建成投运并完成审计及竣工验收工作，建成污水配套主管网2.1公里、污水提升泵站2座。根据现场调查，本项目地处靖边县污水处理厂收水范围内，且靖边县污水处理厂余量尚足。此外，项目污水主要为病患污废水，产生量较小，不会对污水站负荷产生影响，且医院设置污水站，经处理后污水排放符合靖边县污水处理厂收水水质要求。综上分析，本项目废水依托靖边县污水处理厂处理废水是可行的。 （4）监测计划 废水监测计划见表4-7。 表4-7 运营期废水监测计划表 污染物种类 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 执行标准 废水 pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、LAS、余氯、粪大肠菌群 废水排 放口 1个 1次/年 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005） 3、声环境影响分析 项目采用自然通风，不设中央通风系统、制冷设备，项目无室外噪声源，运营期噪声主要为地下室换热器噪声及医疗器械设备运行噪声。项目所用医疗器械均采用低噪声设备，噪声源强为60-70dB（A），均布设于室内，采取基础减振、室内隔声等措施；项目换热器设置于地下一层设备房内，采取基础减振，室内隔声等措施。经室内隔声、距离衰减后，厂界噪声的排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 外环境对项目的影响主要为道路的交通噪声，项目北临榆炼生活区道路，项目病房全布置在南侧，可以减轻外环境噪声对住院病人声环境影响。 项目噪声监测计划见表4-8。 表4-8 噪声监测计划表 污染物种类 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 执行标准 厂界噪声 Leq(A) 厂界外1m 4个 1次/季度 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 4、固体废弃物环境影响分析 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来源于门诊患者、职工、住院病人生活垃圾，参考《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量为68.76t/a，各层楼设生活垃圾分类收集箱，定点投放和暂存，分类收集后，交由环卫部门统一处理。 表4-9 生活垃圾产排情况一览表 序号 类别 产生情况 估算规模 产生量（t/a） 总计（t/a） 备注 1 员工 0.34kg/（人·d） 217人 26.93 68.76 参考《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》 2 门诊 0.1kg/（人·d） 500人 18.25 3 住院病人 0.34kg/（床·d） 190床 23.58 （2）医疗废物 根据《医疗废物分类名录》的规定，医疗废物按其性质分为五大类，即感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。医疗废物由建设单位集中收集后储存于危废暂存间，医疗废物每年产生量为71.18t，委托有资质单位定期清运处置。 本项目产生医疗废物分类情况见表4-5；根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），医疗废物产生情况见表4-10。 表4-10 项目产生医疗废物分类 类别 代码 特征 废物名称 感染性废物（HW01） 841-001-01 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 ①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、纱布及其他各种敷料 ②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械 ③废弃的被服 ④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 病理性废物(HW01) 841-002-01 诊疗过程中产生的人体废弃物 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等 损伤性废物(HW01) 841-003-01 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器 ①医用针头、缝合针 ②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等 ③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等 化学性废物(HW01) 841-004-01 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等 药物性废物(HW01) 841-005-01 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等 表4-11 项目医疗废物产生量 类别 部门 参考系数 产生量（t/a） 备注 医疗废物 门诊 0.2kg/人·d 36.5 500人次/d 病房 0.5kg/床·d 34.68 190床/d 合计 71.18 / 根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发[2017]30号）和《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（国卫办医发[2005]292号）要求，医疗机构应当按照《医疗废物管理条例 》等相关规定严格医疗废物的源头分类管理，规范收集暂存，严禁将医疗废物混入生活垃圾。根据《医疗废物集中处置技术规范》等技术要求规范处置医疗废物，杜绝污染事故发生。 （3）污水站污泥 污水在处理过程中会产生污泥，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中污泥产生量计算公式并结合医院污水站实际运行情况，本项目污水站污泥产生量约为0.02t/d（8.54t/a），污水处理站污泥属于危险废物，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关要求，本环评要求：清掏污泥前进行监测，监测结果达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的相关标准后再进行清掏，清掏污泥采取石灰消毒，干化后（含水率60%）装袋运至当地垃圾填埋场填埋处理。 本项目固体废物产生及治理情况见下表4-12。 表4-12 固体废弃物产生及治理情况一览表 产生环节 产生量t/a 属性 物理性状 利用处置方式及去向 环境管理要求 医疗废物 71.18 危险废物（HW01） 固态 暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处理处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定 污泥 8.54 危险废物（HW17） 固态 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理处置 生活垃圾 68.76 一般固废 固态 集中收集后交由环卫部门处理 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）有关要求 （3）医疗废物收集暂存措施及要求 项目拟采用分类收集的方式进行回收后暂存于医院西北侧处医疗废物暂存间，分类收集的具体要求按照《医疗废物管理条例》(国务院令第380号，2003年6月16日颁布)执行，具体要求如下： ①感染性废物放于符合《医疗废物管理条例》规定的黄色垃圾袋中，并贴警示标志，交接时袋口扎紧、密闭； ②损伤性废物应放于符合《医疗废物管理条例》规定的容器中封闭； ③病理性废物必须防腐处理后用黄色包装袋盛装封闭； ④少量药物性废物可放入符合《医疗废物管理条例》规定的黄色垃圾袋中，并有明显标记，交接时袋口扎紧、密闭； ⑤感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物及化学性废物不得混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； ⑥在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； ⑦放入包装物或容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出； ⑧盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4 时，必须进行紧实严密的封口； ⑨必须使用有警示标识的包装物或容器。如果其外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒或增加一层包装； ⑩禁止在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物或生活垃圾； ⑪使用后的一次性输液器、注射器应将针头剪掉，针头按损伤性废物收集，一次性输液器、注射器按感染性废物收集。 （4）医疗废物收集处置措施及要求 本项目产生的医疗废物经分类收集在医疗废物暂存间暂存，后委托有资质单位处理处置。医疗废物暂存间与医疗区、和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；应有良好的照明设备和通风条件，但应避免阳光直射库房内。 医疗废物暂存间必须严格按照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598）第6.5.1条规定采取防渗措施，建议采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，污水沟的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；或者采用在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，结构厚度不小于300mm；也可采用HDPE防渗膜与混凝土结构结合的方式，并在底层增设至少1m厚渗透系数小于1.0×10-7m/s的粘土层防渗，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，最终防渗性能应满足渗透系数≤10-10cm/s的要求。 每天须将医院各科室产生的医疗废物集中收集至医疗废物暂存间内，暂存间需按照国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995)与(GB15562.2-1995)的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。 （5）重大传染病疫情期间医疗废物处置特殊要求 在国务院卫生行政主管部门发布的重大传染病疫情期间，按照《中华人民共和国传染病防治法》第24 条第(一)项中规定需要隔离治疗的甲类传染病和乙类传染病中的艾滋病病人、炭疽中的肺炭疽病以及国务院卫生行政部门根据情况增加的其他需要隔离治疗的甲类或乙类(如SARS)传染病的病人、疑似病人在治疗、隔离观察、诊断及其相关活动中产生的高度感染性医疗废物，应采取分类收集、暂时贮存的措施： ①医院医疗废物应由专人收集、双层包装，包装袋应特别注明是高度感染性废物。 ②医院废物的暂时贮存场所应为专场存放、专人管理，不能与一般医疗废物和生活垃圾混放、混装。暂时贮存场所由专人使用0.2%-0.5%过氧乙酸或1000mg/L-2000mg/L含氯消毒剂喷洒墙壁或拖地消毒，每天上下午各一次。 采取以上措施后，医疗废物暂存及处置可以满足《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》、《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》、《医疗废物管理条例》及《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）》等要求，综上所述，项目运营期间各类固废均可得到妥善处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5、地下水、土壤影响分析 本项目对地下水、土壤可能会产生影响的途径主要为大气沉降等，可能通过土壤进入地下水造成地下水水质污染和土壤污染。 本项目为十层建筑，地面均经硬化处理，医疗废物暂存间及检验室均做相应的防渗措施，项目污水经二氧化氯发生器处理后进入项目污水处理站处理达标后进入市政污水管网，项目内部做好管道的相应防渗措施，避免废水发生“跑、冒、滴、漏”现象，造成垂直下渗污染地下水、土壤环境。对检验室、医疗废物暂存间、危废暂存间等建构筑物均采取重点防腐防渗措施。本项目无地下水及土壤相应的污染途径，故不进行地下水、土壤环境影响分析。 综上所述，采取上述措施后，项目不存在地下水和土壤污染途径，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、环境风险 （1）危险物质和风险等级评判 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，结合《企业突发环境事件风险分级方法HJ941-2018》附录A第四部分，本项目生产、使用、储存过程中涉及易燃液态物质废乙醇、医疗废物、盐酸及氯酸钠（其中盐酸及氯酸钠为二氧化氯发生器所用原料），因此，项目主要对乙醇、盐酸、氯酸钠最大储存量进行风险分析，具体危险特性及分步情况见下表： 表4-13 危险物质辨识结果 位置 危险物质 临界量，t 物质储存量，t q/Q 库房 乙醇 500 0.1 0.0002 污水站设备间 盐酸（35%） 7.5 0.1 0.013 氯酸钠 100 0.05 0.0005 合计Q 0.0137 由《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C可知，Q值=0.0137＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中项目风险等级判别表可知，评价等级为简单分析。 （2）环境影响途径 项目不涉及生产，风险主要来自贮存过程。本项目危险废物在贮存及搬运过程中，由于受到撞击或受到日光暴晒等原因，盛放危险废物的容器有可能发生破损，从而造成危险废物泄漏。泄漏后易燃液体如遇明火会引发火灾，有毒液体可能会影响周边环境。 （3）风险防范措施 影响途径及防范措施，本项目环境风险简单分析内容见表4-14： 表4-14 项目环境风险分析内容 建设项目名称 靖边县人民医院河东分院综合改造工程 建设地点 （陕西）省 （榆林）市 （/）区 （靖边）县 （/）园区 地理坐标 经度 108°49′26.305″ 纬度 37°34′51.983″ 主要危险物质及分布 乙醇主要位于库房；盐酸及氯酸钠主要位于污水站设备间内 环境影响途径及危害后果 项目风险主要是乙醇及盐酸、氯酸钠存储及搬运过程 本项目储存设备泄露、操作失误等都可能发生泄露可能对地下水及土壤产生影响，遇明火燃烧造成不完全燃烧，排放气体严重时可能会造成人的窒息。 风险防范措施要求 ①乙醇、盐酸、氯酸钠运输等环节，应采取必要措施，防止泄露；废包装暂存危废间，危废间设置托盘以防泄露污染土壤。对暂存设施定期检查，一旦发生破损、泄露等情况，应立即查找泄露点，泄露在托盘内的应妥善处理，防止渗漏对地下水及周围环境产生影响。 ②项目区应配置灭火器等应急器材；严禁在风险区域携带火种、易燃易爆物品、有毒一点腐蚀物品及其他危险物品。 填表说明：项目建成后落实风险防范措施，加强管理，不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，可有效预防环境风险事故为的发生，综上，本项目环境风险对敏感点影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置（处理效率≥85%） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气 | 生物除臭处理装置除臭达标后无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）； |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 医疗废水经医院污水站（处理规模100m3/d）处理达标后排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值的预处理标准 |
| 声环境 | 医疗机械、换热站 | 连续等效A声级 | 基础减震、室内放置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 医疗废物暂存于医疗废物暂存间，分类储存，委托资质单位定期清运处理；污水站污泥经石灰消毒、干化后袋装于危废暂存间暂存，后交由当地垃圾填埋场处置；生活垃圾统一收集后，定期交由当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对检验室、医疗废物暂存间、危废暂存间等建构筑物均采取重点防腐防渗措施；定期维护设备；加强固体废物管理，及时清运，委托处置,避免大量堆积。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对乙醇、盐酸、氯酸钠通过加强管理，安全操作并在贮存、运输、消防设施、泄露后的处置措施和环境风险应急等方面采取相应措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目环保投资主要用于废气治理、噪声治理、废水治理及固体废物收集清运等。该工程总投资2400万元，其中环保投资41万元，占总投资的1.7%， 环保投资见表5-1。 表5-1 项目环保投设施资估算表 类型 污染源名称 环保设施名称及处理工艺 数量 投资估算(万元) 大气污染防治 污水站废气 生物除臭措施处理后，至屋顶排放 1套 13 水污染防治 生活废水 新建污水处理设施1套，项目污水处理后进入市政管网。 1套 20 噪声污染防治 医疗设备噪声、换热站 置于室内，基础设减振垫，房间隔声 / 5 固体废弃物污染防治 医疗废物 医疗废物暂存间 / 计入主体改造工程 危险废物 危废暂存间 / 3 合计 41 2、其他环保手续要求 按照要求申请排污许可证及进行环境保护工程竣工验收工作，通过验收后按证排污。 3、环境管理制度 根据国家的相关规定，结合医院的实际情况，设置1名环保管理人员，贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定环境管理制定，落实环保管理要求。环境管理机构的具体职责包括： （1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法； （2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，固废尤其是危废及时处置等； （3）建立环保档案，包括环评报告文件及批复、环保工程验收报告及专家评审意见、突发环境事件应急预案报告及备案、污染源监测报告、环保设施运行记录以及其他的环境统计资料； （4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； （5）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防止污染扩大化； （6）搞好污染物排放总量控制； （7）负责一般的污染事故处理； （8）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作； |

# 六、结论

靖边县人民医院河东分院综合改造工程符合国家产业政策要求，项目选址合理，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目运营期废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，对环境的影响较小。从满足环境质量要求及区域环境功能区划角度分析，建设项目合理可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.00117t/a | / | 0.00117t/a | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.000045t/a | / | 0.000045t/a | / |
| 废水 | 医疗废水 | / | / | / | 25126.6t/a | / | 25126.6t/a | / |
| 医疗废物 | 医疗废物 | / | / | / | 71.18t/a | / | 71.18t/a | / |
| 危险废物 | 污泥 | / | / | / | 8.54t/a | / | 8.54t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

拿药

噪声、生活垃圾、医疗固废、医疗废水

病人

看诊

检查

入院治疗

出院

离开