建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 靖边县物流园区物流大道建设项目

建设单位（盖章）：陕西榆靖物流集团有限公司

编制日期：         2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖边县物流园区物流大道建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-610824-04-05-161288 |
| 建设单位联系人 | 蒋* | 联系方式 | 135****2333 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇（起点：与科技一路（靖边县S204）、青银高速杨桥畔入口连接线相接；终点：与靖边县物流园区内现有上站台道路运煤通道相接） |
| 地理坐标 | 起点：37°37′44.782″N，108°59′42.883″E 终点：37°38′23.612″N，108°59′51.987″E |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业 131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）中的新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道 | 用地面积（m2）/长度（km） | 永久占地21344m2、 临时占地12867m2/道路总长1.299km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 靖边县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 靖政审批投发〔2021〕179号 |
| 总投资（万元） | 7255.97 | 环保投资（万元） | 88.9 |
| 环保投资占比（%） | 1.23 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目开展噪声专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置情况判定表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目情况 专项设置 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目为城市道路建设项目，不属于地表水专项项目类别 无 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目为城市道路建设项目，不属于地下水专项项目类别 无 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目为城市道路建设项目，《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目无“敏感区”要求，同时本项目环境影响范围无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位） 无 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目为城市道路建设项目，不属于大气专项项目类别 无 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目为城市道路建设项目，属于城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道），开展噪声专项评价 有 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目为城市道路建设项目，不属于环境风险专项项目类别 无 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 依据国家发展委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，项目属鼓励类（二十二、城镇基础设施 4、城市道路及智能交通体系建设），靖边县行政审批服务局以靖政审批投发[2021]179号文予以项目初步设计进行了批复，故项目符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”相关政策符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析表 三线一单 项目情况 符合性 生态红线 本项目不涉及生态红线 符合 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《环保快报》，靖边县所属区域为环境空气质量达标区。根据现状监测结果，噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。在落实项目可研及环评报告提出的污染防治及生态恢复保护措施后，各项污染物可达标排放，对周围环境影响小，项目建设符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 项目为道路工程，不触及资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年11月26日）相关要求，项目符合生态环境准入清单要求 符合 3、与《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（2021年11月26日）符合性分析 项目位于区域生态环境重点管控单元（附图3）。具体分析如下表所示。 表1-3 榆林市生态环境准入清单分析一览表 管控维度 相关管控要求 工程情况 榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案 生态保护红线空间布局约束 1.原则上按禁止开发区的要求进行管理。在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目为城市道路、桥梁工程，跨越芦河湿地为陕西省重要湿地，施工过程中严格按照相关规定及保护要求进行，禁止向芦河湿地内倾倒固体废弃物、放置及冲洗机械车辆，排放有毒有害污水，施工完成后对芦河湿地临时占地范围进行生态恢复，永久占地按照《陕西省湿地保护修复制度方案》（2017 年）中“占补平衡”在公路西侧，芦河湿鸽子畔水库北侧恢复一块湿地。 重要湿地空间布局约束 按照《湿地保护管理规定》《中华人民共和国野生动物保护法》以及《陕西省湿地保护条例》等相关规定进行管理。未经批准不得擅自改变天然湿地用途；禁止开（围）垦、烧荒、填埋或者排干湿地；禁止抽排天然湿地蓄水或者截断湿地水源；禁止破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；禁止开挖水道、挖塘、取土、采沙、采石、采矿；禁止擅自砍伐林木、割芦苇、割草、放牧、养殖、猎捕、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；禁止向湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物、有毒有害物质、排放未经处理的污水。 4.4大气环境受体敏感重点管控区 2.淘汰老旧车辆，优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。 项目运营后禁止淘汰的老旧车辆等通行 由上可知，工程建设符合榆林市生态环境准入清单中的相关管控要求。 4、 “多规合一”符合性分析 根据《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》(见附件)，项目与榆林市“多规合一”工作管理要求符合性见表1-4。 表1-4 项目与“多规合一”符合性分析 控制线名称 检测结果 符合性 文物保护线分析 面积0 hm2 符合 生态红线叠加情况分析 面积0 hm2 符合 土地利用现状分析 项目占用林地0.4457公顷，草地2.1109公顷，水域及水利设施用地0.7954公顷，城镇村及工况用地0.4721公顷 靖边县林业局已同意该项目实施（靖政林资字〔2021〕123号），其他土地手续正在同步办理 矿区图层分析 项目占用拟设探矿权3.4211 hm2 正同步办理土地等相关手续 林业规划分析 项目占用林地1.867公顷，占用非林地1.5541公顷 靖边县林业局已同意该项目实施（靖政林资字〔2021〕123号） 基本农田保护图斑分析 面积0 hm2 符合 土地用途区分析 项目占用城镇建设用地0.0692公顷，生态环境安全控制区0.1619公顷，林业用地区0.4457公顷，牧业用地区1.0708公顷，其他用地1.6734公顷 项目占用生态环境安全控制区为芦河湿地，靖边县林业局以“（靖政林资字〔2021〕123号）”同意该项目建设占用芦河湿地 建设用地管制区分析 项目占用禁止建设用地区 0.1619 公顷、占用允许建设用地区 0.0692 公顷、占用限制建设用地区 2.2291 公顷、占用有条件建设用地区 0.9608公顷，涉及限制建设区0.7061公顷 项目占用禁止建设用地区为芦河湿地，靖边县林业局以“（靖政林资字〔2021〕123号）”同意该项目建设占用芦河湿地 4、与《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》符合性分析 项目与《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》的符合性分析 内容 本项目情况 符合性 建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。 符合 5、与《陕西省湿地保护条例》（陕西省人民代表大会常务委员会公告第50号）符合性 根据陕西省重要湿地名录，芦河湿地范围为：从靖边县新城乡到横山县横山镇吴家沟村，沿芦河至芦河与无定河交汇处，包括芦河河道、沼泽地、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。本项目跨越的芦河湿地位于靖边县，属于靖边芦河湿地，项目与《陕西省湿地保护条例》（陕西省人民代表大会常务委员会公告第50号）符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《陕西省湿地保护条例》(陕西省人民代表大会常务委员会公告 第50号)符合性分析 条例 要求 项目情况 符合性 第二十四条 改变天然湿地用途，应当符合下列条件：（一）重要建设项目必须占用天然湿地；（二）重要建设项目已通过环境影响评价；（三）具有可行的湿地占用方案。 本项目为靖边县物流园区物流大道，属于2022年靖边县推进的重大项目，由于项目施工过程中无法避让，需要占用芦河湿地；《靖边县物流大道项目对芦河省级重要湿地生态影响评价报告》已经通过专家评审；2021年11月29日靖边县林业局出具了《关于靖边县物流园区物流大道建设使用芦河湿地的意见》（靖政林资字〔2021〕123号），同意项目建设使用芦河湿地（见附件）。 符合 第二十五条 临时占用湿地的，占用单位应当提出可行的湿地恢复方案，并经县级以上林业行政部门核准。 项目建设占用芦河湿地，建设单位已经编制了《靖边县物流大道项目对芦河省级重要湿地生态影响评价报告》且已经通过专家评审，该报告中已根据湿地占用情况制定了湿地恢复方案，靖边县林业局已出具《关于靖边县物流园区物流大道建设使用芦河湿地的意见》（靖政林资字〔2021〕123号）。 符合 临时占用湿地不得超过一年。占用期限届满后，占用单位应当按照湿地恢复方案及时恢复。 建设单位严格《靖边县物流大道项目对芦河省级重要湿地生态影响评价报告》中提出的湿地恢复方案执行。 符合 第二十七条 禁止在天然湿地范围内从事下列活动：（一）开垦、烧荒；（二）擅自排放湿地蓄水；（三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；（四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘；（五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；（六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；（七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物；（八）擅自向天然湿地引入外来物种；（九）其他破坏天然湿地的行为。 项目施工过程中严格按照“陕西省湿地保护条例——第二十七条”中提出的要求执行。 符合 6、与《中华人民共和国湿地保护法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议）符合性 项目与《中华人民共和国湿地保护法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议）符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与《中华人民共和国湿地保护法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议）符合性分析 条例 要求 项目情况 符合性 第十三条 地方各级人民政府应当采取有效措施，落实湿地面积总量管控目标的要求。 项目占用部分芦河湿地，施工过程中严格按照“先补后占、占补平衡”的原则，将拟建公路西侧，芦河湿地鸽子畔水库北侧的一块耕地，按照湿地恢复要求恢复为湿地，保证湿地面积总量不减少。 符合 第十八条 建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。 项目设计过程中尽量减少湿地的占用，施工过程严格按照《靖边县物流大道项目对芦河省级重要湿地生态影响评价报告》中提出的生态措施执行，减轻对湿地生态功能的不利影响。 符合 第十九条 建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。 建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及国家重要湿地的，应当征求国务院林业草原主管部门的意见；涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。 项目设计过程中尽量减少湿地的占用，施工过程严格按照《靖边县物流大道项目对芦河省级重要湿地生态影响评价报告》中提出的生态措施执行，减轻对湿地生态功能的不利影响。 项目涉及芦河湿地为省级重要湿地，靖边县林业局已同意该项目建设使用芦河湿地（靖政林资字〔2021〕123号）。 符合 第二十条 建设项目确需临时占用湿地的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国海域使用管理法》等有关法律法规的规定办理。临时占用湿地的期限一般不得超过二年，并不得在临时占用的湿地上修建永久性建筑物。临时占用湿地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复湿地面积和生态条件。 项目临时占用湿地不超一年，按照要求已经编制了《靖边县物流大道项目对芦河省级重要湿地生态影响评价报告》，临时占用湿地按照该报告中提出的相关湿地恢复措施严格执行。 符合 第二十八条 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。 项目施工过程中严格按照“中华人民共和国湿地保护法——第二十八条”中提出的要求执行。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇，具体地理位置如下： 项目路径起点与科技一路（靖边县S204）、青银高速杨桥畔入口连接线平交相接，之后向北布线，下穿太中银铁路桥，终点与靖边县物流园区内现有上站台道路运煤通道平交相接，全长1.299km。项目地理位置与交通示意图见附图1，项目线路走向图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目组成 项目主要建设靖边县物流园区物流大道及基础配套设施，路线全长1.299km。项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 类别 主要建设内容 主体 工程 道路工程 1条，K0+000~ K1+298.937，路线起点与科技一路（靖边县S204）、青银高速杨桥畔入口连接线平交相接，终点于与靖边县物流园区内现有上站台道路运煤通道平交相接，主线全长1.299km，双向6车道，路基宽度31.5~39m。其中，中分带宽度 6.0m～13.5m，行车道宽度 2×11.0m（2×3.75m+3.5m），路缘带宽度 4×0.5m，保护性路肩宽度 2×0.75m。道路两侧人行道（2×4.0m）,辅道（2×3.0m）,侧分带(2×3.0m)暂缓实施。 辅助工程 排水系统 路基排水系统 积沙平台：所有挖方路段均设置2m宽，0.5m深的积沙平台。路面水通过路拱横坡，以漫流形式散排入积沙平台内。 坡脚排水沟：沿线部分填方路段设置路堤边沟。采用60cm×60cm矩形断面尺寸，沟身采用采用C20混凝土现浇。用以排除路基范围外汇入的水流。 边坡急流槽：填土高度大于等于3m的填方路段，路面排水采用集中排水，在C25混凝土路边石上设置沥青混凝土拦水带，每隔 30～50米设一道边坡急流槽集中引出路面水。边坡急流槽采用 M7.5 浆砌片石砌筑。 超高路段排水：本项目中央分隔带宽为6.0m～13.5m，超高路段在中央分隔带边缘设置雨水口收集路面水，路面水通过雨水口连接管引入雨水检查井中，然后通过雨水干管将路面水引出至涵洞或自然沟渠内。雨水干管采用 DN600HDPE 双壁波纹管（环刚度SN10级），雨水口连接管道采用DN300双壁波纹管（环刚度 SN10 级），雨水口采用砖砌双箅立篦式雨水口，雨水检查井采用φ1000 圆形砖砌雨水检查井（盖板式）。 桥面排水 主线桥面采用泄水管排水，泄水管外泄水管宜采用5m的间距布设，材料采用镀锌钢管。全线桥梁边板悬臂设置滴水檐构造。 土石方工程 全线挖方5.0384万方，填方6.2906万方，取土由本桩利用，短缺土方由靖边物流园区石化东路建设项目调入，全线未设置取、弃土场。 交叉工程 主线 K0+000 处与科技一路（靖边县 S204）、青银高速杨桥畔入口连接线形成十字型平面交叉，在（路线起点左侧）科技一路增设右转弯车道及加速车道，起点右侧交叉采用加铺转角式、与被交道路采用顺坡处理，加铺转角半径为 40 米。 在主线 K1+298.937（终点）处，与靖边物流园区内现有上站台道路运煤通道形成 T 字型平面交叉，交叉角度为 89 度，被交道路为水泥路，路面宽 8.0 米。交叉形式均采用加铺转角式交叉、与被交道路采用顺坡处理，加铺转角半径为 45 米，交叉口范围内路面结构与主线路面结构相同。 桥涵工程 全线设桥梁426.4m/1座，在 K0+297 附近跨越芦河。 全线设涵洞2处。 配套设施 根据道路的具体情况，分别设置交通标志、标线、护栏、视线诱导、照明等安全设施以及百米桩、里程碑等管理设施。 拆除工程 项目在道路起点处拆除1间废旧商铺。 临时工程 施工营地 项目工程人员租用附近村庄住房，不设临时施工营地。 材料堆场 项目路线沿线交通方便，项目施工材料尽量随用随买，多余施工材料暂存于道路红线范围内，不新增临时材料堆场占地。 拌合场 项目临近城镇，周边拌合站较多，运输方便，施工场地不设拌合场，项目所用沥青混凝土、水泥混凝土及灰土均外购，依托镇域周边沥青拌合站、灰土拌合站等。 预制梁场 项目桥梁采用装配式预应力混凝土连续箱梁，于桥梁起点处设置1处预制梁场，主要进行小箱梁的集中预制，混凝土由周边城镇拌合站提供。 取弃土场 项目挖方全部回用于工程回填，工程不设弃土场，填方由靖边物流园区石化东路建设项目调入，全线未设置取、弃土场。 临时堆土场 项目路线较短，挖方量较小，挖方临时堆置于道路红线范围内，回填土方及时回填，项目不设临时堆土场。 施工便道 项目沿线道路交通方便，施工便道尽量利用现有道路和拟建项目道路路基与规划红线之间的距离，不再开辟新的施工便道。 机械停放区 项目施工机械停放于施工路段施工场地，不再另设机械停放区。 环保 工程 施工期 废气 周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。 废水 桥梁施工尽量选择枯水期；固体废物不得随意倾倒或堆放至地表水体，施工建材应设篷盖，各种固体废物应及时清运至弃渣场或依有关规定处理；施工废水沉淀处理后用于场地泼洒抑尘；施工场地进行硬化，施工场地设临时排水管沟和沉淀池，施工生活废水经沉淀处理后用于场地抑尘；加强施工人员环境保护工作宣传教育工作，不得随意倾倒、排放各种废水和固体废物。 噪声 在居民集中点，施工物料或机械运输车辆夜间应停止运输作业；禁止夜间打桩作业；加强与道路交叉处的施工组织和施工管理，避免出现对现有交通的严重干扰，避免出现车辆鸣笛扰民现象；注意保养施工机械，使机械维持最低噪声水平。 固废 施工产生的建筑垃圾运送至市政指定地点处置；生活垃圾集中收集由环卫部分定期收集处理。 生态治理 施工结束后对占地范围内破坏植被及时恢复；道路边坡进行绿化。 运营期 废气 加强道路维护、保养，运输物料车辆加盖苫布，加强道路两侧绿化等。 废水 路面径流排入道路一侧设置的排水管沟。 噪声 加强交通管理、采取限行、限速等措施，设置禁鸣笛标志。 固废 日常养护过程中产生的零星筑路废料一般较少，就地回用。 生态治理 加强对绿化植物的管理与养护。 2、主要工程参数 ⑴ 工程技术标准 项目主要工程技术标准见表2-2。 表2-2 项目主要工程技术标准一览表 项目 单位 技术标准 里程 km 1.2999 公路标准 / 城市路-主干路 交通量适应年限 年 15 设计速度 km/h 60 路面结构 / 沥青混凝土 最大纵坡 % 1.544 竖曲线最小半径 凹形 m 6800 凸形 m 12000 路基宽度 m 31.5～39.0 行车道宽度 m 2×11（2×3.75+3.5） 人行道宽度 m 4×2（暂缓实施） 行车道 车道 6 路缘带 m 4×0.5 保护性路肩 m 2×0.75 中分带 m 6.0m～13.5 设计洪水 频率 路基、小桥及涵洞 / 1/50 大中桥 / 1/100 投资 万元 7255.97 ⑵ 路基工程 ①路基宽度 本项目为整体式路基断面布置形式，设计速度为60km/h，路基宽度31.5m～39.0m。其中，中分带宽度6.0m～13.5m，行车道宽度2×11.0m（2×3.75m+3.5m），路缘带宽度4×0.5m，保护性路肩宽度2×0.75m。在K0+053～K0+083.8 段及 K0+541～K0+510.2段为路基边缘宽度过渡段，保护性路肩宽度由0.75m过渡至 2.5m；K0+541～K0+619.522段及K0+748.044～K0+669.522 段为路基中央分隔带宽度过渡段，中央分隔带宽度由6.0m过渡至13.5m。道路两侧人行道（2×4.0m）,辅道（2×3.0m）,侧分带(2×3.0m)暂缓实施。 图2-1 路基标准横断面图 ②路基边坡 a.填方边坡 采用直线形边坡，边坡坡率采用1:3.0且一坡到底，路堤填筑前应先对原地面进行清表处理，清表厚度一般为0.3米，并采用路基填料予以回填和压实。地面横坡缓于1:5时，在清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。地面横坡为1:5～1:2.5时，原地面开挖不小于2m宽台阶，向内倾斜2%～4%。当原地基土为风积沙，无法开挖台阶时，将原面挖成1:5的缓坡与新路基搭接。 图2-2 填方路基标准横断面图 b.挖方边坡 根据沿线工程地质条件以风积沙为主，及对道路沿线挖方边坡及其稳定状况的调查，结合挖方边坡高度，拟定挖方边坡坡度如下：挖方边坡采用直线形边坡，边坡坡率采用1:3.0且一坡到顶。 图2-3 挖方路基标准横断面图 c.仰斜式路肩墙: 为避免填方边坡占压河道，本次设计设置仰斜式路肩墙，以利收缩坡脚、避免拆迁占地及增强路基的整体稳定性。墙体材料采用C20片石混凝土砌筑，石料强度不低于30Mpa。 图2-4 仰斜式路肩墙断面图 ③ 路基排水 本项目路基综合排水设计，从保证路基稳定、减少水土流失以及尽量减少对沿线环境影响的角度出发，充分考虑了工程建设的实际情况及环境的特殊要求，对路基路面综合排水进行了系统设计，通过设置路侧积沙平台、排水沟、涵洞以及急流槽等排水设施以确保排水顺畅、路基稳定。 a.积沙平台 所有挖方路段均设置2m宽，0.5m深的积沙平台。路面水通过路拱横坡，以漫流形式散排入积沙平台内。 b.坡脚排水沟 沿线部分填方路段设置路堤边沟。采用60cm×60cm矩形断面尺寸，沟身采用采用C20混凝土现浇。用以排除路基范围外汇入的水流。 c.边坡急流槽 填土高度大于等于3m的填方路段，路面排水采用集中排水，在C25混凝土路边石上设置沥青混凝土拦水带，每隔30～50米设一道边坡急流槽集中引出路面水。边坡急流槽采用M7.5浆砌片石砌筑。 d.超高路段 排水本项目中央分隔带宽为6.0m～13.5m，超高路段在中央分隔带边缘设置 雨水口收集路面水，路面水通过雨水口连接管引入雨水检查井中，然后通过雨水干管将路面水引出至涵洞或自然沟渠内。 ⑶ 路面工程 本工程路面结构设计遵循因地制宜、科学选材、技术可行；造价合理、方便施工、利于养护、使用寿命长的设计原则，采用沥青砼路，项目路面工程见表2-3。 表2-3 项目路面工程一览表 序号 项目 行车道/非机动车道 1 上面层 5cmSBS 改性中粒式沥青混凝土（AC-16） 2 粘层油 SBS改性乳化沥青 3 下面层 7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25） 4 下封层 SBS改性热沥青同步碎石 5 透层油 乳化沥青 6 基 层 36cm水泥粉煤灰稳定碎石（5:15:80） 7 底基层 20cm水泥粉煤灰稳定砂（8:16:76） 8 封 层 20cm水泥稳定风积沙（5%） 备注 道路外侧路缘带与保护性路肩间设置 C25 混凝土路边石，中央分隔带两侧设置 C25 混凝土弧形路缘石。 图2-5 路面结构示意图 ⑷ 交叉工程 项目涉及的交叉工程全部为平面交叉，项目交叉工程见表2-4。 表2-4 项目与等级道路交叉情况一览表 序号 中心桩号 被交叉路名称 交叉形式 交叉角度 1 K0+000 科技一路 十型交叉 6° 2 K1+298.937 石化南路 T型交叉 89° ⑸ 下穿工程 项目于K0+644处下穿太中银铁路，根据《公路交通安全设施设计细则》（JTGT D81-2017）及道路实际情况，项目在道路两侧路肩范围内，设置波形梁护栏，同时在中央分隔带内，靠路基侧设置波形梁护栏，靠桥墩侧（距离桥墩2.5m外）设置两侧长度均为50m的钢筋混凝土护栏。护栏设置情况示意图见图2-6。 图2-6 下穿太中银铁路护栏防护示意图 ⑹ 桥涵工程 ①桥梁 全线共设桥梁426.4m/1座，在K0+297 附近跨越芦河，桥梁结构工程见表2-5。 表2-5 桥梁结构工程一览表 序号 项目 名称 1 中心桩号 K0+297.00 2 桥梁起点桩号 K0+083.80 3 桥梁终点桩号 K0+510.20 4 河名及桥名 芦河大桥 5 孔数及孔径（孔—m） 14-30 6 桥梁全长（m） 426.40 7 上 部 构 造 装配式预应力混凝土小箱梁 8 下 部 构 造 桥墩 柱式墩 9 桥台 肋板台/柱式台 10 基础 桩基础 ②涵洞 本项目共建钢筋混凝土盖板涵洞2道，涵洞结构工程见表2-6。 表2-6 桥梁结构工程一览表 序号 中心桩号 结构类型 进出口型式 涵长（m） 孔数—跨径×净空 （孔-米） 涵洞功能 进口型式 出口型式 1 K0+056.89 钢筋混凝土盖板涵 直墙洞口 直墙洞口 43.81 1-2.0 排水渠 2 K0+600.00 钢筋混凝土盖板涵 边沟跌井 八字翼墙 41 1-2.0 排边沟水 ⑺ 配套设施 ①交通标志 根据道路的具体情况，分别设置警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志及其它辅助标志。 ②路面标线及标记 标线及标记主要包括车道分界线、车道边缘线及反光标志、斑马线、导向箭头、轮廓标等。 ③护栏 本项目路侧采用SB级波形梁护栏。下穿太中银铁路桥路段，为防止冲出道路范围的车辆碰撞太中银铁路桥桥墩，引起桥墩的不稳定，在道路中央分隔带与太中银铁路桥桥墩之间，设置波形梁护栏与F型钢筋混凝土护栏。 ④轮廓标 本项目在设有波形梁护栏路段设置附着式轮廓标，用以指示道路行驶方向。 ⑤防落网 本项目在下穿的太中银铁路两侧，设置高度为1.8米，长度均为70米的防落物网，共设置6处。 ⑥限高架 本项目在下穿太中银铁路前适当位置，设置限高为5.0米，宽度为14.1米的限高架2个。 ⑦其它 根据项目的建设要求，同步建设照明、通信等设施。 3、原材料消耗 本项目主要原辅料为面层用料和基层用料，考虑到项目主要为施工期用料，项目不设置混凝土拌合站，用料向周边拌合站外购。项目施工期原辅材料消耗见表2-7。 项目原材料消耗见表2-7。 表2-7 项目主要原材料消耗一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 中粒式SBS改性沥青混凝土(AC-16) m3 18872 周边外购 2 粗粒式SBS改性沥青混凝土(AC-25) m3 18872 周边外购 3 水泥粉煤灰碎石 m3 20308 周边外购 4 水泥粉煤灰稳定砂 m3 21799 周边外购 5 粘油层（改性乳化沥青） m3 37745 周边外购 6 改性沥青同步碎石下封层 m3 20308 周边外购 7 透层（乳化沥青） m3 20308 周边外购 8 C25混凝土路边石 m 1582 周边外购 9 C25混凝土路缘石 m 1477 周边外购 10 5%水泥稳定风积沙硬化路肩 m3 602 周边外购 11 C20片石混凝土 m3 1967.4 周边外购 12 天然砂砾 m3 290.4 - 14 C50/C35/C30混凝土 m3 14776 周边外购 4、劳动定员 本项目施工期现场施工人员预计最多可达50人。本项目运营期不设置劳动定员。 |
| 总平面及现场布置 | 工程占地包括永久占地和临时占地，永久占地面积21344m2。永久占地主要是道路占地和桥墩占地，其中桥墩占地部分为芦河湿地。根据设计资料，项目全线设桥梁426.4m/1座，其中约有210m长度桥梁桩基建于湿地之上。项目永久占用湿地面积为0.0083公顷，临时占用湿地面积为1.2867公顷。 本工程紧邻城市建成区，沿线社会依托条件较好，项目施工营地临时租借沿线民房和辅助生活设施。项目不设置施工营地、混凝土、沥青及灰土拌合站等临时工程。项目综合施工场（施工材料堆场、预制梁场、机械停放区和表土堆存场）沿线暂存于道路红线范围内，不新增占地，项目线路走向及综合施工场布置情况见附图2。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 项目靖边县物流园区物流大道建设工程，工程内容主要包含路基工程、路面工程、桥梁工程及基础配套设施建设工程等。项目先对线路进行平整，达到要求的深度后，再依次铺设水泥稳定土、水泥碎石，最后铺设沥青混凝土，同步进行道路的给排水设施建设，最后进行交通交通标志、路面标线及标记、照明等配套辅助设施的建设。 ⑴ 路基工程 ①清表 施工前应对道路范围内的场地进行处理，工程主要采用挖掘机及推土机机械工程将路基用地范围内的树木、灌木丛等在施工前砍伐或移植，清除原地表的树根、草皮等杂物，对于路基在挖方和填方清除的原地面腐殖层，集中堆放，并采取临时挡护，作为路基边坡防护覆土源。 ②路基挖方 路基开挖采取逐层施工，自上而下分层开挖，不得乱挖超挖，根据开挖地段的路基中段，标高和横断面，精确定出开挖边线，并提前做好截、排水设施，土方工程施工时间和临时排水设施尽量与永久排水设施相结合，土方开挖已挖掘机配自卸式汽车进行挖运。 ③路基填筑 路基填筑采用水平分层全断面填筑方法施工，逐段逐层向上填筑。对于路基范围开挖出来的土，经试验符合填料要求的土作为填方的材料充分利用，不同的填料分层填筑。路基填筑采取挖、装、运、摊、平、压路机压实的机械化流水作业，摊平土方时每层摊铺厚度控制在40cm，要求挂线施工，每层填压的土方均要平行于最终的路基表面。 根据实地勘察，本项目存在的不良地质主要为：湿软地基。本项目对湿软地基路段的处治措施为部分挖淤后再抛石挤淤。抛石挤淤地基处理的顺序为：部分挖淤→分层抛填片石并用较小石块填塞垫平（每层厚为60～80cm）→用击振力不小于 40t 的重型压路机碾压→重复（分层抛填片石并碾压）→抛填碾压后至原地面上 50cm 处→填细骨料嵌缝并碾压→填砂垫层→正常填筑路堤。 图2-7 路基工程施工工艺路线图 ⑵ 路面工程 ①水泥稳定碎石基层施工 准备下承层：下承层的表面须平整、坚实，具有规定的路拱，没有任何松散 材料和软弱地点。底基层、基层施工前须对下承层进行严格检验，检验合格并经工程师签认后方可进行施工。施工放样：在下承层上恢复中线，直线段每15~20m设桩，曲线段每10~15m设桩，并在两侧路肩边缘外设指示桩。进行水准测量，在两侧指示桩上用明显标记标出该层边缘的设计高。 拌合：水泥稳定碎石混合料全部外购。 摊铺和压实：按试验段铺筑时确定的松铺系数摊铺混合料，摊铺前下承层表面洒水润湿；采用推土机并辅以人工粗平，后用平地机精平，并人工配合铲除粗集料“窝、带”，补以新拌合的混合料；采用试验路段确定的碾压机械和压实参数进行碾压，直线和不设超高的平曲线段，由两侧路肩向路中心碾压；设超高的曲线地段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时轮迹重叠1/2；在碾压结束前，用平地机再终平一次，使其纵向顺适，路拱和超高符合设计要求。终平时必须将高出部分刮除，并扫出路外；局部低洼处，留待下层施工处理。 养生及检验：碾压完成后立即进行养生，时间不少于7天。在养生期内，气温降至5℃以下时，采取覆盖措施，以防冰冻。在养生期间，除洒水车外，其它车辆禁止通行；不能封闭时，须经工程师批准，并限速30km/h以下；施工现场每天或每2000m3协同驻地监理工程师取样一次，试验结果报工程师审批后，方可进行下道工序施工。 ②沥青混凝土面层施工 测量放样：由施工人员对路面中心线及边线的位置和高程进行复测，沥青下面层铺筑需每5m设一对钢丝支座，钢丝为扭绕式，直径6mm，安装拉力要大于800N，要严格控制支架上钢丝顶点标高，以确保下面层的高程和平整度。 拌合：沥青混凝土全部外购。 沥青摊铺：本工程采用机械化的的摊铺机进行摊铺沥青，摊铺工程全幅路面全宽一次摊铺完成。 碾压：严格按初压、复压和终压三阶段进行。初压采用用双驱双振压路机（关闭振动装置）和双钢轮压路机碾压，主动轮朝向摊铺机，紧跟其后作业。从路面横坡低处向高处碾压，原幅去原幅回，错轮碾压每次重叠轮1/3，初压2遍在混合料不低于110℃（上面层135~155℃）以前完成；复压先用双驱双振压路机振动碾压2遍，可1/2错轮，接着用双钢轮压路机和胶轮压路机每次重叠1/3，各碾压2遍，混合料温度85~95℃完成复压，其程序同初压；终压：紧接在复压后进行。用双钢轮压路机碾压2遍，至清除表面轮迹。要在混合料不低于70℃前完成。碾压不到之处，用手扶振动压路机振动碾压密实。 图2-8 路面施工工艺流程图 ⑶ 桥梁工程 本项目共设置1 座桥梁，大桥全长426.4m，项目建设桥梁上部采用采用预应力混凝土小箱梁，小箱梁施工采用工地现场集中预制，架桥机安装的方法施工，桥梁基础施工尽量安排在枯水季。首先基础施工采用基坑开挖工艺，之后采用导管法浇筑混凝土形成灌注桩，然后实施桥墩的现浇施工；之后制作桥台底模、侧模，进行桥台现浇施工，经养护合格后进行桥面沥青混凝土铺设。混凝土全部外购，有密闭专用车运至施工现场。 图2-9 桥梁工程施工工艺路线图 ⑷ 涵洞工程 本项目共建钢筋混凝土盖板涵洞共 2 道，项目涵洞工程采用钢波纹管涵、钢筋混凝土拱涵和混凝土盖板涵，涵洞基础采用人工配合反铲开挖，根据基础位置土质情况，基坑坑壁采取相应的坡比，平整夯实基坑；预制件经载重汽车运到安装现场，人工配合汽车吊安装，安装后及时对涵洞两侧及顶部进行填土夯实。 图2-10 涵洞工程施工工艺路线图 ⑸ 交通工程及环境保护工程 项目主体工程基本完成后，即可展开沿线交通设施与环境保护工程的施工，沿线设施包括交通标志、安全、管理设施等，环境保护工程为路基两侧护坡种草及施工场地等临时占地进行植被恢复。 2、施工时序 项目施工时尽可能保证施工连续、均衡和经济，施工时序以流水作业法平行作业为主，对桥梁和涵洞作为重点，予以优先安排。道路施工时首先进行路基处理，接着完成路基土方工作以及排水等工程，最后完成路面基层、面层等工作，桥梁施工避开雨季。 3、建设周期 项目施工期约300天，预计完成时间为2024年5月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、大气环境 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》，靖边县2021年1~12月空气质量状况统计结果见表3-1。 表3-1 靖边县2021年1~12月空气质量状况统计表 指标 数值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 超标倍数 达标情况 PM10年均值（µg/m3） 54 70 / 达标 PM2.5年均值（µg/m3） 26 35 / 达标 NO2年均值（µg/m3） 22 40 / 达标 SO2年均值（µg/m3） 10 60 / 达标 CO24小时平均值第95百分位（mg/m3） 1.2 4 / 达标 O3日最大8小时平均值第90百分位（µg/m3） 129 160 / 达标 根据上述结果，项目区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境 芦河系无定河主要支流，流向由南向北，流域面临红柳河流域南屏白于山，东接黄土丘陵沟壑区，北接风沙区过渡地带。该河主流发源于靖边县南部的白于山地，上源两个直流东、西芦河在靖边县城区汇合，由南向北流经靖边、横山两县，在横山县石马洼汇入无定河，全长166km，总流域面积2468km2，河比降2.86‰。沿河流域面积大于100km2的直流和河道有东芦河、西芦河、贾家沟等6条，沿河两岸有宽窄不等的川台地和川道，部分河道切入白垩系基岩，杨米涧以下河谷宽220~1000m，河床宽20~60m，切深20~60m，海拔1100~1800m。 项目跨越芦河，根据榆林市生态环境局靖边分局公布的2021年上半年（第一季度、第二季度）芦河河口庙出境断面水质监测数据统计，芦河水质良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 3、声环境 榆林市碧清环保科技有限公司于2023年1月3日对沿线噪声进行了监测，由监测结果可知：项目起点西侧商铺昼间和夜间等效连续A声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。具体分析见噪声专章。 4、地下水环境现状 本项目为城市道路，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目行业类别为“T 城市轨道交通 138、城市道路中其他快速路、主干路、次干路；支路”，属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境现状 本项目为城市道路，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A土壤环境影响评价行业分类表，属于“其他行业”，为Ⅳ类建设项目，因此不开展土壤环境质量现状调查。 6、生态环境现状 ⑴ 主体功能区划 项目位于陕西省榆林市靖边县，属于榆林北部地区。根据《陕西省主体功能区规划》，榆林北部地区是国家层面重点开发区，是国家重点开发区域呼包鄂榆地区的重要组成部分，功能定位：全国重要的能源化工基地和循环经济示范区，区域性商贸物流中心、现代特色农业基地，资源型城市可持续发展示范区。项目与陕西省主体功能规划图位置关系见附图4。 ⑵ 生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，园区所在区域在一级分区上属于长城沿线风沙草原生态区，二级分区上属于定靖北部沙化、盐渍化生态功能区，三级分区上属于定靖东北部防风固沙区。该区土地沙漠化敏感，控制土地开垦，合理利用水资源，保护湿地和植被。该区域土壤的共同特点是；干旱贫瘠、沙化严重，质地较粗，易受侵蚀，肥力较低。区域气候属温带半干旱大陆性气候，地处干草原与森林草原的过渡地带。项目与陕西省生态功能区划位置关系见附图5。 ⑶ 土地利用现状 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（2022（1199）号），项目占地范围内土地利用现状可分为4种类型，分别为林地、草地、水域及水利设施用地、城镇村及工矿用地。土地利用现状分布情况见表3-2，土地利用现状图见图3-1。 表3-2 土地利用现状一览表 序号 土地利用类型 面积（m2） 面积占百分比（%） 1 林地 有林地 794 2.32 灌木林地 1059 3.10 其他林地 2603 7.61 2 草地 天然牧草地 10711 31.31 其他草地 10398 30.39 3 水域及水利设施用地 河流水面 1621 4.74 内陆滩涂 6333 18.51 4 城镇村及工矿用地 （村庄）） 691 2.02 合 计 34211 100 图3-1 项目占地范围土地利用现状图 ⑷ 植被现状 通过现场踏勘和统计分析，评价区植被类型包括河滩草甸、草本沼泽、旱生灌丛、人工阔叶林。其中，河滩草甸植被分布于芦河河道两侧水域周边的河漫滩，生长的主要植物种类有芦苇、香蒲、莎草、白草、冰草、假苇拂子茅、赖草等；草本沼泽分布于河道南侧沼泽湿地区域，生长的主要植物种类有小画眉草、白 草 、芨芨草等；人工阔叶林分布于河道两侧阶地，人工种植的主要植物种类有旱柳、新疆杨、小叶杨。经调查，评价区无国家重点保护植物和珍稀、濒危植物分布。项目区域植被现状见图3-2。 图3-2 项目区域植被现状图 ⑸ 动物现状 由于人类的长期干扰和生态环境的改变，项目评价区域大量野生动物消失。根据现状调查与资料记载，评价区内发现的野生动物有白骨顶、鹊鸭、喜鹊、树麻雀、小云雀等鸟类。通过与当地湿地管理部门技术人员进行访谈了解，芦河湿地内还分布有花背蟾蜍、荒漠沙蜥、绿头鸭、黑翅长脚鹬、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼等野生动物。经调查，评价区无国家保 护野生动物和珍稀、濒危野生动物分布。 ⑹ 芦河湿地现状 芦河湿地于2008年被陕西省人民政府列入《陕西省重要湿地名录》，芦河湿地从靖边县新城乡到横山县横山镇吴家沟村，沿芦河至芦河与无定河交汇处，包括芦河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。 昔日由于水土流失，环境污染严重。近年来，靖边县委、政府不断采取有力措施，不断加大对芦河湿地环境的治理和水环境保护力度，使县城芦河湿地生态环境得到较大改善，湿地资源得到有效保护，吸引了大量鸟类前来栖息、繁衍，目前在分布在芦河湿地的水鸟有20多个种类，个体数量达到上万只，生态效益和社会效益日益凸显，为维护区域生态平衡，增强生态承载力发挥着重要的功能。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目位于靖边县杨桥畔镇，区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及珍稀动植物资源，项目占用的芦河湿地作为省级重要湿地，规划范围从靖边县新城乡到横山县横山镇吴家沟村，沿芦河至芦河与无定河交汇处，包括芦河河道、河滩、泛洪区及河道两岸 1km 范围内的人工湿地，作为本项目生态环境保护目标，确定本项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标及保护级别 环境 要素 保护目标 户数 保护内容 环境 功能区 相对道路方位 相对道路边界线距离/m 环境 空气 / / / / / / 地表水 芦河 地表水水质 III类 桥梁跨越 地下水 项目区及其周边区域 地下水水质 III类 / 声环境 / / / / / 生态 芦河湿地 / 桥梁占用 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 环境质量标准见表3-4。 表3-4 环境质量标准 类别 标准名称 项目 平均时间 浓度限值 单位 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 等效连续 A声级 昼间 ≤60 dB(A) 夜间 ≤50 2、污染物排放标准 项目污染物排放标准见表3-5。 表3-5 项目污染物排放标准 类别 标准名称 标准 等级 标准值 指标 限值 单位 废气 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 表1 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 mg/m3 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 废水 项目废水不外排。 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表1 昼间 70 dB(A) 夜间 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间 60 dB(A) 夜间 50 4类 昼间 70 dB(A) 夜间 55 固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求 / 按相关要求执行 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求 / 按相关要求执行 生活垃圾《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求 / 按相关要求执行 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期环境空气影响分析 ⑴ 施工扬尘 项目施工期扬尘主要来自运输车辆道路扬尘、施工作业扬尘、堆场扬尘、施工机械排放及施工车辆排放尾气等。 ①运输车辆道路扬尘 施工过程扬尘对周围环境的影响程度与风速、开挖地表裸露面积、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘污染的影响最大，风速增大，产生的扬尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。 根据同类工程施工现场的观测结果，施工过程中车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的50%以上。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据道路建设同类工程建设经验，施工区内运输车辆大多行驶在土路便道上，主要表现在基层完工而面层未铺设阶段，施工车辆在路面行驶时，将卷起大量扬尘对周围空气环境产生严重的污染；混凝土工序阶段，灰土运输车引起的扬尘对道路两侧影响更为明显。据有关资料，在距路边下风向50m，TSP浓度大于10mg/m3；距路边下风向150m，TSP浓度大于5mg/m3。 若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4-5次），可使扬尘减少50-70%左右，洒水抑尘的试验结果见表4-1。 表4-1 施工期洒水抑尘试验结果 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 衰减率（%） 80.2 51.6 41.7 30.2 上述结果表明，通过定时洒水、保持路面清洁及限制车辆行驶速度可减缓汽车行驶产生的道路扬尘影响，使施工扬尘在50-100m的距离内达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值要求。 ②施工作业扬尘 各种施工作业如地表的开挖及回填、土地平整、物料装卸等均会产生扬尘，具有暂时性，施工期结束时，影响亦结束。 ③堆场扬尘 本项目不设置拌合站，堆场扬尘主要是道路施工时部分建筑材料需露天堆放产生的。砂石料堆存过程中在大风天气下极易起尘，使得堆存场所下风向环境空气中悬浮颗粒物浓度增加，从而对堆存场所下风向环境空气质量造成一定的影响。 ⑵ 沥青烟 项目现场不设沥青拌合站，使用的沥青均为现有沥青拌合站购入，只在现场摊铺设时有少量的沥青烟产生，少量沥青烟的逸出目前无法控制，但产生量很小，时间很短，对周围的环境影响较小，而且随施工期的结束而消失。 ⑶ 施工机械排放及施工车辆排放尾气 施工机械排放及施工车辆排放尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，属无组织排放。项目施工机械燃料选用符合《车用柴油》（GB19147-2016）中车用柴油（Ⅵ）的要求，从源头减少污染物产生量。施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，且项目施工期是短暂的，同时该地区扩散条件较好，因此对区域环境空气造成的影响较小。 综上所述，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。 2、废水 项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 ⑴ 施工人员生活污水影响分析 本工程不设施工营地，采用就近租用村庄中民房并利用沿线附近劳动力，生活设施依托沿线民房，盥洗废水产生量较小，对周边水环境影响较小。 ⑵ 施工废水影响分析 施工期间的废水有一定的污染负荷，如不妥善处理，有可能对周围河流的水质产生一定影响。因此在施工期间，必须严格管理，文明施工，采取一定措施防止工地污水影响周围环境。 为了防止建设工程对周围水体产生的石油类污染，建筑施工单位应严格控制可能对周围水体产生石油类等污染现象的发生。项目施工期的机械修理及维护均不在施工现场设置，禁止建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工中燃料用油跑、冒滴、漏现象的发生。只要加强管理、科学施工，建筑施工过程中产生中石油类污染是可以得到控制的。洗车废水、砂石料的冲洗等施工废水，经过简单的沉淀后，直接回用于施工生产中，不外排，对周围水环境影响较小。 项目新建桥梁施工尽量选在枯水季节进行桩基础施工，并尽可能避开雨期施工，桥梁下部采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，钻孔灌注桩施工过程中会产生泥浆废水，主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后回用于施工生产中，不外排，对周围水环境影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，随着工程竣工，施工噪声的影响将消失。 根据施工期声环境影响预测结果来看，昼间单台施工机械的辐射噪声在距施工场地50m外可达到标准限值，夜间280m外可基本达到标准限值，道路沿线周边280范围内主要是沿街商铺，无声环境敏感点，为减小施工造成对周围环境的影响，环评要求严格按照施工期声环境保护措施进行施工，通过采取环评提出的措施后，工程施工对区域声环境影响较小。施工期声环境影响分析具体见噪声专章。 4、固体废物 项目施工过程中的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾。 ⑴ 施工期生活垃圾 项目施工人员产生的生活垃圾统一收集后由市政环卫部门送至生活垃圾填埋场填埋处置。 ⑵ 建筑垃圾 项目施工场地的建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料以及拆除固废，剩余的筑路材料包括路基废渣、石料、砂、石灰、水泥、钢材、木料、预制构件等，拆除固废主要为拆除废旧商铺的废混凝土。 本项目不设置混凝土拌合站等临时工程，工程按计划和施工的操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料，若有余下的物料，将其有序地存放好，砂土、石灰等设围挡和加盖苫布，妥善保管，部分回用，其余可供同期建设的其它道路使用，可有效减轻建筑垃圾对环境的影响。 项目拆除废旧商铺1间，位于道路占地范围内。拆除废混凝土必须及时清理，以妨碍施工进度以及造成扬尘污染。项目拆除建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场填埋处置 综上所述，项目施工期产生固废均可进行合理处置，对环境影响较小。 5、生态 ⑴ 土地利用影响分析 ①临时占地影响 项目临时占地主要为桥梁架设过程中施工便道所占的芦河湿地。根据项目设计，项目挖方路段产生的土石方全部用于填方路段需求，短缺土方外购，因此项目不设置专门的取土场、弃土场。临时占地会对占地范围内的地表植被全部予以破坏，但由于仅在施工期进行，具有临时性特点，在施工结束后采取场地平整并进行土地复垦或植被恢复后，将恢复原有生态功能。项目施工期对生态环境影响较小。 ②永久占地影响 项目道路永久占地面积为21344m2，现状土地利用类型为林地、草地、水域及水利设施用地、场镇及工况用地。 项目施工阶段由于对地表进行开挖或填筑，道路占地范围内的植被被破坏，项目建设将现有用地现状转变为路面、路基等交通用地后，对道路沿线的土地利用结构产生一定的影响。项目施工过程严格控制临时工程占地，控制施工作业带宽度，且在施工结束后尽快对公路边坡进行生态恢复工作，项目在采取严格的施工管理和植被恢复措施后，道路的建设不会造成区域生物多样性的损失，随着道路边坡绿化建设和植被恢复，生物量将会逐渐得到恢复和提高。 ⑵ 植被影响分析 项目施工期由于工程占地、机械碾压、施工人员的践踏等活动，使工程两侧的植被将遭到破坏，造成生物量的损失。一般来说，道路建设永久占地区的自然植被不可恢复。永久占地造成的植被破坏，在施工结束后通过道路路基两侧的植被绿化可以起到一定的弥补。另外，通过现场踏勘项目沿线未发现原生、次生林和受保护的珍稀植物种，项目建设涉及的植被种类均为当地常见种和广布种，项目占地不会对沿线植物的物种多样性产生影响。 ⑶ 动物影响分析 根据现场调查和走访，本项目沿线属于城镇及近郊区域，受人类活动影响相对较大，常见的野生动物主要为白骨顶、鹊鸭、喜鹊、树麻雀、小云雀等鸟类，均为常见物种，此类动物生态适应性强，道路的建设对其影响主要体现在对其生境的干扰，不会造成区域内物种的锐减，项目区域无国家和省级保护的野生动物和珍稀野生动物。桥梁施工期间桥墩施工位于枯水期，且位于干涸地带，不会对水环境产生影响。 ⑷ 水土流失影响分析 道路的建设将扰动和破坏地表，使原表土层剥离形成裸露地表及高陡边坡，失去原有植被的防冲、固土能力。主要表现在： ①施工过程的场地清理及地表开挖工作，使原有植被遭到破坏，从而使该地的土壤裸露、失去保护，在雨滴打击和降雨形成地表径流冲刷作用下产生水土流失。 ②项目建设过程中堆存的表土及临时堆放的渣料在外营力的作用下也可能导致水土流失，使其周围的地表被流失的土石渣淤埋覆盖，土壤中的养分大大降低，造成区域植被生长立地条件变差，对植被生长不利，减少植被的数量和种类，对当地生态环境造成不利影响。 ③项目设置桥梁1座，在K0+297附近跨越芦河，本工程施工布置中，不在河流沿岸设立弃土（渣）场和施工营地，不破坏河流周边生态系统的基本功能。所有施工物料避免在河流附近堆存，临时堆放物料应设置围挡设施，防止大风天气风吹扬散和雨天冲刷流失，对河流造成污染。项目桥梁施工过程中，基础开挖会对一定范围内的地表造成扰动，地表植被遭到破坏。但是由于桥梁工程施工时间短，在加强施工期弃渣土方管理的前提下，可有效防止水土流失。 因此要切实做好各项水土保持防护措施。评价要求施工时应做好作业阶段的临时防护及支撑工作，并在施工完毕后及时进行恢复，水土流失防治必须与工程同期进行，使工程建设过程中的水土流失得到有效防护和治理。 ⑷ 项目取弃土影响分析 本次工程道路沿线区域地势平坦，工程路基等挖方部分用于回填，无弃方，工程填方外购。本项目挖方50384m3，填方62906m3，利用方50384m3，弃方0m3，借方12522m3。本项目全线土石方平衡见表4-2 表4-2 项目土石方工程量一览表 单位：m3 项目 挖方 填方 利用方 借方 弃方 土方量 50384 62906 50384 12522 0 注：上表均按自然方表述，借方由靖边物流园区石化东路建设项目调入，本项目不设置取土场。 ⑸ 湿地影响分析 公路桥墩建设将永久性占用少量湿地，湿地内湿地面积会因此而有少量减少，在山洪季节桥墩的存在可能对行洪产生一定影响，但不会对项目区乃至芦河流域整个湿地生态系统的功能和结构造成威胁。另外，施工期间施工人员对湿地生态系统的干扰会有一定程度的增加，不合理的施工组织可能造成垃圾、泥浆、废料、废水直接排入水域的隐患，会对项目区水域及其联通的水体产生污染，从而影响湿地生态系统水质及其湿地生物种群健康。 因此，施工期间项目加强施工管理，尽量消除这种影响。评价要求在湿地内施工时，严禁在湿地红线范围内设置取弃土（渣）场、料场、拌和场、预制场和施工生活点，桩基开挖弃渣、弃土应运至湿地范围外指定地点堆放。 综上所述，项目施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 项目沿线不设置服务设施，公路运营期大气污染源主要为汽车尾气及道路扬尘。 ⑴ 汽车尾气 项目建成运营后，主要的大气污染源是汽车尾气污染物的排放，污染物包括CO、NOx及THC。 公路为开放式的广域扩散空间，且单辆汽车为移动式污染源，整个公路可看作很长路段的线状污染源，汽车尾气相对于长路段来说，扩散至公路两侧一定距离的敏感点处，各项目污染物浓度较低。本项目沿线较为空旷，扩散条件较好，不会对环境空气产生很大影响。另外随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，项目通车运营后不会对沿线环境空气产生较明显的影响。 ⑵ 道路扬尘 运营期道路扬尘主要是车辆物料洒落及道路积尘扬起而产生的二次扬尘污染，本工程全线采用沥青混凝土路面，起尘量较少，此外，项目运营期加强对路面洒水、清扫保洁等措施后，道路扬尘对周围大气环境影响较小。 地表水环境影响分析 项目运营期废水主要为雨季路面产生的地表径流。 通过采取对道路路面清扫，保持路面清洁以及道路排水管线定时巡检，严禁各种泄漏、散装、超载的车辆上路行驶等措施后，地表径流经边沟或排水沟排出，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 运营期间噪声主要来自交通噪声，经预测，项目运营期噪声贡献值昼夜间均未出现超标现象，对周围声环境影响小。具体分析见噪声专章。 4、固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要为日常养护过程中产生的零星筑路废料，多采用就地回用等方式加以处理。 综上所述，本工程运营期固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、地下水环境影响分析 本项目为城市道路建设项目，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A属于Ⅳ类建设项目。因此，项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 本工程为城市道路建设项目，不设加油站，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A中交通运输仓储邮政业，属于Ⅳ类建设项目。因此，项目不开展土壤环境影响评价。 7、生态环境影响分析 项目建成后，项目通过道路两侧绿化树种的栽植等措施有效地恢复被破坏的植被，道路沿线形成道路景观，项目运营期对区域内生态环境影响较小。 8、环境风险分析 本工程投入使用后，项目风险影响主要体现在危险品运输车辆发生事故后，危险品泄漏污染环境空气、地表水体及对人群健康产生的危害。采取加强危险品运输管理及制定环境风险应急预案。 ①加强危险品运输管理措施 为了确保危险品的运输安全，依据《中华人民共和国道路交通管理条例》（国务院，2004.5.1）、《化学危险品安全管理条例》（国务院，2011.12.1）、《道路危险货物运输管理规定》（交通部，2013.7.1）、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《中华人民共和国放射性同位素与放射性装置管理条例》等，本地区化学危险品货物运输调度和货运代理网络及风险事故的应急管理系统，加强危险化学品运输管理制度及落实。 ②环境风险事故防范措施 项目利用现有桥梁跨越芦河湿地，项目跨河断面下游无水环境敏感保护目标。桥梁两侧设置防撞护栏，可减少发生运输车辆风险事故以及货物落入温家河的几率。同时路段两侧设置警示牌并公布报警电话，一旦发生突发性水污染事故，要求过路的车辆行人尽快报警，以便当地水行政主管部门及时采取相应的水污染控制措施。 ③环境风险事故应急预案 项目管理单位依据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规，并结合环境部门的相关规定，根据本项目的实际情况，制订环境风险事故应急预案并备案，制定处理工作程序、明确各方责任与工作内容，加强预案演练。 |
| 选址 选线 环境 合理 性分 析 | 1、对沿线环境质量的影响分析 由工程分析和影响预测可知，工程实施后通过采取有效防治措施后，不会对大气环境、生态环境、水环境产生明显影响。工程施工期将会对道路沿线环境空气造成一定程度的不利影响，但是施工期影响是短期的，随着施工的结束，影响也就消除，同时通过采取生态恢复措施，也可以在一定程度上弥补工程建设造成的水土流失；运营期通过采取有效防治措施后，新建路段也不会对大气环境、生态环境、水环境产生明显影响。 2、环境敏感性分析 项目沿线无自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、珍稀动植物天然集中分布区等生态环境敏感目标，属生态敏感性一般区域，根据根据《陕西省生态功能区划》，项目区域属于定靖东北部防风固沙区，通过加强管理、采取有效可行的相关环保措施后，可使工程对沿线居民点影响降到最低，符合区域生态功能区划。 本项目为城市道路、桥梁工程，新建桥梁跨越芦河湿地，芦河湿地为陕西省重要湿地。项目已经按照相关要求编制了《靖边县物流大道项目对芦河省级重要湿地生态影响评价报告》，并取得靖边县林业局同意该项目使用芦河湿地的意见（靖政林资字〔2021〕123号）。项目施工过程中严格按照相关规定及保护要求进行，禁止向芦河湿地内倾倒固体废弃物、放置及冲洗机械车辆，排放有毒有害污水，施工完成后对芦河湿地临时占地范围进行生态恢复，永久占地按照《陕西省湿地保护修复制度方案》（2017 年）中“占补平衡”在公路西侧，芦河湿鸽子畔水库北侧恢复一块湿地。项目在建设中严格执行环评及设计中提出的污染防治和生态恢复措施后，项目建设对环境造成的影响可控制在可接受范围。从环境保护角度分析，项目选线可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工扬尘 为减少施工扬尘对周边环境的影响，环评要求建设单位在施工期间应当按照《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正）、《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》、陕西省建筑施工扬尘治理措施16条及工地扬尘治理的“六个100%”相关要求进行施工，施工期采取的具体措施要求如下： ⑴ 施工场地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，采取洒水、覆盖、冲洗等防尘措施； ⑵ 控制道路扬尘污染。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘； ⑶ 加强物料堆场扬尘监管。施工现场尽量实施建筑材料统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。筑路材料堆放地点选在环境敏感点下风向，遇恶劣天气加蓬覆盖，必要时设围栏，并定时洒水防尘。减少堆存量并及时利用。 ⑷ 严格按照榆林市及靖边县有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ⑸ 对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。施工建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ⑹ 遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数； ⑺ 在道路两端设置工程概况标志牌，标志牌上必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话； 2、废水 ⑴ 为防止对水体的污染影响，应合理组织施工程序，施工时产生的废渣用于路基回填，并设置围挡防止流失，禁止将废渣和施工垃圾直接弃入路边沟壑或河道中。 ⑵ 含有害物质的建材如沥青、水泥以及施工中的废油、废沥青和其它固体废物不得倾倒或堆放，施工建材应设篷盖，必要时设围栏，防止被雨水冲刷进入水体，各种固体废物应及时清运至当地允许设置的地点或依有关规定处理。 ⑶ 当工程结束时，应清理施工现场，以防止建筑垃圾、施工废料等被雨水冲刷入水体。 ⑷ 施工场地地表应硬化处理，设简单平流式自然沉淀池，施工生产废水由沉淀池收集，经沉淀、除渣等简单处理后，主要污染物SS去除率控制到80%，施工废水循环回用，不外排。 ⑸ 项目施工人员就近利用现有生活设施，盥洗废水排至市政管网。 ⑹ 桥梁施工保护措施 ①优化设计：项目合理选择桥梁施工工期，尽量在枯水期施工，桥梁施工完毕将废渣及时清理，严禁将泥渣及废弃物弃入河滩，施工过程中应注意施工现场的清理。 ②合理规划：施工单位主动与保护区主管部门取得联系，严格按照有关保护规定安排施工作业；合理进行施工组织和场地布置，不在地表水体300m范围内设置综合施工场地；对公路施工运输便道合理规划、布局，尽量利用既有道路，运输车辆按指定路线运行，尽量减少占地和对地表扰动；施工运输车辆加盖棚布，防止运输材料洒落，产生扬尘，影响区内环境。 ③宣传教育：施工单位应加强对施工人员爱护环境防止地表水破坏的宣传教育活动，在施工过程中，应做到井然有序的实施组织设计，对堆料、泥浆回收等应采取有效措施，做到文明施工。 采取以上措施后，施工期废水不会对沿线水环境产生较大影响，施工期废水治理措施可行。 3、噪声 工程在采取一定措施后，施工期的噪声污染将会得到有效治理，噪声影响将会降到最低。施工期声环境保护措施具体见噪声专章。 4、固体废物 ⑴ 生活垃圾 项目施工人员产生的生活垃圾统一收集后由市政环卫部门送至生活垃圾填埋场填埋处置。 ⑵ 建筑垃圾 项目拆除的废混凝土送至建筑垃圾填埋场填埋处置。项目工程按计划和施工的操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料，若有余下的物料，将其有序地存放好，砂土、石灰等设围挡和加盖苫布，妥善保管，部分回用，其余由同期建设的其它道路使用。 5、生态 ⑴ 临时占地生态保护措施 ①项目临时占地主要为桥梁架设过程中施工便道所占的芦河湿地，临时占地会对占地范围内的地表植被全部予以破坏，但由于仅在施工期进行，具有临时性特点，在施工结束后采取场地平整并进行土地复垦或植被恢复后，将恢复原有生态功能； ②施工期划定一定的施工范围，不得随意扩大，同时对运输物料的司机进行宣传教育，运输物料不得随意更改行车路线； ③开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，尽量减少施工临时占地，合理安排施工进度，缩短临时占地使用时间； ④施工期临时设施尽量选取在征地范围内，沿线植被恢复采用当地物种； ⑤评价要求施工结束后对所有临时占地采取适当的工程措施（硬化地表、清除及施工废弃物）和生物措施（土地复垦或植被恢复），损失的植被在工程竣工后2～3年内可基本恢复，对生态环境的影响将逐渐减缓。 ⑵ 永久占地生态保护措施 按道路绿化设计的要求进行道路边坡绿化工作，绿化植物以适合于当地生长的灌木为主，如沙打旺、沙蒿、柏树等。 ⑶ 土地资源保护措施 ①为充分保护土壤，在开挖施工时须将表土剥离并集中堆存保护，平均剥离厚度按20cm计，用于项目建设完毕后的植被恢复和复垦。表土首选堆放地为道路沿线征地范围内的区域，用作工程完建的后期覆土。表土堆放时，科学施工，组织好施工时序，利用道路各工段开工时间进度协调，将先开工的工段表土清运到暂时不施工的路段，并做好相关防护措施进行防护。对于临时占地，应在施工前预先剥离有肥力的表土层，施工完毕后，对场地进行绿化植被恢复。 ②为了保护表土，防止降水和风力作用等对表土的侵蚀，应以临时拦挡措施为主，做到先拦后堆。主要拦挡防护措施为：在表土堆放点周边设置编织袋装土临时挡墙，表土堆存于挡墙内部，利用挡墙的拦挡作用使表土得到有效防护。 ⑷ 水土流失防治措施 项目实施阶段应按照与主体工程相衔接的原则，对不同区域新增水土流失部位进行对位治理，建立起工程防治措施、植物防治措施与临时防护措施相结合的综合防治措施体系，有效防止工程建设新增水土流失，恢复和改善工程建设区生态环境。 规范施工，施工期应尽量减轻对地上植被的破坏，施工期临时设施及施工场地选取在征地范围内。路基开挖施工期间，容易产生扬尘，为减少水土流失和扬尘，拟采取洒水措施。施工过程中挖土全部采取挡护、苫盖措施。施工结束后进行土地整治回覆表土。 路基施工应紧跟开挖、填筑工序，边开挖、填筑边防护，缩短施工作业面暴露的时间；路基土石方工程尽量安排在非雨季施工，开挖或填筑的路基土质边坡均进行水泥砂浆砌片石带截水槽拱形骨架护坡，并对坡面采用斜铺固土网垫加种沙打旺、沙蒿、柠条等防护措施，尽量减少水土流失。 ⑸ 对芦河湿地的保护措施 ①在施工建设期，靖边县林业局会同建设单位、施工单位组成联合监督湿地生态环境管理小组，制定具有针对性和可操作性的保护管理公约，共同完成生态环境保护工作。 ②施工便道主要用于施工人员及机械通行，不得在河道及滩地堆放施工物料、停放机械设备、修建临时建筑等影响行洪的设施。 ③施工过程中加强水环境管理，禁止将废水、弃渣、施工垃圾、生活垃圾等固废弃入芦河中。当工程结束时，应清理施工现场，以防止施工废料、垃圾等被雨水冲刷入水体。施工区域四周设置截水沟，防止降雨冲刷泥土进入水体。 ④在芦河河道禁止布设工程临时占地、临时施工营地等，也不得倾倒任何含有害物质的材料或废弃物。 ⑤选用先进设备，对设备及时检修，加强管理，避免设备油污等跑冒滴漏。 ⑥施工废水禁止排入芦河。项目对生产废水采用自然沉降法进行处理。设平流式自然沉淀池，施工生产废水由沉淀池收集，经沉淀、除渣等简单处理后，施工废水循环回用，不外排。 ⑦机械、设备及运输车辆的维修保养禁止在芦河范围内进行，严格控制在芦河外施工营地的维修点内进行，以便含油污水的收集。 ⑧桥梁桩基础施工作业时设置配套的泥浆池，泥浆池必须远离河流水体，产生的泥浆严禁随意倾倒，必须集中处理，防止污染水体。 ⑨在湿地内及周边100m范围内严禁设置取弃土场、料场、拌和场、预制场和施工生活点，路基开挖弃渣、弃土应运出湿地外指定地点堆放。 ⑩按照“先补后占、占补平衡”的原则，在拟建公路西侧，芦河湿鸽子畔水库北侧的一块耕地补入为湿地，确保湿地面积不少，生态质量、生态服务功能不降低。 ⑪施工便道土方挖运结束后，在靠近河岸浅水区种植水生植物芦苇、香蒲等，恢复其原有湿地环境。 ⑫加强对施工人员进行保护水域的宣传、培训，文明施工，不越界施工，避免工程在施工过程中对水源地供水设施的破坏和水源污染。在恢复期间，由当地的水务局负责现场监督；若施工过程中对水域造成污染，建设单位应及时治理污染。 通过采取以上措施，可有效降低对芦河湿地的影响。 ⑹分区生态恢复措施 生态恢复治理分区实施见表5-1。 表5-1 生态恢复措施分区实施表 区域 分区 目标及 任务 生态恢复措施 责任主体 投资 （万元） 实施时间 永久占地 路基及桥梁区 减少水土流失，湿地占补平衡 对表土进行剥离，表土单独存放，临时裸露地面采取洒水降尘，在芦河湿鸽子畔水库北侧按照湿地恢复相关要求补入湿地 建设单位及施工单位 19.5 2023.7 道路边坡绿化 道路边坡绿化 浆砌片石护面墙，边沟，对表土进行剥离，单独存放 26.0 2023.3-2023.10 临时占地 桥梁区 恢复湿地生态环境 种植水生植物芦苇、香蒲等，恢复其原有湿地环境 7.0 2023.7-2023.8 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废气 项目沿线不设置服务设施，公路运营期大气污染源主要为汽车尾气及道路扬尘。项目运营期加强检查，禁止不符合排放标准要求的车辆的上路，同时加强路面洒水、清扫保洁等措施。 ①环保、交通部门加强合作，对机动车尾气达标排放定期检测，对超标排放的机动车辆强制安装尾气净化装置。 ②加强机动车的检修与维护，加强车检，严格车检规程，确保上路车况良好。 ③加强对道路的养护，使道路保持良好的运营状态，减少塞车现象发生。 ④鼓励和支持生产，使优质燃料油，采取措施减少燃料油中有害物质对环境空气的污染。 ⑤加强道路两侧的绿化，这样既可以净化吸收车辆尾气中的污染物，又可以美化环境和改善公路沿线景观效果。 2、废水 在公路建成投入运营后，废水主要为雨季路面产生的地表径流。为减少路面径流污染物对地表水环境产生的影响， 环评要求项目道路工程采取以下防治措施： ⑴ 对道路路面及时清扫，保持路面清洁。 ⑵ 严禁各种泄漏、散装、超载的车辆上路运行，以防止散失有毒有害货物造成水体的污染。 3、噪声 项目道路建成运行后，噪声影响主要来自道路交通噪声，评价要求从声源、传播途径、敏感建筑物及沿线规划建设的控制要求等采取一定措施，运营期交通噪声对周围环境影响小。具体见噪声专章。 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为日常养护过程中产生的零星筑路废料，多采用就地回用等方式加以处理。 5、生态环境 项目施工结束后，在做好植被恢复工作的前提下，能够恢复原有地貌，因此营运期对生态环境影响不大。故项目营运期主要做好的生态环境保护措施为加强道路沿线绿化植被的管理，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护，保证绿化植被的成活率和植被的恢复，提高道路沿线植被的覆盖度。 6、环境风险 本项目桥梁跨越芦河，通过采取以下措施降低环境风险防范措施。 ①跨河桥梁设置加强型防撞护栏与防落网，以减少发生运输车辆风险事故以及货物落入河中的几率。跨河桥梁的伸缩缝要求密闭。 ②加强危化品运输管理，禁止漏油、超载车上桥，以防止公路上车辆漏油造成沿线地面水体污染和安全事故隐患。 ③限制车辆车速，在桥头两端设置环境警示标志，内容为“前方大桥禁止超车”以及限速等字样。 ④在大桥显要位置注明发生风险事故的求救电话。 项目采取的环境风险防范措施可行。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据项目建设环境保护投资范围界定和项目初步设计资料，以及本次环评确定的环保措施内容，估算环保投资情况见表5-2。 表5-2 环保投资估算表 阶段 污染类别 污染源 治理措施、设施 环保投资（万元） 施 工 期 废气 施工扬尘 施工用地周边彩钢板围挡 8.0 运输车辆遮盖篷布 / 施工现场洒水作业，设置移动式洒水车 4.0 建筑材料堆放点遮盖篷布 0.5 废水 生活污水 本工程不设施工营地，采用就近租用村庄中民房并利用沿线附近劳动力，生活设施依托沿线民房。 / 施工废水 施工废水，经过简单的沉淀后，直接回用于施工生产中，不外排。 1.7 噪声 施工机械噪声 选用低噪声设备、合理安排作业时间、禁止夜间施工等 0.8 固废 生活垃圾 生活垃圾集中收集，由环卫部门定期收集处置 0.5 建筑垃圾 送至建筑垃圾填埋场填埋处置 / 生态 植被破坏、 水土流失 采用及时覆土和复原等手段；施工结束后占地范围内破坏植被及时恢复（包括湿地补入） 52.5 边坡防护 表土堆存维护 1.8 运营期 废气 汽车尾气 道路维护、保养 2.0 加强对机动车辆的管理，禁止超载车辆通行 废水 路面雨水 对道路路面清扫，保持路面清洁以及道路雨污管线定时巡检，严禁各种泄漏、散装、超载的车辆上路行驶等措施，路面雨水经边沟或排水沟排出 / 噪声 交通噪声 设置限速、禁鸣标志，经常维持道路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大 6.5 固废 养护废渣 就地回用 2.1 生态 加强对绿化植物的管理与养护，保证成活率 8.5 合计 88.9 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 分层开挖，表土层堆存区采取遮盖等措施；严格控制施工范围；临时占地内破坏植被及时恢复，施工道路应及时进行恢复工作，根据占地性质实行不同的植被恢复措施 | 生态得到 恢复 | 加强绿化植被的管理和养护 | 保证植被恢复率达到95%以上 |
| 水生生态 | 桥梁施工尽量选择枯水期；固体废物不得随意倾倒或堆放至地表水体，施工建材应设篷盖，各种固体废物应及时清运至弃渣场或依有关规定处理；施工废水沉淀处理后用于场地泼洒抑尘 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员就近利用现有生活设施，盥洗废水排至市政管网 | 污水不外排 | 无生产废水产生 | 污废水 不外排 |
|  | 施工废水设沉淀池处理，综合利用 |  | 运行期无人值守，无生活污水产生 |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用先进施工工艺，选用低噪设备，车辆运输经敏感路段减速缓行、避开午间及夜间运输 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值 | / | / |
| 振动 | 选用低噪设备，避开午间及夜间施工 |  | / | / |
| 大气环境 | 工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” | 扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)标准要求；沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 | 加强道路管理，限制超载和尾气排放不达标的车辆上路，加强路面洒水、清扫保洁等 | 落实措施 |
| 固体废物 | 固体废物 | 建筑垃圾送政府指定建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理 | 落实措施 | 养护废渣就地回用 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 加强危化品运输管理制度及落实；桥梁两侧设置防撞护栏，路段两侧设置警示牌、报警电话 | 落实措施 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实报告表的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 靖边县物流园区物流大道建设项目

# 噪声环境影响专题

陕西榆靖物流集团有限公司

2023年3月

# 1、总论

# 1.1 编制依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正）；

⑶《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

⑷《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)。

⑸《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日；

## 1.2 评价工作等级和范围及因子

### 1.2.1 评价工作等级

本项目评价范围内声环境功能区为2 类区，受项目噪声影响人群变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级为二级。

### 1.2.2 评价范围

### 道路中心线两侧200m以内范围。

## 1.3 评价标准

### 1.3.1 声环境质量标准

项目执行的声环境质量标准见表1.3-1。

表1.3-1   项目声环境质量标准表

| 标准名称 | 标准等级 | 标准值（单位dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 边界线两侧35m范围内执行4a类标准 | 昼间 | 70 |
|  |  | 夜间 | 55 |
|  | 2类 | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |

### 1.3.2 噪声排放标准

项目执行的噪声排放标准见表1.3-2。

表1.3-2   项目噪声排放标准表

| 标准名称 | 标准等级 | 标准值（单位dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 表1 | 昼间 | 70 |
|  |  | 夜间 | 55 |

## 1.4 环境保护目标

项目评价范围内无声环境保护目标。

# 2、工程分析

# 2.1 施工期

2.1.1 施工期不同施工阶段噪声源分析

根据道路施工特点，可以把施工过程分为基础施工、路面施工、服务设施等部分，主要施工工艺和施工机械如下：

⑴ 基础施工：这一工序是道路耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，该阶段主要包括处理地基、挖填土方、路基平整、逐层压实路面等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机和运输车辆等。

⑵ 路面施工：这一工序继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺沥青，用到的施工机械主要是沥青摊铺机、压路机和运输车辆等，根据国内对道路施工期进行的一些噪声监测，该阶段道路施工噪声相对路基施工段较小。

⑶ 交通工程施工：这一工序主要是对道路的交通设施进行安装、标志标线进行完善，该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响微小。

综上所述，道路基础施工阶段是噪声影响最大的阶段，同时在基础施工过程中，伴有建筑材料的运输车辆所带来的交通噪声，这些运输车辆发出的交通噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响。

2.1.2 施工期噪声源分布及源强

⑴ 噪声源分布

根据道路工程的施工特点，对噪声源分布的描述如下：

①压路机、推土机、平地机等筑路机械主要分布在道路沿线用地范围内；

②挖掘机和装载机主要集中在土石方量较大路段；

③吊车主要集中于桥梁工程和服务设施施工场地；

④自卸式运输车主要行走于沿正线布设的施工便道以及联系正线的周边现有道路。

⑵ 噪声源强

项目施工期各种施工机械噪声源强分析，见表2.1-1。

表2.1-1    道路施工机械噪声测试值

| 机械类型 | 型号 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级（dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮式装载机 | ZL40/ZL50 | 5 | 90 |
| 平地机 | PY160A | 5 | 90 |
| 振动式压路机 | YZJ10B | 5 | 86 |
| 推土机 | T140 | 5 | 86 |
| 轮胎式液压挖掘机 | W4 60C | 5 | 84 |
| 摊铺机 | VOGEL | 5 | 85 |
| 吊车 | -- | 5 | 86 |

# 2.2 运营期

项目运营期噪声源主要来自于道路上行驶的车辆。根据工程设计单位提供资料，项目交通量预测年限为15年，预计投运时间为2024年5月，预测的特征年定为2024年、2030年、2038年，交通量预测结果见表2.2-1、表2.2-2。

表2.2-1    项目建成后对应车流量一览表            单位：pcu/d

| 道路名称 | 特征年交通量 |
| --- | --- |
|  | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| 物流大道 | 6224 | 8341 | 12323 |

根据《城市道路设计规范》(CJJ37-2012)，高峰小时交通量取年平均日交通量的7%~12%。项目高峰小时按日交通量的10%计算。

表2.2-2   营运期各预测年高峰小时交通流量         单位：pcu/h

| 道路名称 | 高峰小时交通量 |
| --- | --- |
|  | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| 物流大道 | 622 | 834 | 1232 |

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021），车型分类方法按照《公路工程技术标准》（JTG801-2014）中有关车型划分的标准进行，交通量换算根据工程设计文件提供的小客车标准车型，按照不同折算系数分别折算成大、中、小型车，见表2.2-3。根据《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》（厅规划字〔2010〕205号），小型车包括小客车、小货车，中型车包括大客车、中货车，大型车包括大货车、特大货车、集装箱车。

表2.2-3    车型换算系数表

| 车型 | 汽车代 表车型 | 车辆折算系数 | 车型划分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 | 小客车 | 1.0 | 座位≤19座的客车和载质量≤2t货车 | 小客车、小货车 |
| 中 | 中型车 | 1.5 | 座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t货车 | 大客车、中货车 |
| 大 | 大型车 | 2.5 | 7t＜载质量≤20t货车 | 大货车 |
|  | 汽车列车 | 4.0 | 载质量＞20t的货车 | 特大货车、集装箱车 |

根据工程设计单位提供资料，项目各路段车型比例按照下表计算。

表2.2-4    项目运营期车型比例统计表              单位：%

| 年份 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 18.56 | 23.64 | 57.80 |
| 2030年 | 21.30 | 22.53 | 56.17 |
| 2038年 | 25.84 | 18.57 | 55.59 |

根据设计单位提供资料，昼间交通量约占日交通量的80%，夜间交通量占日交通量的20%。

表2.2-5    工程特征年交通量预测结果表          单位：辆/h

| 道路 | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 物流大道 | 小型车 | 25 | 13 | 40 | 20 | 42 | 36 |
|  | 中型车 | 32 | 16 | 42 | 21 | 52 | 26 |
|  | 大型车 | 79 | 40 | 105 | 52 | 155 | 78 |

表2.2-6   营运期各预测年高峰小时交通流量          单位：辆/h

| 道路 | 高峰小时交通量 |
| --- | --- |
|  | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| 物流大道 | 小型车 | 52 | 65 | 158 |
|  | 中型车 | 79 | 84 | 210 |
|  | 大型车 | 144 | 104 | 311 |

根据报告表中对项目工程分析与主要污染物产生及预计排放情况，将项目建设后噪声排放量情况汇总见表2.2-7。

表2.2-7     项目噪声源源强                单位：dB(A)

| 路段 | 测点位置 | 车型 | 近期2024年 | 中期2030年 | 远期2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 物流大道 | 距线路中心7.5m处 | 小型车 | 71.87 | 71.89 | 71.85 | 71.88 | 71.83 | 71.87 |
|  |  | 中型车 | 71.29 | 71.19 | 71.36 | 72.23 | 71.45 | 71.29 |
|  |  | 大型车 | 78.17 | 78.09 | 78.22 | 78.12 | 78.29 | 78.16 |

# 3、环境现状调查与评价

## 3.1 监测点位布置

项目评价范围内无噪声敏感点，项目于起点西侧商铺处设置1处现状噪声监测点作为背景值（监测点位见附图8）。

## 3.2 监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求的方法进行测量。噪声监测期间无雨、雪天气，符合《环境监测技术规范》第三册（噪声部分）的要求。

## 3.3 监测时间及监测频次

榆林市碧清环保科技有限公司于2023年1月7日进行监测，监测1天，昼、夜各监测一次，昼间监测时间段为：6:00～22:00，夜间监测时间为：22:00～06:00。

## 3.4 监测结果汇总及评价

噪声现状监测与评价结果见表3.4-1。

表3.4-1    声环境质量现状监测及评价结果

| 测点名称 | 现状监测值dB(A) | 标准值dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 起点西侧商铺（白泥河村） | 55 | 48 | 60 | 50 | 达标 |

由表3.4-1可知，西侧商铺现状噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

# 4、环境影响预测与评价

## 4.1 施工期噪声影响预测与评价

4.1.1 施工噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本次评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工噪声可近似视为点声源处理，估算模式如下：

式中：LA(r)—距声源处测点的 A 声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置 r0 处的 A 声级，dB(A)；

r—预测点距离声源的距离，m；

R0—参考位置距离声源的距离，m。

4.1.2 施工噪声影响范围计算和影响分析

① 影响范围计算

根据预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行预测，得到其不同距离下的噪声级预测见表 4.1-1 所示。

表4.1-1   主要施工机械不同距离处的噪声级预测    单位：dB(A)

| 序号 | 机械 名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 66.0 | 62.5 | 60.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 48.5 |
| 2 | 推土机 | 86.0 | 80.0 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.5 |
| 3 | 装载机 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 68.5 | 66.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.5 |
| 4 | 摊铺机 | 87.0 | 81.0 | 75.0 | 67.0 | 65.4 | 62.9 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 51.5 |
| 5 | 压路机 | 86.0 | 80.0 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.5 |
| 6 | 平地机 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 68.5 | 66.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.5 |
| 7 | 自卸车 | 82.0 | 76.0 | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 46.5 |

由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，也对施工机械的操作工人及现场施工人员造成一定影响。源强为90dB(A)的噪声源距其50m以内的昼间环境噪声预测值超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（70dB(A））；若夜间施工，则280m以内的环境噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间标准值（55dB(A)）。由此可见，施工噪声对施工场地周围50-280m范围内环境的会产生较大的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。

② 影响分析

a 施工噪声因不同施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，因此实际施工噪声的影响范围比预测值大。

b 由于受施工噪声的影响，距施工场界昼间50m以内、夜间280m以内的环境噪声值出现超标现象，其超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程的不同而出现波动。为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，避开居民休息。通常在夜间22：00-6：00应避免高噪声机械的使用，可有效降低施工期噪声，如确需连续施工的，应取的相应管理部门的许可批准，并及时进行公告。

施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，随着工程竣工，施工噪声的影响将消失。

## 4.2 运营期噪声影响预测与评价

4.2.1 预测模式及参数选择

道路上行驶的车辆可视作连续的线声源，本次评价根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B 中推荐的公路（道路）交通运输噪声预测模型，其噪声预测模式如下：

⑴  i型车辆等效声级的预测模式：

式中：

Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB(A)；

(L0E)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r —从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi —第i类车的平均车速，km/h；

T —计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图4.2-1所示；

图4.2-1   有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点

△L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

△L=△L1-△L2+△L3

△L1=△L坡度+△L路面

△L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

⑵ 总车流等效声级为：

⑶ 预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式

式中：

| (LAeq)预 | —— | 预测点昼间或夜间的交通噪声值，dB； |
| --- | --- | --- |
| (LAeq)背 | —— | 预测点预测时的环境噪声背景值，dB。 |

⑷ 预测模式中各参数的确定

① 交通量

根据工程可研报告，项目道路设计车速为60km/h。不同车型交通量预测见环境影响报告表，其中夜间交通量占总交通量的20%。项目运营期各预测年不同路段各车型的交流量预测值见表4.2-1、表4.2-2。

表4.2-1    营运期各预测年交通流量             单位：pcu/h

| 道路 | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 物流大道 | 小型车 | 25 | 13 | 40 | 20 | 42 | 36 |
|  | 中型车 | 32 | 16 | 42 | 21 | 52 | 26 |
|  | 大型车 | 79 | 40 | 105 | 52 | 155 | 78 |

表4.2-2   营运期各预测年高峰小时交通流量          单位：pcu/h

| 道路 | 高峰小时交通量 |
| --- | --- |
|  | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| 物流大道 | 小型车 | 52 | 65 | 158 |
|  | 中型车 | 79 | 84 | 210 |
|  | 大型车 | 144 | 104 | 311 |

② 速度

根据交通部公路科学研究所研究结果，各类型单车车速预测采用如下公式：

式中：vi—i型车预测车速；

K1、K2、K3、K4―回归系数，按表2取值；

μi—该车型当量车数；

N单车道小时—单车道小时车流量；

ηi—该车型的车型比；

m—其它车型的加权系数；

V—设计车速。

表4.2-3    预测车速常用系数取值表

| 车型 | K1 | K2 | K3 | K4 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

③ 修正量和衰减量的计算

a 纵坡修正量（ΔL纵坡）

大型车：L 纵坡=98×β (dB)

中型车：L 纵坡=73×β (dB)

小型车：L 纵坡=50×β (dB)

b 路面修正量

本道路采用沥青混凝土路面，因此路面噪声修正量取0。

⑸ 交通噪声预测结果

根据预测模式，结合道路工程确定的各种参数，计算出沿线典型路段评价特征年度的交通噪声预测值。本评价根据道路实际建设情况，对道路两侧距中心线20～200m范围内作出预测，预测结果见表4.2-4。昼夜间噪声衰减等值线见图4.2-2至图4.2-7。

表4.2-4    运营期交通噪声预测结果

| 路段 | 特征年 | 时段 | 距道路中心线不同水平距离处的交通噪声预测值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 180m | 200m |
| 物流大道 | 2024 | 昼间 | 62.12 | 56.08 | 53.15 | 51.36 | 50.03 | 48.96 | 48.06 | 47.27 | 46.57 | 45.94 |
|  |  | 夜间 | 59.10 | 53.07 | 50.14 | 48.35 | 47.02 | 45.95 | 45.05 | 44.26 | 43.56 | 42.92 |
|  | 2030 | 昼间 | 63.42 | 57.39 | 54.46 | 52.66 | 51.33 | 50.27 | 49.36 | 48.58 | 47.88 | 47.24 |
|  |  | 夜间 | 60.31 | 54.27 | 51.34 | 49.55 | 48.22 | 47.15 | 46.25 | 45.46 | 44.76 | 44.13 |
|  | 2038 | 昼间 | 65.04 | 59.01 | 56.08 | 54.28 | 52.95 | 51.89 | 50.98 | 50.20 | 49.50 | 48.86 |
|  |  | 夜间 | 62.09 | 56.05 | 53.12 | 51.33 | 50.00 | 48.93 | 48.03 | 47.24 | 46.54 | 45.90 |

根据交通噪声预测结果，在不考虑任何降噪措施的情况下，各运营年份的交通噪声昼夜噪声值达到《声环境质量标准》中4a类、2类标准的距离见表4.2-5。

表4.2-5    交通噪声达标距离，即防护距离（距边界线）

| 路段 | 标准 | 昼间达标距离（m） | 夜间达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 物流大道 | 4a类 | 达标 | 4 | 12 | 33 | 37 | 46 |
|  | 2类 | 18 | 31 | 36 | 62 | 75 | 100 |

由表4.2-5可见，在不考虑任何降噪措施的情况下，各运营年噪声影响结果如下：

近期2024年影响结果

①昼间：在距离物流大道交通干线边界线0m可满足4a类标准，在距离物流大道交通干线边界线18m处满足2类区标准。

②夜间：在距离物流大道交通干线边界线33m可满足4a类标准，在距离物流大道交通干线边界线62m处满足2类区标准。

中期2030年影响结果

①昼间：在距离物流大道交通干线边界线4m可满足4a类标准，在距离物流大道交通干线边界线31m处满足2类区标准。

②夜间：在距离物流大道交通干线边界线37m可满足4a类标准，在距离物流大道交通干线边界线75m处满足2类区标准。

远期2038年影响结果

①昼间：在距离物流大道交通干线边界线12m可满足4a类标准，在距离物流大道交通干线边界线36m处满足2类区标准。

②夜间：在距离物流大道交通干线边界线46m可满足4a类标准，在距离物流大道交通干线边界线100m处满足2类区标准。

项目特征年昼间与夜间交通噪声贡献值等值线图

根据预测模式和交通量特征，绘制该项目运营近期（2024年）、中期（2030年）、远期（2038年）的交通噪声等声级线图，见图4.2-2～图4.2-4。

图4.2-3    2030年噪声预测贡献值等值线图

# 5、环境保护措施

根据环境保护部文件环发[2010]7 号“关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知”，并结合项目所处位置及环境特征，本次环评提出的措施如下：

## 5.1 施工期声环境保护措施

⑴ 选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。

⑵ 机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。噪声源强大的作业时间可放在昼间（06：00～22：00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

⑶ 必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持，并采取利用移动式或临时声屏障等防噪声措施。

⑷ 对必须进行夜间运输的便道，应设置禁鸣和限速标志牌。

⑸ 运输车辆在经过村庄、居民区等环境敏感点处应减速慢行，禁止鸣笛。夜间尽可能避免输送原料，夜间生产应严格管理，水泥罐车在装卸料及运输过程中尽量减少鸣笛。

## 5.2 运营期声环境保护措施

5.2.1 道路工程声环境保护措施

项目道路建成运行后，噪声影响主要来自道路交通噪声，噪声治理坚持现状达标不超标，现状超标不恶化的原则，根据《地面交通噪声污染防治技术政策》，项目道路工程采取以下治理措施：

⑴ 声源上降噪措施

① 经常维持公路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大；

② 加强夜间行车管理，限制夜间行驶车辆的速度，设置禁止鸣笛、减速、警示设施和限速牌，由交管部门采用定期和不定期监控，将车速控制在道路设计的60km/h以内，降低交通噪声。

⑵ 传声途径噪声削减

道路边坡进行绿化，绿化植物以适合于当地生长的灌木为主，绿化宜与地面交通设施同步建设。

⑶ 对沿线规划建设的控制要求

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》中合理规划布局要求，做好和严格执行好道路两侧土地使用规划，严格控制道路两侧新建各种民用建筑物、学校、卫生院；建议规划行政主管部门在此处规划居民宅基地时，应根据《地面交通噪声污染防治技术政策》的要求，切实考虑国家声环境质量标准要求，考虑到项目交通噪声的影响，合理确定建设布局，处理好交通发展与环境保护的关系，道路沿线新建学校、居住区时，应尽量远离公路。

⑷ 管理措施

① 通过加强道路交通管理，对车辆实施噪声监测，控制噪声严重超标车辆上路。

② 加强道路沿线声环境质量的监测工作，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

通过采取以上措施，运营期交通噪声对周围环境影响小。

5.2.2 运营期环境监测计划

竣工环境保护验收监测一次，其后有需要时进行监测。

# 6、评价结论

## 6.1 施工期

根据施工期声环境影响预测结果来看，昼间单台施工机械的辐射噪声在距施工场地50m外可达到标准限值，夜间280m外可基本达到标准限值，道路沿线和景观工程周边50-280m范围内无声环境敏感点，环评要求严格按照施工期声环境保护措施进行施工，通过采取环评提出的措施后，工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。

## 6.2 运营期

评价建议建设单位运营期间合理安排工作制度，强化降噪管理并加强周边绿化，尽量降低交通噪声对区域声环境产生的影响。为了减少道路交通噪声可能产生的污染影响，根据本工程噪声达标距离预测结果，同时考虑当地环境特点，建议在道路红线两侧范围内，不应规划建设学校、医院或居民点等。若必须在影响范围内进行上述建设时，建设单位应采取必要的隔声降噪措施，以减轻交通噪声对其影响。

# Text boxes

路基放样

地表清理

土石方工程

边坡修理

路基平整压

击实标准试验

压实度检查

复测

排水系统

路基复检、修整

底基层施工

基层施工

面层施工

养生

满龄期

道路开放

附属设施

测量放样

调整、检测

基坑开挖

灌桩

桩基养护

梁板现浇

测量放线

基坑开挖

基础、涵台施工

盖板/管涵吊装

出口施工

基坑防护与排水

覆土回填

表土分层堆放

夜间

昼间

# N

N

# N

N

图4.2-2    2024年噪声预测贡献值等值线图

比例尺 0   50m

比例尺 0   50m

夜间

# N

N

# N

N

昼间

比例尺 0   50m

比例尺 0   50m

# N

N

# N

N

昼间

夜间

比例尺 0   50m

比例尺 0   50m

图4.2-4    2038年噪声预测贡献值等值线图