榆环靖批复〔2023〕15号

关于长庆油田分公司第三采油厂柳103-252脱维护改造项目环境影响报告表的批复

长庆油田分公司第三采油厂：

你公司报送的《关于<长庆油田分公司第三采油厂柳103-252脱维护改造项目环境影响报告表>审批的申请》及相关材料已收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

本项目位于陕西省榆林市靖边县周河镇东坪村西南侧，对柳103-252脱水站内相关配套设备进行改造，改造后原油处理规模由原来的120m3/d增为240m3/d，采出水处理规模不变。总投资500万元，其中环保投资24万元，环保投资占投资额的4.8%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为工程实施的依据。

二、该项目已在靖边县政府门户网站上进行了公示，公示期间我局未收到任何意见和建议，经研究，同意该项目建设。项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境保护管理工作，采取切实有效措施，严格控制施工期扬尘、噪声、废水及固废对周围环境的影响。

（二）加强大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。2台加热炉需配备低氮燃烧系统，燃烧废气经8m高排气筒排放；采取密闭集输等措施确保无组织废气达标排放。

（三）加强水污染防治，严禁废水外排。加热炉检修更换介质水排入雨水收集池自然蒸发；生活盥洗水用于洒水抑尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备、基础减震、隔声等措施，确保噪声达标排放。

（五）严格落实固体废物污染防治措施，确保固体废物规范处置。做好旧设备回收处置工作；含油废弃物收集后暂存至危废暂存点，定期交由有资质单位处置；废滤料由设备厂家更换后回收；生活垃圾集中收集后交环卫部门处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响文件。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

榆林市生态环境局靖边分局

2023年5月30日

抄送：靖边县生态环境保护综合执法大队

榆林市生态环境局靖边分局        2023年5月30日印发

份数：10份