榆环靖批复〔2024〕5号

关于新建润滑油（脂）集中仓储及配送项目环境影响报告表的批复

陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司：

你公司报送的《关于<新建润滑油（脂）集中仓储及配送项目环境影响报告表>审批的申请》及相关材料已收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于陕西省榆林市靖边县榆能化厂区综合库房以东延长四路东侧，新建一座全封闭库房，内部配置润滑油（脂）储存、配送设施，配套安全、消防设施及室外道路硬化工程等。库房建筑面积约1440平方米，结构为单层钢结构，主要由油品储存区和油品集中过滤配送区两部分组成。其中，油品储存区占地面积为700平方米，油品集中过滤配送区占地740平方米。不涉及危化品和废旧润滑油处理。总投资955.8万元，其中环保投资25.3万元，环保投资占投资额的2.65%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为工程实施的依据。

二、该项目已在靖边县政府门户网站上进行了公示，公示期间我局未收到任何意见和建议，经研究，同意该项目建设。项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强大气污染防治措施，润滑油储存库内设置防爆轴流风机强制通风，并采用新型无泄漏定量全密闭加油机加油，确保废气达标排放。

（二）加强水污染防治，初期雨水依托现有初期雨水池收集后经厂区现有污水处理系统处理后回用于循环水系统补充水。

（三）严格落实噪声污染防治措施。通过采取合理布局、厂房隔声等措施，确保噪声达标排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施，废油桶、含油抹布手套暂存于现有全厂统一危废暂存库，交由有资质单位转运、处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响文件。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

榆林市生态环境局靖边分局

2024年2月28日

抄送：靖边县生态环境保护综合执法大队

榆林市生态环境局靖边分局         2024年2月28日印发

份数：10份